СКЛАД ПРОЕКТУ

|  | Найменування технічної документації | На чому викопано | Масшгаб | Інв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорний план за станом на 1.01.2001р. | Ламінований кольоровий папір, папір | 1:10000 | дск 021820 |
| 1.а | Опорний план за станом на 1.01.2001р. | Ламінований кольоровий папір | 1:10000 | арх.190070 |
| 2 | Схема планувальних обмежень (існуючий стан) | Ламінований кольоровий папір, папір | 1:10000 | дск 021764 . |
| 3 | Розташування міста в системі розселення | амінований кольоровий папір, папір | 1:50000 | дск 021765 |
| 4 | План використання і забудови територій | Ламінований кольоровий папір, папір | 1:10000 | дск 021805 |
| 4.а | План використання і забудови територій | Ламінований кольоровий папір | 1:10000 | арх.190071 |
| 5 | Аналіз реалізації генерального плану | Ламінований кольоровий папір. | 1:10000 | дск 021623 |
| 6 | Схема дощової каналізації | папір | 1:10000 | дск 021804 |
| 7 | Схема енергопостачання | Ламінований кольоровий папір, папір | 1:10000 | дск 021806 |
| 8 | Схема водопостачання і каналізації | Ламінований кольоровий папір, папір | 1:10000 | Таємно 021807 |
| 9 | Схема телефонізації та проводового радіомовлення | Ламінований кольоровий папір, папір | 1:10000 | дск 02 1808 |
| 10 | Схема інженерної підготовки території | Ламінований кольоровий папір, папір | 1:10000 | дск 021809 |
| 10.а | Схема інженерної підготовки території | Ламінований кольоровий папір | 1:10000 | арх.190072 |
| 11 | Схема планувальної структури | Ламінований кольоровий папір, пашр | б/м | б/н |
| 12 | Схема магістралей, схема пасажирського транспорту | Ламінований кольоровий папір | -1:15000 | б/н |
| 13 | Картограма інтенсивності руху транспорту (існуючий стан) | папір | б/м | б/н |
| 14 | Картограма інтенсивності руху транспорту (розрахунковий строк) | папір | б/м | б/н |
| 15 | Структура історичного архітектурно-просторового середовища центру | Ламінований кольоровий папір | -1:15000 | б/н |
| 16 | Охорона культурної та природної спадщини | Ламінований кольоровий папір | б/м | арх. |
| 17 | Перспективи розвитку туризму області | Ламінований кольоровий папір | б/м | б/н |
| 18 | Пояснювальна записка, том 1 | книга |  | дск 021811 |
| 18.а | Пояснювальна записка, том 1 (з вилученими матеріалами, які підлягають обмеженню в доступі) | книга |  | арх.91218 |
| 19 | Пояснювальна записка, том 2 | книга |  | дск 021812 |
| 19 | Пояснювальна записка, том 2 (з вилученими матеріалами, які підлягають обмеженню в доступі) | книга |  | арх.91219 |
| 20 | Додаток | книга | - | дск 022051 |
| 21 | Альбом ілюстративних матеріалів | альбом | - | дск 021810 |

І. ВСТУП	3

ІІ. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА.	3

III. ПРИРОДНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ОСВОЄННЯ  ТЕРИТОРІЇ	3

ІІІ.1. Природні умови	3

III.2. Інженерно-геологічні умови освоєння території.	3

iv. аналіз реалізації діючої містобудівної документації	3

V. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТА.	3

VI. ПРОГНОЗ  РОЗВИТКУ МІСТА.	3

VI.1. Фактори і передумови розвитку.	3

VI.2. Прогноз соціально-демографічного  розвитку міста.	3

VI.3. Прогноз розвитку економіки міста	3

VII. Житлове будівництво та його розміщення	3

VII.1.Об’єми  житлового будівництва та його структура.	3

VII.2. Розміщення житлового будівництва.	3

VIII. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ.	3

VIII.1. Функціональне зонування.	3

VIII.2. Архітектурно-планувальна структура міста.	3

VIII.3. Розвиток історичного архітектурно-просторового середовища.	3

VIII.4. Формування архітектурно-просторової композиції.	3

VIII.5. Охорона і використання культурної і природної спадщини.	3

VIII.6. Система соціальної інфраструктури.	3

VIII.7. Містобудівний прогноз.	3

IX. РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА.	3

X. Туристичні ресурси та основні види туризму.	3

XІ. Протипожежні заходи.	3

XІІ. ПершИЙ ЕТАП реалізації генерального плану.	3

XIII. ПроектНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.	3

XIV. Зона спільних інтересів територіальних громад м.Чернігова і Чернігівського району.	3

XV. ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАХОДИ	3

XVI. Техніко-економічні показники	3

# І. ВСТУП

Генеральний план розвитку м.Чернігова розроблений Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст “Діпромісто”   згідно додаткової угоди №2-99 від 1.06.1999р. до договору з Чернігівським міськвиконкомом №565-01-96 від 10.01.96р., у відповідності до завдання на виконання проекту, погодженого управлінням містобудування і архітектури Чернігівського міськвиконкому і затвердженого замовником.

Основна мета розробки – забезпечення сталого розвитку міста шляхом вирішення соціальних та економічних завдань за умови збереження здорового стану навколишнього середовища та природно-ресурсного потенціалу, які обумовлюють ефективне забезпечення життєвих потреб населення та екологічну безпеку.

Необхідність розробки нового генерального плану викликана об’єктивними змінами у соціально-політичному становищі держави, які вплинули на масштаб, напрямок та характер розвитку міста Чернігова, визначених у 1980 році  генеральним планом (генпроектувальник –інститут «Діпромісто», м.Київ).

Як перший етап генерального плану у 1994 році інститутом «Інтеракадемпроект» з залученням фахівців інституту «Діпромісто» була виконана Концепція  розвитку міста,  яка виявила альтернативу розвитку Чернігова у порівнянні з діючим генеральним планом. Рішення  Концепції затверджені сесією Чернігівської міськради 12.04.1994р. Метою соціально-економічного розвитку міста згідно Концепції є збереження і максимальне використання його унікальності в інтересах населення Чернігова, усієї України та Європи. Вона базується на ефективному використанні його історико-культурного потенціалу, вигідного географічного положення, ємкості територіальних та екологічних ресурсів, пріоритеті соціальних критеріїв.

Концепція виявила необхідність розробки нового генерального плану з урахуванням умов трансформаційного періоду – переходу до нових політичних та соціально-економічних відносин у суспільстві, у т.ч. розвитку ринкових форм господарювання, структурних перетворень в економіці, змін форм і методів управління, нових засад регіональної політики.

В основу розробки генерального плану покладені:

- Генеральна схема планування території України;

- Прогнозні та програмні документи Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів, Чернігівської міськради, Чернігівської обласної державної адміністрації;

- Дані державної і відомчої статистичної звітності;

- Комплекс аналітичних та проектних пропозицій, виконаних Радою по вивченню  продуктивних сил України Національної Академії наук України, Київським Промбудпроектом, фахівцями науково-дослідного інституту  теорії, історії архітектури і містобудування.

- Натурне та спеціальне техніко-економічне обстеження міста спеціалістами інституту «Діпромісто».

Розробка генерального плану  також спиралася на «Правила застройки и использования территории г.Чернигова», які вперше в Україні були виконані спеціалістами Чернігівського міськвиконкому, інституту «Діпромісто» та Агенством міжнародного розвитку США. Розроблена у відповідності до Концепції, ця робота забезпечила раціональне використання міських земель на період розробки генерального плану, таким чином підтвердивши свою ефективність.

Генеральний план міста є головним планувальним документом, який встановлює в інтересах населення та з врахуванням державних завдань напрямки і межі територіального розвитку міста, функціональне призначення і будівельне зонування території, принципові рішення щодо розміщення об’єктів загальноміського значення, транспортного обслуговування, організації дорожнього руху, інженерного обладнання і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природної та історико-культурної спадщини, черговості освоєння території.

Генеральний план є основним містобудівним документом, призначеним для розробки і реалізації довгострокової політики місцевого органу самоврядування в питаннях використання і забудови території.

Обгрунтування і пропозиції генерального плану відповідають вимогам Конституції України, законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, санітарного законодавства, державних нормативних документів, що регламентують будівельні, екологічні та інші аспекти містобудування.

Рішення генерального плану розроблені на розрахунковий період (орієнтовно 2020р.) з виділенням І етапу їх реалізації (орієнтовно 2010р.)

Для забезпечення сталого розвитку міста, визначення перспектив формування його планувальної структури, у генеральному плані передбачені рішення на період за межами розрахункового строку –містобудівний прогноз, який не має  жорстко визначеного строку реалізації.

Цільова спрямованість  та зміст генерального плану забезпечить міській Раді (розширення прав і обов’язків якої закріплено Констітуцією України) можливість його використання при:

- прийнятті рішень щодо використання і забудови території міста;

- здійсненні функціонального перерозподілу земель за категоріями призначення;

- визначенні територій пріоритетного розвитку та обгрунтуванні шляхів фінансового забезпечення цього розвитку, встановленні податкових пільг, обгрунтуванні дотацій і наданні субвенцій з бюджетів різного рівня (державного та місцевих);

- складанні та координації розробки програм розвитку окремих галузей міського господарського комплексу, соціально-економічного і культурного розвитку, інженерної та транспортної інфраструктури, охорони природи тощо;

- розробці міських Правил використання і забудови територій;

- грошовій оцінці земель, визначенні ставок земельного податку;

- резервуванні територій для подальшого розвитку міста та встановленні режиму їх тимчасового використання;

- складанні реєстрів територій з особливими умовами розвитку місцевого значення;

- розробці бізнес-паспорту міста, в якому б рекламувалась його інвестиційна привабливість.

Генеральний план має стати вихідною базою при визначенні спільних для кількох територіальних громад (Чернігівська міська Рада та Чернігівський район) проблем та проектів при обгрунтуванні необхідності спільного утримання комунальних підприємств та інших організацій і установ.

На робочій нараді  за участю представників відділів та управлінь виконкому Черніговської міськради та служб міста 17.08.2001 р. були розглянуті варіанти територіального розвитку міста, чисельність населення, структура нового житлового будівництва та перелік підприємств і об’єктів, які впливають на розвиток житлово-цивільного будівництва і підлягають перепрофілюванню або передислокації.

Ескіз генерального плану та його основні рішення пройшли громадське обговорення і були схвалені на засіданні  із залученням громадян, представників  громадських організацій, служб міста, яке відбулося 26 лютого 2002 року в виконкомі Черніговської міськради. Прийняті рішення генерального плану були оприлюднені засобами  масової інформації.

Проведення погоджень в процесі розробки генерального плану забезпечило завчасне залучення до цього процесу зацікавлених юридичних та фізичних осіб, врахування і гармонізацію їх інтересів, запобігання конфліктів, підвищення рівня реалізації подальших рішень генерального плану.

Генеральний план по об’єму і змісту відповідає ДБН Б.1-3-97 “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів”

Проект розроблено авторським колективом у складі спеціалістів інституту «Діпромісто», управління архітектури та містобудування Черніговської міськради, Державного комітету будівництва і архітектури України.

Генеральний план міста виконаний в архітектурно-планувальній майстерні № 3 (керівник – В.Ісаков) спільно із спеціалістами інженерно-планувального відділу (керівник –кандидат технічних наук Е. Шаповалов), групи зв’язку (керівник - А. Павлов), Базового центру ГІС (керівник  -кандидат географічних наук  Ю.Палеха).

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Керівник архітектурно-планувальної бригади, головний архітектор проекту | Т. Несвіт |
| Головний архітектор проектів | Я. Родзевич |
| Головний архітектор м.Чернігова | Т.Мазур |
| Керівник групи архітекторів | Г.Колоградська |
| Архітектор | В. Шаповалова |
| Архітектор | Т. Дегтяренко |
| Техніко-економічна частина |
| Головний спеціаліст, засл. економіст України | А. Ярошенко |
| Провідний інженер | Н. Мороз |
| Природні та інженерно-будівельні умови, охорона навколишнього середовища |
| Керівник групи | Н. Кравченко |
| Туризм |
| Головний архітектор проектів | О.Кравчук |
| Головний спеціаліст | І.Малюк |
| Транспорт |  |
| Головний спеціаліст | Б. Скоробогатов |
| Керівник групи | В. Мельниченко |
| Керівник групи | Н. Касумова |
| Водопостачання, каналізація та санітарне очищення |
| Керівник групи | І. Панченко |
| Електропостачання |
| Керівник групи | Л.Кияшко |
| Провідний інженер | М. Колкер |
| Теплопостачання, газопостачання |
| Керівник групи | С. Мельникова |
| Інженерна підготовка території |
| Керівник групи | О. Геращенко |
| Вертикальне планування та зливостоки |
| Провідний інженер | Л. Безкоровайна |
| Телефонний зв’язок та проводове мовлення |
| Головний спеціаліст | А. Павлов |
| Інженер ІІ категорії | С.Сєрова |
| Компьютерне забезпечення |  |
| Головний спеціаліст | В.Янчук |
| Провідний інженер | А.Кірсенко |

В розробці генерального плану приймали участь:

| Фахівці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України: |  |
| --- | --- |
| Доктор економічних наук | Б.Данілішин |
| Доктор економічних наук | Л.Чернюк |
| Доктор економічних наук | М.Фащевський |
| Кандидат економічних наук | О.Горська |
| Фахівці інституту “Київський Промбудпроект” | Л.Ващенко |
| Фахівці Науково-дослідного інституту теорії, історії архітектури і містобудування | Є.Водзинський |
|  | О.Кондратенко |
| Консультативну допомогу з питань розвитку туризму здійснювала: доктор архітектури, професор Т.Панченко Консультативну допомогу з методичних питань здійснювали спеціалісти Державного комітету України будівництва та архітектури: А.Економов –начальник управління містобудівної політики; кандидат архітектури Т.Нєчаєва – заступник начальника управління, начальник відділу розвитку та архітектури населених пунктів. |

# ІІ. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА.

Чернігів – одно з найдавніших міст України. Територія Чернігова була заселена уже в ІІ тис. до н.е. На його околицях в урочищах Яловщині і Татарській Гірці виявлено поселення доби бронзи. У І тис. н.е існувало кілька слов’янських поселень сіверян: в межах  давньої центральної частини Чернігова на Валу, на Єлецьких і Болдиних висотах, тощо. Вчені вважають, що вони у VIII-IX ст. поклали початок Чернігову.

Займаючи вигідне географічне положення в басейні Десни та її притоків Сейму і Снові, місто швидко зростало. Десною і Дніпром воно було зв’язане з Києвом.

Перша писемна згадка про Чернігів належить до 907 року. На початку X ст. Чернігів був центром князівства і одним з найбільших міст Київської Русі. Місто складалося з чотирьох укріплених частин. Найдавнішою з них був Дитинець - центральна адміністративна частина. Він містився на горі при впадінні річки Стрижня  в Десну (тепер це територія архітектурно-історичного заповідника на Валу). На Дитинці зосереджувалися князівський двір з хоромами, боярські двори, головні собори міста. Він мав троє воріт: Водні, Київські, Погорілі. З півночі і заходу до Дитинця прилягала ремісничо-торгова частина — Окольний  град (зовнішнє місто), обнесений глибоким ровом, валом та дерев'яними стінами. Його укріплення включали територію сучасних Красної площі та вулиці Гетьмана Полуботка й доходили до р.Стрижень. Західна частина Окольного града, що  поширювалася  в напрямку Єлецького монастиря, називалася Третяком. Ремісничо-торговий посад постійно збільшувався і поширювався за межі Окольного града. Так виникло Передграддя. Воно  займало велику територію і включало район  сучасного міського центрального ринку. Передграддя теж було обнесене ровом і валом. На березі р.Десни лежала низинна частина міста - Поділ.

80-90  роки  XI століття — час посилення й  зміцнення Чернігова.  В місті розгорнулося будівництво, великого розмаху набув розвиток ремесла й торгівлі.

Після виходу з-під влади Києва Чернігів, будучи столицею окремого  князівства, продовжував лишатися визначним  економічним,  політичним і культурним центром Русі. Тут розвивалися залізодобувне, ковальське, гончарне, ювелірне та інші ремесла, будівельна справа, культура.

Монголо-татарська навала затримала на кілька століть дальший розвиток Чернігова. Він втрачає значення політичного центру Чернігово-Сіверщини, поступившись перед Брянськом. Занепали торгівля й ремесла, деякі з них зникли зовсім.

Протягом 1355-1356 р.р. вся Чернігівщина, в т.ч. й Чернігів, потрапили під владу литовських феодалів. Однак Чернігів і далі підтримував тісні зв'язки з рештою руських земель, що продовжували боротися з монголо-татарами, об'єднуючись в одну державу з центром у Москві. Війна між Литвою й Росією в 1501-1503 р.р. закріпила Чернігів разом з іншими населеними пунктами Чернігово-Сіверщини й Смоленщини за Російською державою. Чернігів став прикордонним містом, в якому споруджувалися дерев'яні фортеці і укріплення.

На початку XVII ст. Чернігів увійшов до складу польського королівства. Після визвольної війни (1648-1654 р.р.) Чернігів знову стає важливим центром торгівлі- через нього проходив один з торгових шляхів з Москви до Києва.

Царський уряд, сприяючи дальшому розвитку торгівлі й ремесел, в 1655, 1666 і 1690  р.р. підтвердив право Чернігова на самоврядування на основі магдебургського права, наданого йому ще в 1620 р.

Залишаючись прикордонним містом Російської держави, Чернігів постійно укріплювався.

У XVIII столітті місто складалося, як і раніше, з чотирьох частин, кожна з них мала свої укріплення. Окремі ансамблі являли собою Єлецький і Троїцький монастирі. Хоч за кількістю населення Чернігів значно поступався перед іншими містами Чернігівського намісництва (Ніжином, Борзною, Прилуками, Ромнами), однак він був значним культурним центром Лівобережної      України.

З створенням Чернігівського намісництва Чернігів з 1782 р. стає центром намісництва, а з утворенням в 1796 р. Малоросійської губернії і в 1802р. Чернігівської губернії – центром губернії.

У першій половині XIX століття у місті розвивалася промисловість.  Переважаючим залишалось кустарно-ремісниче виробництво.

Важливе значення в економічному житті Чернігова відігравала пристань на р.Десні, сюди прибували і звідси відправляли різні вантажі. Через місто проходив такий важливий тракт як Петербург-Київ. Це сприяло пожвавленню торгівлі: в Чернігові щороку відбувалось 4 ярмарки. Зростає роль Чернігова як одного з центрів розвитку культури. Значними  осередками культурного життя були друкарні.

В другій половині XIX ст., коли в Росії став швидко розвиватися капіталізм, певні зміни відбувалися і в Чернігові. Проте в цей час він не склався як промисловий центр, а залишився, як і раніше, зосередженням ремісничо-кустарних промислів.

У пореформені роки замість ремісничих цехів виникли майстерні, що спеціалізувалися на випуску різних виробів відповідно до потреб ринку. Помітно зростала торгівля. Вона значно посилилась, коли стала до ладу вузькоколійка Чернігів-Крути (1893р.), почався на Десні рух пароплавів не лише вниз до Києва, але й уверх до Новгорода-Сіверського (1898р.).

Світова економічна криза, яка на початку XX ст.  охопила Росію, позначилася і на промисловому розвитку Чернігова. Після промислового застою почалось деяке економічне пожвавлення.

В 1913 році у Чернігові налічувалося 35850 жителів. Зростання населення відбувалося, головним чином, за рахунок розселення селян, що йшли до міста з Черніговської, Могилівської, Мінської, Воронезької, Казанської та інших губерній в пошуках роботи.

Територія Чернігова постійно збільшувалася. В 1910 році вона становила 668,5 десятини. У місті споруджували дво- і триповерхові кам’яні будинки. Проте Чернігів, як і раніше, в основному залишався одноповерховим і дерев’яним.

Найдавнішим  із картографічних планів міста є “План Черниговской крепости со облежащей ситуацией” 1739-1740 р.р., в якому була уточнена конфігурація меж і контури укріпленої цитаделі (замка), Кремля-Фортеці, Окольного града, Третьяка, “Солдатської Слободи”, Елецького монастиря та інш. і підтверджений напрямок головних вулиць, які склалися історично.

Після великої Чернігівської пожежі  1750 року, яка знищила майже всю дерев’яну  і значно пошкодила кам’яну забудову, в тому  числі Спаський собор  та інші  монументальні споруди, було складено декілька планів реконструкції Чернігова, головним  чином території Кремля-Фортеці.

Більшість з відомих 16 планів Чернігова відносяться до другої половини XVIII –початку XIX ст.ст., тобто  до періоду активізації процесу розпаду феодально-кріпосницької системи і формування капіталістичних відносин як в Росії, так і на Україні.

Плани Чернігова другої половини XVIII ст.передбачали, головним чином, відтворення і реконструкцію укріплень Фортеці з упорядкуванням також планування її території.

Першим регулярним планом Фортеці був проект 1768 р., положення якого були потім повторені в планах 1770-1772р.р., а першим планом регулярного планування усього міста - проект 1786р. Цим проектом передбачалося докорінне перепланування усієї вуличної мережі; напрям нових вулиць співпадав з давніми напрямками сполучень міста. План міста являв собою прямокутник зі сторонами 1700-1900м-2700м, витягнутий уздовж Десни і доріг на Київ і Глухів. Північна межа міста майже співпадала з межами давнього Передграддя. Площа міста по плану не перевищувала 597 га. Регулярна планувальна система була розвинута в планах міста 1803, 1806, 1834 і 1861 років. Саме ці плани, в значній мірі реалізовані, визначили планувальну структуру міста .

Одним із головних завдань регулярних планів 1803-1861 р.р. було формування ансамблів загальноміського адміністрантивно-громадського центру культових і торгових центрів Чернігова як  губернського міста, в якому інтенсивно почала розвиватися промисловість і торгівля .

Будівництво адміністративних, торгових і ряду житлових будівель  здійснювалось по проектах столичних і місцевих архітекторів перш за все на території Дитинця-Кремля, на Красній площі і на Олександрівській ярмарковій площі, з характерними для класицизма рисами архітектури. Багаточисленні дерев’яні житлові будинки будувались по “образцовым” проектам, але з широким використанням народних декоративних прийомів, що надавали кожному будинку своєрідність і неповторну красу. Широке розповсюдження одержали найбільш характерні для Чернігова типи житлових будинків на 3-5-7 вікон з двома декоративними фронтончиками, прикрашені пропильним і рельєфним різбленням. Ці будинки, багато з яких були зруйновані в 1941-43 р.р. і при реконструкції міста в післявоєнний період, являються цінними, унікальними зразками народного дерев’яного зодчества, тому ті, що збереглися, повинні залишитись, їх необхідно розумно використовувати.

Першою спробою містобудівної творчості в місті після Жовтневої революції був “Проект округления кварткомов г.Чернигова”, розроблений в 1922р. з метою регулювання норм житлозабезпечення населення і рівномірного його обслуговування. Тоді ж була розроблена “Схема-планировка Чернигова на период 1924-1954г.г.”. Цей генеральний план досить вірно визначив напрямки і масштаби територіального розвитку міста, однак із-за незначних об'ємів будівництва, недостатніх для формування нової планувальної структури міста, планувальних форм і прийомів, характерних для міст Заходу на початку XX століття, але не пов’язаних з конкретною містобудівною ситуацією Чернігова, не мав помітного впливу на розвиток міста.

З організацією Чернігівської області  в Чернігові, як її центрі, пожвавішало промислове і житлове будівництво. Виникла необхідність розробки нового генерального плану міста  і в 1935-37 р.р. був розроблений “Проект социалистической реконструкции Чернигова”, характерною ознакою якого був розвиток міста в існуючих межах з населенням до 140 тис.чол. на проектний період, тобто до 1965 р. При цьому передбачалось раціональне використання території за рахунок підвищення поверховості і щільності забудови. В цьому проекті по новому вирішувалось питання перебудови центральної історичної частини  міста, передбачалась докорінна реконструкція забудови, але із збереженням планування, яке склалося історично.

Вперше застосований в проекті принцип мікрорайонування забезпечив рівномірне розміщення шкіл, дитячих закладів. Велика  увага була приділена розвантаженню історичної частини міста від транзитного транспорту, намічена кільцева магістраль. Вздовж залізниці почав формуватися південно-західний промрайон.

По новому вирішувалась просторова організація  і зонування  загальноміського громадсько-адміністративного центру.

До початку Великої Вітчизняної війни із наміченого проектом почалось будівництво нового крупного заводу в південно-західному промрайоні, будівництво 3-4-х поверхових  будинків.

Під час Великої Вітчизняної війни в Чернігові було зруйновано понад 4000 будинків і споруд, повністю зруйновано 50 і пошкоджено 57 підприємств, мости через Десну, пам’ятки архітектури і інш.

Загальна площа руйнувань складала майже 2/3 території міста. За рівнем руйнувань Чернігів займав 4-е місце після Волгограду, Севастополю і Воронежу.

Чернігів був одним з п’яти міст України, намічених до відбудови в першу чергу.

Перший післявоєнний проект відбудови і реконструкції міста – «Генеральная схема планировки Чернигова» був розроблений інститутом “Діпромісто”. За цим проектом територія  міста зберігалася в межах, близьких до проекту 1935-37 р.р. Упорядковувалось функціональне зонування території, яке не було здійснено в довоєнний період, по новому вирішувалась реконструкція центру міста.

Розвиток промисловості, значні темпи житлового будівництва викликали необхідність коригування генплану в 1958р. При цьому  весь об’єм житлово-громадського будівництва на 1959-65 р.р. намічалося розмістити в історичних межах міста. І знову постало питання про коригування генплану у зв’язку з більш значними об’ємами житлового будівництва, в тому числі панельного, та формування 2-х промрайонів.

В 1980р. був розроблений діючий генеральний план, основні підсумки реалізації якого наведені у відповідному розділі даної пояснювальної записки.

# III. ПРИРОДНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ОСВОЄННЯ  ТЕРИТОРІЇ

## ІІІ.1. Природні умови

Місто розташоване  в східній частині Чернігівського Полісся, на правобережжі р.Десни, де її долина сполучається з Любеч-Чернігівською моренно-зандровою рівниною.

Характерною рисою орографії території є наявність двох гіпсометричних рівнів: перший – з абсолютними позначками 108-115м – відповідає заплаві р.Десни та р. Стрижень і днищам балок, що відкриваються до заплави; другий – з абсолютними позначками 115-140м– представляє моренно-зандрову рівнину і частково надзаплавну терасу р.Десни.

Стик цих гіпсометричних рівнів є ареною розвитку інженерно-геологічних процесів, що ускладнюють освоєння території: ерозії, зсувів, поверхневого змиву.

Поверхневі води представлені водами р.Десни /південь міста/ та її правосторонніх притоків – малих річок – Стрижень /центральна частина міста/ і Білоус /західна околиця /.

Долина р.Десни заплавна, в районі міста має ширину біля 7км, вирівнена, з добре вираженим руслом ріки та розмаїтістю мікроформ рельєфу заплавного типу. Правий схил долини крутосхиловий, висотою 20-30м, місцями в місті представлений насипним валом. Русло ріки звивисте, шириною 110-140м, дно піщане та піщано-мулисте.

Річний хід рівнів р.Десни характеризується весняним паводком, який проходить декількома піками. Найвищі рівні весняного паводку спостерігаються, як правило, у другій половині квітня:  1% забезпеченості – 112,54м БС, 10% забезпеченості –111,24м БС, з відповідними витратами 8000м3/с, 4700м3/с. Найнижчий багаторічний рівень р.Десни біля міста становив 79см з найменшими витратами 29м3/с /1897р.,1921р./.На весняний період припадає 55-60% річного стоку ріки, на літньо-осінню межень –25-30%, на зиму –10%.

Ріка Стрижень в межах міста має ширину заплави 100-150м, звивисте русло шириною 10-40м, глибиною 0.4м /в меженний період – 0.1-0.2м/. Оскільки р.Стрижень знаходиться в підпорі Десни, максимальні рівні води в річці відповідають таким на Десні: 1% - 112,54м, 10% - 111,24м, при відповідних величинах витрат – 79,3м3/с, 53,2м3/с.

По режиму живлення водотоки відносяться до снігового – більше 50% річного стоку. Другим за значенням джерелом живлення р.Десни є підземні води.

Клімат району атлантико-континентальний з нетривалою помірно-м’якою зимою та теплим тривалим літом. Основні метеорологічні показники наведені за середньорічними даними в результаті багаторічних спостережень на МС Чернігів.

Таблиця  ІІІ.1.

| Метеопоказники | Січень | Липень | Рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура повітря, С° Абсолютний максимум, С° Абсолютний мінімум, С° Відносна вологість повітря,% Опади, мм Швидкість вітру, м/с | -6,7 9 -33 87 31 3,9 | 19,4 39 6 68 67 2,9 | 6,5 39 -34 79 539 3,5 |

Найбільша місячна кількість опадів – 119мм /1947р./, середня кількість опадів теплого періоду – 359мм, холодного – 180мм. Сумарне випаровування з поверхні суші – 540мм. Стійкий сніговий покрив спостерігається з 2 листопада по 9 лютого, висота снігового покриву коливається від 7 до 42 см /середня –19 см/. Число днів зі сніговим покривом –95-110. Глибина промерзання грунтів – від 24 до 141 см, в середньому – 93 см. В жовтні-березні часто спостерігаються тумани /в середньому – 16% днів, найбільше- 22 днів за рік /.

Домінуючі вітри: в теплий період – ПнЗх /17,7%/, в холодний період – ПдСх /15%/. Максимально можливі швидкості вітру: 17м/с – щорічно, 20-21 м/с – 1раз за 5-10 років, 22-23 м/с – за 15-20 років.

За розрахунками температура найбільш холодної 5-денки становить мінус 22°С	, тривалість опалювального періоду –191 доба при його середній температурі мінус 1,7°С.

У відповідності з будівельно-кліматичним районуванням територія міста відноситься до ІІ кліматичного району, для якого орієнтація житлових кімнат односторонніх квартир в межах сектору 310-50° недопустима.

В межах міста сформувались типові поліські грунти, характерні для Лівобережного Полісся. Їх формування обумовлене різноманітністю літогенної основи, рельєфу, умов підземного та поверхневого стоку.

Більшу частину території займають дерново-підзолисті супіщані грунти на лесових породах. Маючи невелику товщину гумусового шару, вони бідні гумусом /1-2%/ та поживними речовинами. Близьке залягання грунтових вод, а місцями затоплення повеневими водами обумовило формування на понижених місцях дерново-підзолистих різної ступені глеюватих грунтів. Вони природно низькородючі.

На півночі міста та на  прилеглих територіях утворились сірі опідзолені, досить родючі / вміст гумусу 3-4,5%/, місцями глеюваті грунти.

Заплаву р.р.Десни, Стрижня, Білоуса займають лучні грунти на алювіальних відкладах, частіше – в комплексі з болотними.

В геоструктурному відношенні територія розташована в північній частині Центрального грабена Дніпровсько-Донецької западини.

Кристалічний фундамент на даній території знаходиться на глибині  3.5-4км і перекривається потужною товщею осадових порід палеозою, мезозою і кайнозою. Сучасні інженерно-геологічні процеси мають прояв у верхній частині геологічного розрізу – у відкладах неогенової і особливо четвертинної систем. Четвертинні відклади відзначаються різнорідністю генетичних типів, що обумовлено розташуванням міста на межі двох геоморфологічних провінцій, де збереглися відклади четвертинного зледеніння, відклади еолово-делювіальної діяльності та алювій р.р. Десни, Стрижня, Білоуса та сучасних балок, що літологічно представлені пісками, суглинками, глинами, моренними відкладами. Загальна потужність їх від 2-3м (Подусівка) до 60м (Бобровиця) при середніх значеннях 30-40м. Більші потужності характерні для заплави р.Десни,  виповненої алювіальними пісками.

Основні водоносні горизонти, що використовуються для централізованного водопостачання міста, належать до Дніпровського басейну підземних вод і формуються в умовах Деснянського річкового басейну.

Господарсько-питне водопостачання міста базується на підземних водах двох водоносних комплексів – еоценового та сеноман-нижньокрейдяного .

Водоносні горизонти поширені повсюди.

Для водопостачання міста було розвідано Чернігівське родовище підземних вод, запаси якого затверджені ДКЗ СРСР /1973р./ в якості експлуатаційних на декількох ділянках /водозаборах/ - Бобровицькій, Єловщинській, Полуботкинській, Подусівській, Чернігівській, Залізничній в сумарній кількості 201 тис.м3/добу. Нижче наведені основні якісні та кількісні характеристики вод цих водозаборів станом на 1.01.2001 року за даними Геоінформу України.

Таблиця ІІІ.2.

| Назва та місцезнаходження ділянки, рік введення в експлуатацію | Основні якісні та кількісні характеристики: а/ водоносний комплекс, літологія порід; б/глибина залягання горизонту; а/тип води, мінералізація | Запаси, тис.м3/добу |
| --- | --- | --- |
| Бобровицька, ПнСх околиця міста,1963 | а/ палеогеновий /еоценовий/, піски р/з; б/ 80-130м; в/ гідрокарбонатна, кальцієво-магнієва,0.40-0.80 г/дм3; | А=7.0 В=15.0 А+В=22 |
|  | а/ сеноман-нижньокрейдяний, піски р/з; б/ 620-650м; в/ гідрокарбонатна, кальцієво-магнієва, 0,40-0,80 г/дм3; | А=6,5 В=18,5 А+В=25 |
| Єловщинська, Пн околиця міста, 1965 | а/ палеогеновий, піски р/з; б/ 80-130м; в/гідрокарбонатна, кальцієво-магнієва, 0,40-0,80 г/дм3; | А=11,0 В=4,0 А+В=15,0 |
|  | а/ сеноман-нижньокрейдяний, піски р/з; б/ 620-650м; в/гідрокарбонатна,кальцієво-магнієва, 0,50-0,60 г/дм3; | А=2,8 В=12,2 А+В=15,0 |
| Залізнична, ПдЗх околиця міста | а/ палеогеновий, піски р/з; б/60-130,5м; в/гідрокарбонатна, кальцієво-магнієва, 0,40-0,80 г/дм3; | А=5,0 |
| Полуботкинська, 4 км на Пн від міста, 1969 | а/палеогеновий, піски р/з; б/ 97-247м, в/ гідрокарбонатна, натрієво-кальцієва, 0,40-0,80 г/дм3; | В=15,0 |
|  | а/сеноман-нижньокрейдяний, піски; б/483-750м; в/гідрокарбонатна,натрієво-кальцієва, 0,50-0,60 г/дм3; | В=20,0 |
| Чернігівська 1, центральна частина міста, 1958 | а/ палеогеновий, піски р/з; б/ 80-130м; в/гідрокарбонатна,кальцієво-магнієва, 0,40-0,80 г/дм3; | А=3,0 |
| Чернігівська 2, 4км на Зх від міста, 1959 | а/ палеогеновий, піски р/з; б/ 60-90м; в/гідрокарбонатна,кальцієво-магнієва, 0,40-0,80 г/дм3; | А=19,0 В=7,0 А+В=26,0 |
| Подусівська, 1,5км на Зх від міста, 1965 | а/ палеогеновий, глина валунна; б/ 80-130м; в/гідрокарбонатна,натрієво-кальцієва, 0,40-0,80 г/дм3; | А=15,0 В=15,0 А+В=30,0 |
|  | а/ сеноман-нижньокрейдяний, піски р/з; б/620-650м; в/гідрокарбонатна,натрієво-кальцієва, 0,50-0,60 г/дм3; | А=3,9 В=21,1 А+В=25,0 |
| Всього по Чернігівському родовищу | палеогеновий+сеноман-нижньокрейдяний горизонти | А=73,2 В=127,8 А+В=201,0 |

Води цих горизонтів прісні; загальна жорсткість становить 6-8 мг-екв/л для вод еоценового та до 3,5 мг-екв/л для вод сеноман-нижньокрейдяного комплексів /останні є м’якими та дуже м’якими/; дебіти свердловин на водозаборах змінюються в межах 2,7-18,6 л/с і 10-25 л/с відповідно. Вміст шкідливих домішок не перевищує допустимих значень.

Оцінені експлуатаційні запаси горизонту сеноман-нижньокрейдяних відкладів не вичерпують його потенційних  можливостей – водовідбір із цього горизонту може бути збільшений.

Для господарських потреб населення в дуже незначній кількості використовуються грунтові води /перший від поверхні водоносний горизонт/ за допомогою шахтних колодязів. Останнім часом їх кількість різко зменшилась завдяки розширенню водопровідних мереж. Санітарно-технічний стан колодязів задовільний, але вода за хімічними та бактеріологічними показниками /дані міськСЕС/ не відповідає вимогам ДСТ 2874-82 “Вода питна”.

## III.2. Інженерно-геологічні умови освоєння території.

На основі аналізу та оцінки даних інженерно-геологічних обстежень, проведених геологічними службами, в межах території міста виявлені екзогенні геологічні процеси, які ускладнюють його містобудівне освоєння. Причиною їх утворень є як природні, так і антропогенні фактори, зокрема: орогідрографічні умови, літологічна основа та властивості грунтів, інженерна і господарська діяльність людей. Найбільш інтенсивний прояв в межах міста мають: затоплення паводковими водами рік та часткове заболочення їх заплавних територій, існуюче та потенційне підтоплення рівнинної частини міста, ерозійні та зсувні процеси на крутосхилах долин рік, площинний змив.

Значну частину південних територій міста займають затоплювані паводковими водами заплави та надзаплавні тераси рік Десни та Стрижня, в тому числі окремі забудовані ділянки Лісковиці, Бобровиці та промислово-складські забудови. При цьому правий крутий берег Десни на окремих ділянках зазнає інтенсивного розмиву (Бобровиця) і потребує закріплення. Літологічно затоплювані площі представлені переважно вологими та насиченими водою мулами, піщано-супіщаними відкладами, рідше – торфами; грунтові води залягають з поверхні і до глибини 1-1.5м. Освоєння таких територій потребує складних інженерних заходів – обвалування, підсипки поверхні, виторфування тощо.

Місто відноситься до зони регіонального високого залягання рівня грунтових вод і надмірного зволоження. Тому досить поширеним в його межах є підтоплення. Підтопленими (рівень грунтових вод (3м) є райони північно-західної частини міста (Масани), окремі ділянки північної а також південно-західної промислової зони. Перважна частина іншої території міста відноситься до районів потенційного підтоплення (крім заплавних).

Причинами, які збільшують ймовірність розвитку площ існуючого підтоплення є наявність на невеликих глибинах слабоводопроникних лесів, нераціональне водовідведення зливових стоків або його відсутність, надлишкове техногенне зволоження в результаті витоків із зношених водокомунікацій тощо. Освоєння цих територій пов’язане з упередженням або ліквідацією техногенних чинників підтоплення, гідроізоляцією фундаментів.

В межах міста виявлені (ін-т “Чернігівводпроект”, 2000р.) значні території схилів, де мають місце зсуви або такі, які знаходяться в зсувонебезпечному стані.

Утворенню зсувів сприяють природні умови, зокрема, геологічна будова схилів, в розрізі яких    спостерігається значне накопичення глинистих утворень, а з поверхні, як правило, залягає значний шар лесових грунтів.

Східна частина схилів долини Десни (вище р.Стрижень) характеризується наявністю поодиноких зсувів, в західній частині зсуви займають значну частину схилів, тут характерне чередування порушених і непорушених зсувами ділянок схилів. Такі ж умови характерні для балки вздовж вул.ак. Рево, для північної сторони б. Чорторийський Яр, схилів кар’єру по вул. Мурінсона.

Найбільш активні зсуви деформації схилів розвинені на ділянці бортів долини р.Десни від устя р.Стрижень до території ТЕЦ, на крайній східній околиці міста, вздовж Новгород-Сіверського шоссе, на схилах балок між вулицями Суворова-Коцюбинського-Воровського-Толстого. Практично на всіх цих схилах крутизна досягає 30% і більше, що створює потенційну небезпеку – при певних обставинах перезволоження чи перенавантаження можуть виникнути зсуви. Ризик зсувонебезпечності усугубляється тим, що всі ці ділянки є територією приватної забудови, правила протизсувного освоєння не витримуються. В той же час всілякі аварії служб водопостачання та каналізації, “дикі скиди” каналізаційних стоків можуть ініціювати ці небезпечні явища.

Для забезпечення стійкості схилів чи зсувів необхідне: проведення комплексу протиерозійних і протизсувних заходів (див.”Інженерна підготовка і захист території”) та організація охоронних зон на прилеглих до зсувонебезпечних схилів територіях (див. “Схему планувальних обмежень”), в межах яких повинні дотримуватись відповідні правила, використання території і експлуатації споруд (розорування земель, експлуатація лісів та деревонасаджень, облаштування котлованів, виємок, кар’єрів, регулювання поверхневого стоку, скид господарських стоків, зведення різних споруд тощо) у відповідності з ДБН 360-92 (ст. 9.12, 9.13).

Окрім вищезгаданих чинників, ускладнюючим освоєння території фактором є також наявність лесів, які відносяться до зони найбільш вірогідного розвитку І типу грунтових умов за просіданням (<5см від природного навантаження). Освоєння цих територій потребує попереднього вивчення літологічної основи грунтів ділянок забудови.

# iv. аналіз реалізації діючої містобудівної документації

Основною діючою містобудівною документацією в Чернігові є:

- «Генеральний план міста»;

- «Концепция развития г.Чернигова»;

- «Правила застройки и использования территории Чернигова».

Нижче наведена коротка характеристика реалізації вищевказаних проектів.

Згідно діючого генерального плану розвиток Чернігова передбачався як промислового, наукового та туристичного центру північного сходу України.

В місті планувалось розміщення комплексу підприємств машинобудування (приладабудування, верстатобудування), що мали союзне значення.

Значними темпами передбачався і розвиток існуючих підприємств. Внаслідок цього чисельність зайнятих в промисловості збільшувалася на кінець розрахункового періоду (орієнтовно 2000-2005 р.р.) в 1,6 рази і складала 84,5 тис.чоловік.

Чисельність зайнятих в науково-дослідних установах збільшувалась до 7,5 тис.чоловік (в 2,8 рази).

Розвиток міста як туристстичного центру міжнародного значення передбачав збільшення кількості туристів до 4,0 тис.чоловік в день.

Внаслідок наміченого в генеральному плані розвитку господарського комплексу, чисельність зайнятих в ньому планувалася в розмірі 218 тис.чоловік, в тому числі в містоутворюючих галузях - 136 тис.чоловік (36,5% від чисельності населення) та 82 тис.чоловік - в обслуговуючих галузях.

Чисельність населення міста за рахунок як природного, так і механічного приросту збільшувалась на розрахунковий період до 375тис.чоловік.

Розселення населення планувалося здійснювати як в існуючих межах міста (315 тис.чоловік), так і на  вільних територіях з організацією на лівому березі р.Десни планувального району «Лівобережний» з чисельністю населення 60,0 тис.чоловік, розміщення якого планувалося на сільськогосподарських землях.

Об’єм нового житлового будівництва в цілому по місту становив біля 4,0 млн.м2 багатоквартирної забудови. Одноквартирної садибної забудови не передбачалося. Житлова забезпеченість на 1 людину повинна  була складати 18 м2. Промислове будівництво, поряд з існуючими промисловими зонами, передбачалося в новому «Лівобережному» промисловому районі, в якому розміщувалися  вантажоємкі підприємства машинобудування  з під’їзними  залізничними коліями від станції «Количівка».

З метою покращення екологічного стану на місці діючого звалища побутових відходів передбачалося будівництво сміттєпереробного заводу по їх переробці, а також закриття  ставків – відстійників токсичних  промвідходів.

Проведений аналіз реалізації  основних рішень генерального плану показав, що значна їх частина не була реалізована.

Не були побудовані передбачені підприємства машинобудування, науково-дослідні установи.

Сфера індустрії туризму не одержала розвитку (замість передбачених 4 тис.туристів в день фактично перебуває біля 300 чол.).

Внаслідок вищезгаданого, фактична зайнятість (124,6 тис.чоловік) в 1,7 раза нижче передбаченої.

Чисельність населення із-за скорочення природного та механічного приросту в порівнянні з передбаченим в генеральному плані зменшилася і становить 310,5 тис.чоловік.

Об’єм житлового будівництва за період реалізації генплану в 2 рази нище передбаченого  (2,0 млн.м2 проти 4,0 млн.м2 ), внаслідок чого фактична житлова забезпеченість (16,6 м2 на людину) відстає від передбаченої.

Будівництво об’єктів соціальної інфраструктури відбувалося в недостатніх об’ємах; кількість зайнятих в  обслуговуванні менше в 1,4 рази від наміченої генпланом.

Внаслідок недостатньої кількості місць прикладання праці чисельність незайнятого населення не тільки не зменшилася, а навіть збільшилася майже в 3 рази; з’явилася категорія населення, яка одержала статус безробітних (7% від населення в працездатному віці).

В результаті того, що не була досягнута запланована чисельність населення, відпала необхідність в освоєнні територій, розташованих на лівому березі р.Десни, в південно-східному напрямку, на сільськогосподарських землях (1,0 тис.га) і в створенні нового планувального району «Лівобережний» та  промрайону «Лівобережний».

Не був  побудований сміттєпереробний завод. В зв’язку з цим житлове будівництво здійснювалося на вільних міських землях в районі «Масани»

Не були реалізовані рішення генерального плану по інженерній підготовці території, інженерно-транспортній інфраструктурі.

Аналіз реалізації діючого генерального плану показав, що в процесі  його реалізації виникли відхилення від основних розрахункових техніко-економічних  показників і передбаченого основного напрямку  територіального розвитку.

В основному це результат кардинальних змін  в політичному і соціальному розвитку України, які відбулися на початку 90-х років.

В зв’язку з тим, що рішення, пердбачені генеральним планом, не можуть  бути реалізовані, виникла необхідність розробки прогнозу розвитку міста в нових економічних умовах та обгрунтування напрямку його територіального розвитку.

З цією метою в 1994 році була розроблена «Концепция развития г.Чернигова». Чисельність міста на перспективу визначена в розмірі 350,0 тис.чоловік.

Територіальний розвиток Чернігова передбачався в західному напрямі район (“Білоус”) до об’їзної автодороги, де вже здійснюється житлове будівництво. Багатоквартирна  забудова на більш віддалену перспективу передбачалася на території існуючого аеродрому та району “Бобровиця”.

Блокована забудова планувалася на прилеглій до міста території– смт.Михайло-Коцюбинське, с.с.Іванівка, Каличівка, Анісов.

Виходячи із рішень “Концепции”, в проектній межі міста повинно було проживати 310,0 тис.чоловік, а за її межами – 40,0 тис.чоловік.

При цьому передбачалося:

- на першому етапі (7-10 років) – підвищення  ефективного використання міських земель, їх санацію (винесення на нову територію міського звалища та ставків відстійників токсичних промвідходів);

- на другому етапі – винесення аеродрому з передачею його земель у власність місту та освоєння цієї площадки під багатоквартирну забудову.

Аналіз реалізації “Концепции развития г.Чернигова» показав:

- збільшення чисельності міста до 350,0 тис.чоловік не може  бути реалізовано в зв’язку з демографічною ситуацією, що склалася в місті – природний приріст стає від’ємним із зростаючими  щорічно абсолютними величинами, а сальдо міграції  коливається від позитивних до від’ємних величин. Як показали розрахунки Ради по вивченню продуктивних сил України, максимальна чисельність населення м.Чернігова не буде перевищувати  300,0 тис.чоловік.

- розміщення житлового будівництва на території передбаченого до винесення аеродрому не може бути здійснено. По даним командування Військово-Повітряних Сил (ВПС) України передислокація військового аеродрому “Чернігів” неможлива (дивись “Документи” – лист № 153/145/1/660 від 20.06.2001 року).

В зв’язку з тим, що не представляється реальним досягнення  передбаченої в “Концепции” чисельності населення, відпала необхідність в його розселенні в населених пунктах, що розташовані поряд з ним.

На основі «Концепции развития г.Чернигова» були розроблені «Правила застройки г.Чернигова», затверджені в травні 1995р. сесією Чернігівської міської ради  і схвалені в червні 1995 р. науково-технічною Радою Держбуду України.

Вся територія  міста, згідно «Правил» поділена на 7 зон: житлову, комерційно-ділову, комунально-складську, промислову, дачно-рекреаційну, державного історико-культурного призначення. Це знайшло своє відображення на «Карте зонирования территории г.Чернигова», яка була розроблена у складі «Правил».

Аналіз містобудівної документації показав, що деякі рішення вищевказаних проектів можуть бути використані при розробці нового генерального плану.

Це, насамперед, передбачений в діючому генеральному плані розвиток Чернігова, як туристичного центру міжнародного значення, структура магістрально-вуличної мережі, деякі положення відносно розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.

Із розглянутих в «Концепции  развития Чернигова» територій для розміщення житлового будівництва: площадки «Масани», «Новий Білоус», «Бобровиця», «Аеропорт» та ряд площадок, що розташовані в прилеглих до міста неселених пунктах, можуть бути розглянуті – «Масани», «Новий Білоус» - на розрахунковий період та «Бобровиця» – на період містобудівного прогнозу.

Фунціональне зонування території міста може бути прийнято, в основному, у відповідності з «Правилами застройки территории г.Чернигова», за винятком окремих ділянок, відносно яких, з метою більш ефективного використання землі, моуть бути уточнення.

Використання при розробці нового генерального плану матеріалів діючого генерального плану, «Концепции развития города» та «Правил застройки г.Чернигова» дасть можливість проведення послідовної містобудівної політики в місті.

# V. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТА.

Чернігів – крупний адміністративний, промисловий і культурний центр Чернігівської області. У відповідності із Законом України “Про охорону культурної спадщини” Чернігів віднесений  до категорії історичних міст.

На 1.01.2001р.чисельність населення міста складала 310,5 тис.чол., що становить 41,3% міського населення області.

Чисельність трудових ресурсів в останні роки коливається в межах, які трохи перевищують 200 тис.чол., що становить близько 66% населення міста (по області цей показник не досягає 62%, а по Україні становить близько 60%). Це пояснюється високою часткою населення працездатного віку в складі трудових ресурсів ( до 96 %).

Чисельність населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності, складає біля 125 тис.чол. (40% від загальної кількості). Основною галуззю господарського комплексу є промисловість (біля 26 % усіх зайнятих), яка у поєднанні з організаціями будівельної індустрії і транспорту створює виробничий каркас міста ( в будіндустрії зайнято біля 6% трудящих міста, на транспорті – 3%).

Галузями промислової спеціалізації є машинобудування, металообробка, легка і харчова промисловість. Хімічна промисловість представлена ВАТ “Хімволокно” –єдиним на Україні підприємством, яке випускає кордну тканину, необхідну для виробництва автомобільних шин і шин для літаків.

Виробництво підприємством хімічних волокон і ниток складає 34%  від загального обсягу виробництва в Україні.

Провідні підприємства легкої промисловості ВАТ “Чексіл” і концерн “Чексіл” виробляють понад 70% вовняних тканин в Україні.

Чернігів має потужний потенціал будівельної індустрії з досить розвиненою матеріальною базою.

До складу будівельного комплексу  входять біля 60 підрядних будівельно-монтажних організацій, підприємства по виробництву будівельних матеріалів, домобудівний комбінат.

В результаті значного скорочення обсягів будівельних робіт в області, існуючий потенціал підприємств по виробництву будівельних матеріалів в місті повністю незатребуваний.

В Чернігові функціонує 34 підприємства галузей транспорту і зв’язку. В останні п’ять років потужності транспортних підприємств працюють в режимі неповної завантаженості, обсяги вантажо- та пасажироперевезень суттєво зменшувались.

Галузь зв’язку має тенденцію до розвитку, особливо системи комунікацій телефонного зв’язку, в якій відбувається технологічне переоснащення і зростає кількість телефонних номерів.

Спеціальні учбові заклади представлені педагогічним і технологічним університетами, інститутом регіональної економіки і управління, обласним інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти, 19 професійно-технічними і середніми спеціальними навчальними закладами та рядом навчальних центрів і навчально-виробничих комбінатів.

Науково-технічний потенціал міста представлений 14 науково-дослідними, проектними та геологорозвідувальними організаціями. Наукові дослідження і розробки виконують також вищі навчальні заклади, підрозділи промислових підприємств.

В Чернігові зосереджений значний туристичний потенціал: це пам’ятки історії, архітектури та пам’ятки, пов’язані  з життям і діяльністю видатних діячів минулого. Проте слабо розвинута індустрія туризму: відсутні готелі різного класу для прийому вітчизняних і зарубіжних туристів, а також мережа розваг.

В місті зосереджені організації та установи управління міського і обласного значення, фінансово-кредитні, інформаційно-обчислювальні та інші організації сфери послуг.

В місті розвинене складське господарство, що забезпечує зберігання продукції, обслуговування галузей матеріального виробництва. Організації сільського господарства виконують в основному управлінські функції.

Значного розвитку досягла підприємницька діяльність: в місті працює 1785 підприємств малого і середнього бізнесу різних форм власності. Переважаючими є колективні підприємства, частка яких в загальній кількості складає біля 92%.

В місті розвинена мережа підприємств і установ сфери послуг різного рівня, які здійснюють обслуговування як мешканців міста, так і мешканців Чернігівського  району і області.

Забезпечення населення підприємствами  і установами культурно- побутового  обслуговування (на 1000 жителів) становить: дитячими дошкільними – 25 місць (100%); загальноосвітніми школами – 105 місць (90%); лікарнями міськими – 5,5 ліжок (40%); поліклініками міськими – 17 відвідувань за зміну (70%); фізкультурно-спортивними спорудами (стадіони, спортивні площадки і т.п.) – 0,1 га (15%); спортивними залами загального користування – 12 м2 загальної площі (12%); басейнами – 1,1м2 дзеркала води (2%); клубами – 10 місць (30%); кінотеатрами – 6 місць (50%); театрами і концертними залами – 6 місць (75%); міськими масовими бібліотеками – 1,7 тис.одиниць зберігання (40%); магазинами продтоварів – 108м2 торгової площі ( 100%); магазинами непродовольчих товарів – 75м2 торгової площі (50%); підприємствами громадського харчування загальнодоступної мережі – 23 місця (60%); підприємствами побутового обслуговування – 3 робочих місця (35%); готелями – 3,6 місця (75%).

Слід відмітити, що в місті відсутні крупні спортивно-видовищні установи, басейни, виставкові зали, центри дозвілля для молоді і дітей.

Кількість зайнятого населення в сферах економічної діяльності, валова додана вартість в галузях народогосподарського комплексу міста на сучасному етапі наведені в табл.1-5 (див. Додаток).

Житловий фонд міста складає 5201,5 тис.кв.м загальної площі, із яких 82,4% (4285,4 тис.м2) - багатоквартирна забудова і 17,6% (916,1 тис.м2)   - одноквартирна (садибна).

Житлова забезпеченість по місту складає 16,8 кв.м/чол. проти 20,3 кв.м/чол. по Україні. Кількість квартир в багатоквартирній забудові – 82,5 тис.; кількість будинків садибної забудови – 13,5 тис., а їх власників – 18,1  тис.

Із загального об’єму житлового фонду  по орієнтовним розрахункам біля 2,0 млн. кв.м побудовано за останні 20 років.

Незначна частина житлового фонду збереглася із дореволюційних і довоєнних часів.

Ветхий житловий фонд представлений, в основному, 1-поверховими дерев’яними будинками і зосереджений в центральній частині міста.

Територія міста в межах, затверджених Верховною Радою України (постанова № 872-XIV від 8.07.1999р.), складає 7856,3 га; 45,5% (3577 га)-сельбищні території, 62% яких – мікрорайони і квартали.

Зелені насадження загального користування займають 665,7 га або 21,7 м2 на людину, що значно вище, ніж рекомендовано ДБН 360-92* - 16 м2.

Установи та підприємства обслуговування  займають біля 200 га - 2,5% від території міста.

Значну питому вагу в місті займають території промислових та будівельних організацій – 10,7 % (844 га), території спецпризначення (224,7 га), комунально-складських об’єктів (215,6 га).

В місті, крім зелених насаджень загального користування,  розташовані зелені насадження спецпризначення (107,2 га), ліси (130,6 га), а також луки та сіножаті (782,6 га).

Аналіз територіальних ресурсів показав, що в місті  майже вичерпані вільні території, придатні для житлового будівництва.

Місто  являє собою компактну планувальну структуру, що сформувалася на правобережжі р.Десни.

В широтному напрямку рікою Стрижень (притока р.Десни) і залізницею місто розділяється на три планувальних утворення: Центральне, Східне і Західне.

Райони мають суттєві відмінності в плануванні і функціональному змісті.

Центральний район: має яскраво виражену планувальну вісь – пр.Миру, орієнтовану на заплаву Десни. В межах району зосереджені практично всі пам’ятки історії і культури, об’єкти загальноміського значення– адміністративні, торговельні будівлі і т.п.

Східний район: формується на поєднанні двох радіальних вісей – вулиць Шевченка і 1 Травня, на півдні він межує з широкою заплавою Десни.

Планувальна структура Західного району орієнтована на природну вісь, котрою є р.Білоус, доповнена лісовим масивом.

В балансі територій Центрального і Західного районів промислові і комунально-складські об’єкти складають значний відсоток, найменше ці території представлені у Східному районі, де вони локалізовані практично на двох площадках.

Громадський центр міста формується уздовж головної магістралі- проспекту Миру.

Його північна межа включає готель “Градецький”, південна -архітектурно-історичний заповідник.

В межах центру зосереджені головні адміністративні, торгові, культурні об’єкти, в т.ч. облдержадміністрація, міська Рада, драматичний театр, готелі, центральний почтамп, торговельні центри, доповнені об’єктами обслуговування в перших поверхах будинків, центральний міський ринок, лікарняне містечко.

Головними планувальними елементами центру є широкий бульвар, площа і архітектурно-історичний заповідник.

Основна забудова, яка формує центр- післявоєнного періоду, в 3-5 поверхів із включенням будинків 9 і більше поверхів по периферії.

Особлива цінність міського середовища-  наявність значної кількості пам’яток історії і культури, унікальних архітектурних ансамблів, які знаходяться в нерозривному зв’язку з оточуючим ландшафтом, що надає місту неповторності і своєрідності.

Однак, якість середовища формують не лише унікальні архітектурні ансамблі, але також історична містобудівна система, що збереглася. Вона дуже постраждала під час війни, хоча і була відновлена в формах, що відповідали тому часу, і виявилась органічно вписаною в структуру історичних кварталів. В межах житлових утворень, що збереглися,  розташовані найбільш характерні ландшафтні і історичні містобудівні комплекси, сконцентрована цінна історична громадська і житлова забудова.

Усього на території міста налічується 98 пам’яток історії і культури, узятих на державний облік.

Територія архітектурно-історичного заповідника складає 38,8 га. Біля 50% території міста охоплені зонами  охорони пам’яток архітектури (охоронні зони заповідників і окремих пам’яток архітектури, зона регулювання забудови, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, зона ландшафту, що охороняється), затвердженими рішенням Чернігівського облвиконкому № 90 від 24.04.1989р.

Промзона сформована переважно вздовж залізниці. Забудова усіх промзон-екстенсивна. Як показали дослідження спеціалістів Київського Промбудпроекту, тут є значні територіальні резерви.

Інженерно-транспортна- інфраструктура.

Характеристика розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та охорони навколишнього середовища представлена у відповідних розділах пояснювальної записки (том ІІ).

# VI. ПРОГНОЗ  РОЗВИТКУ МІСТА.

Згідно Закону України “Про планування і забудову територій”, який  спрямований на забезпечення сталого розвитку міст, головним інструментом планування територій на державному рівні є “Генеральна схема планування території України”, на місцевому рівні – генеральний план міста, який визначає стратегію його розвитку.

У “Генеральній схемі планування території України” Чернігів віднесен до типу міст, в яких передбачена структурно-технологічна перебудова виробничої бази, виведення з експлуатації шкідливих виробництв, оптимізація структури землекористування, екологічна реабілітація міських територій і розвиток соціально-культурного потенціалу обласного і міжрайонного значення. Чернігів  також визначений як туристичний центр.

Для конкретизації цих положень в генеральному плані проведений аналіз факторів, з однієї сторони, обумовлюючих конткурентноздатність, інвестиційну привабливість міста, а з іншої сторони - обмежуючих їх.

## VI.1. Фактори і передумови розвитку.

До основних факторів, що сприяють розвитку міста, відносяться:

- Геополітичне та економіко-географічне положення;

- Яскраво виражена  унікальність історичної спадщини, архітектурного вигляду, природно-ландшафтних умов;

- Високорозвинений виробничий і науковий потенціал;

- Значна кількість вільних виробничих площ, обладнаних необхідною інфраструктурою, що дозволяє створювати нові види виробництва з відносно невеликими  витратами.

Разом з тим, існує система обмежень, які ускладнюють ефективне використання перелічених передумов:

- Наявність об’єктивних обмежень просторового  розширення;

- Обмеженість територіальних ресурсів, освоєння яких стримується екологічною ситуацією;

- Складна демографічна ситуація.

Нижче подається коротка характеристика наведених факторів.

Геополітичне  та економіко-географічне положення.

Місто розташоване на стику України з Росією і Білоруссю, на перехресті транспортних шляхів сполучення: водних, залізничних, автомобільних, повітряних.

Вони проходять з півночі на південь (з Росії, країн Балтії і Скандінавії у Південно-Східну Європу), із заходу на схід (з країн Західної і Центральної Європи в Росію).

Основні транзитні транскордонні потоки прямують по автомобільній дорозі державного значення Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, яка  проходить по кільцевій об’їзній автодорозі   м.Чернігова і співпадає з  трасою міжнародної дороги Е-95 Санкт-Петербург-Псков-Гоміль-Одеса та напрямком Крітського транспортного коридору №9 Гельсінки-Санкт-Петербург-Мінськ (Москва) - Київ-Кишинів (Одеса) – Димитровград.

Магістральна залізниця Київ-Ніжин-Чернігів–Горностаївка є ділянкою залізничного транспортного коридору №9.

Розташування міста на притоці Дніпра- р.Десні дає можливість розвитку річкового транспорту. Повітряні сполучення міста здійснюються через аеропорт, розташований за його межами.

В цілому транспортний потенціал Чернігова, з модернізацією Крітського транспортного коридору та за умови проведення ряду реконструктивних заходів і будівництва нових об’єктів, забезпечить потреби міста у дальньому і місцевому сполученні, а також посилить його роль в системі розселення України.

У відповідності із “Генеральною схемою планування території України” Чернігів входить до Київської міжобласної системи розселення і являється центром взаємопов’язаних систем населених пунктів обласного і міжрайонного рівнів. В зоні його впливу як  обласного центру на території 31,9 тис.км2 розташовані   15 міст, 30 селищ міського типу та понад 1500 сіл і проживає 1,27 млн.чол.

Територія Чернігівської міжрайонної системи розселення (12,2 тис.км2) охоплює 8 районів області (Городнянський, Корюківський, Куликівській, Менський, Ріпкінський, Сосницький, Чернігівський, Щорський) з населенням біля 300 тис.чол., в тому числі міське населення складає – 111,4 тис.чол. (37,5%) .

Крім того, м.Чернігів являється центром Чернігівського району з населенням 63,2 тис.чол.

Таким чином, геополітичне та економіко-географічне положення м.Чернігова і його роль в системі розселення України створюють сприятливі передумови для розвитку його зовнішньоекономічних зв’язків.

Історико-культурний потенціал.

Чернігів входить в число 6 найцінніших історичних  міст України. Історико-культурна спадщина міста має загальновизнану цінність та  майже столітню історію досліджень. В місті збереглись історичне розпланування, фрагменти давньої оборонної системи, численні кургани та інші археологічні об’єкти. Найбільш повно у порівнянні з іншими історичними містами України в Чернігові збереглись об’єкти давньоруської архітектури, що є пам’ятками  архітектури національного значення. Разом з більш пізніми монументальними спорудами, розташованими вздовж кромки високого правого берега Десни, вони визначають своєрідність і красу міста. Суттєву роль у формуванні історичних рис міського середовища центру Чернігова відіграють і численні пам’ятки архітектури, що знаходяться в його забудові.

Середовище рядової історичної забудови відноситься до рубежу ХІХ-ХХ ст., і склалось в структурі планування початку ХІХ ст., що замінила собою більш давню, середньовічну. Більшу частину масиву цієї забудови складали одно-двоповерхові дерев’яні житлові будинки з характерною для Чернігова архітектурою. Індивідуальні особливості середовища історичної забудови, крім своєрідності архітектури, визначають також принципи її архітектурно-просторової організації. Для історичного середовища Чернігова характерна збереженість принципів класичної регулярної системи.

В цілому, історичне середовище Чернігова характеризується як регулярна містобудівна система  з забудовою переважно на рубежі ХІХ-ХХст. Нижче приводиться приналежність основних пам’яток історії та культури за архітектурними стилями.

Пам’ятки давньої Русі (XI-XII ст.)

- Спасо-Преображенський собор.

- Борисоглібський собор

- Успенський собор Єлецького монастиря

- П’ятницька церква

- Іллінська церква та підземні споруди печерного монастиря

Пам’ятки архітектури  XVII-ХVIIІ ст.

- Троїцький собор Троїцького монастиря

- Петропавлівська церква

Пам’ятки класицизму (кінець XVIII-початок ХІХ ст.)

- Будинок цивільного губернатора , вул.Горького,3

- Будинок архієпископа (губернське правління), вул.Фрунзе.2

- Поштова станція, вул.Горького,8

- Губернська земська управа, пр.Миру,18

- Духовна семінарія з церквою Федора та Михайла, вул Гетмана Полуботка,40

- Богоугідний заклад, вул.Щорса.1

- Казанська церква, вул.Коцюбинського.5

- Магістрат, вул.Кирпоноса

- Маєток Лизогубів, вул.Шевченка.32

Пам’ятки стилей другої половини ХІХ-початку ХХ ст.

- Жіноча гімназія, вул.Горького.2

- Народний дім, вул.Комсомольська.49

- Державний банк, вул.Магістратська,7

- Будинок єпархіального братства, пр.Миру.15

- Виробнича будівля, вул.П’ятницька.42

- Синагога, вул.Родимцева.4

- Римсько-католицький костьол, вул.Чернишевського.12

Пам’ятки в стилі модерн

- Садибний будинок, вул.Воровського.10

- Школа, вул.Гоголя.16

- Музей українських старожитностей (Тарновського), вул.Шевченка.63

- Будинок Рацкевича, вул.Примакова.7

- Садибний комплекс, вул.Шевченка.97

Пам’ятки архітектури передвоєнного періоду.

- Електростанція, вул. Горького.40

- Музично-драматичний театр, Красна площа.1

- Залізничний вокзал, пр.Перемоги.1

- Будинок хірургічного відділення міської лікарні, вул.Щорса1

- Школа №1, пр.Миру.40

- Житловий будинок, вул.Горького.30

- ТЕЦ фабрики ПОШ, вул.Текстильщіків

Повний перелік пам’яток історії і культури, цінної історичної забудови, що поставлені на державний облік, наведено в “Опорному історико-архітектурному плані (НДІТІАМ, Київ-1997р.)

Рекреаційні ресурси.

Чернігів  має значні рекреаційні ресурси: це акваторії та заплавні території рік Десни, Стрижня і Білоуса з прибережними смугами.

У місті знаходяться парки і сквери площею 52 га, лісопарки площею 584 га; на перспективу передбачається  організація  на лівому березі Десни лугопарку площею 642,5 га та водно-спортивного комплексу площею 140 га, парку в районі Лісковиця площею 25 га, лісопарку в районах нового житлового масиву «Новий Білоус» і «Масани» площею 350 га, який включено в проектну межу міста. Загальна площа рекреаційних територій міста, придатних для  короткочасного відпочинку, становитиме 1,8 тис.га, на яких  зможуть відпочивати 36-40 тис.чол.

На підставі комплексної оцінки території, прилеглої до м.Чернігова, було виявлено 6 зон відпочинку площею біля 6 тис.га. Це, в основному, лісопарки, в яких можуть відпочивати біля 60 тис.чол., виходячи з рекомендованих навантажень на територію ( 1000 м2 на  1 відпочиваючого в позаміських лісопарках – «Краткий справочник архитектора. Ландшафтная архитектура», Киев «Будивельник», 1990г.)

#### Економічний потенціал

Місто Чернігів є потужним економічним центром, в якому зосереджений значний економічний потенціал області. На галузі, що виробляють товари, які є основою матеріального виробництва Чернігова, приходиться 21% ВДВ області, на промисловість – 38,9%, будівництво – 35%. Валова додана вартість галузей, які надають послуги, становить 43,7% ВДВ цих галузей по Чернігівській області. У галузі транспорту виробляється 27,8 % обласного обсягу ВДВ галузі, зв’язку – 33,2%, в галузях сфери обігу, які включають торгівлю, громадське харчування, матеріально-технічне постачання та збут – 42,4%, в житлово-комунальному господарстві – 37,6%, в галузях соціально-культурної сфери – 38,5% ВДВ обласного виробництва. В інших галузях сфери послуг, до яких відносяться інформаційно-обчислювальне обслуговування, операції з нерухомим майном, загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку, геологія та розвідка надр, геодезична та гідрометеологічна служба, побутове обслуговування населення, освіта, культура та мистецтво, фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення, управління та оборона, громадські об’єднання, виробляється 44,3 % ВДВ підприємств цих галузей, зосереджених у Чернігівській області. На інші сфери економічної діяльності, які не враховуються у галузях економіки, приходиться 42,2 % ВДВ обласного виробництва (коротка характеристика  галузей  економіки міста наведена в розділі “Загальна характеристика сучасного стану міста”).

Високий економічний потенціал є основою ефективного розвитку міста.

Науковий і освітній потенціал

Науково-технічний і освітній потенціал міста представлений 14 науково-дослідними, проектними та геолого-розвідувальними організаціями, підрозділами промислових підприємств, 31 вищими та середньоспеціальними учбовими закладами.

Структура наукового потенціалу міста наступна: 64% наукових організацій належать до галузевого сектора, 12% - до академічного, 16% - до вузовського і 8% - до заводського. Найбільш значними науковими організаціями є науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології і науково-дослідний інститут машин для виробництва синтетичних волокон; із учбових закладів – педагогічний і технологічний  університети, інститут  регіональної економіки і управління.

Територіальні ресурси міста.

Поряд з факторами, що сприяють розвитку Чернігова, існують фактори, що ускладнюють його. Це, насамперед, наявність об’єктивних  обмежень територіального розвитку міста за його межами: на півночі – аеродром, на сході і півдні – р.Десна, на заході – об’їзна автодорога.

Аналіз міських територіальних ресурсів виявив 300 га вільних від забудови земель, які, при відповідних умовах, можливо використати  для забудови на розрахунковий період. Це, насамперед, землі, вже відведені під індивідуальну забудову (р-н Олександрівки, вул.Шевченка-Малиновського та інші, менші за площею ділянки); незавершені мікрорайони 1-3 на Масанах, освоєння яких можливе лише при ліквідації звалищ побутових і токсичних відходів, в зоні яких розташовані зазначені території;  намивна територія на Лісковиці, а також невеликі ділянки, розташовані дисперсно в зонах існуючої забудови.

Сельбищна ємкість міста  в існуючих межах, з урахуванням використання вільних від забудови територій та тих, що реконструюються, становитиме біля 6,2 млн.м2 житлового фонду; чисельність населення - біля 260,0 тис.чоловік.

Екологічні передумови розвитку міста

Територія міста розташована на березі р.Десни, яка є одним із основних джерел водопостачання м.Києва і притоком р.Дніпра, води якого використовуються для водопостачання 2/3 території України. Вся територія міста належить до ІІ зони санітарної охорони р.Десни (як джерела питного водопостачання), що жорстко регламентує її екологічний стан.Проте територія міста  зазнає техногенного впливу його господарського комплексу, про що свідчить її екологічний стан.

Стан повітряного басейну міста  визначається викидами ТЕЦ, котелень, автотранспорту, промислових, в т. ч. малих приватних підприємств, які загалом викидають в атмосферу біля 20 тис. т в рік шкідливих речовин І-ІV класу небезпеки. Розсіювання їх створює напружену екологічну ситуацію в районах промислових зон та вздовж основних магістралей міста.

Поверхневі води міста, які представлені р.р.Десна, Стрижень, забруднені, в основному, площадним змивом, а також промстоками і побутовим сміттям. Із загальної кількості змивних стоків лише 7.2% проходять часткову механічну очистку, інші – стікають прямо в водотоки.

Підземні і грунтові води  є джерелом забезпечення комунально-побутових потреб міста, останні – в дуже незначній кількості. Ті й інші зазнають техногенного впливу, в результаті чого грунтові води є зовсім непридатними і забороненими для питного водоспоживання, підземні – мають тенденційний характер забруднення поки на водозаборах “Яловщина” і “Бобровиця” із-за незадовільного стану інженерних комунікацій.

Грунти за величиною сумарного показника забруднення на більшій частині території міста (60%) відносяться до слабозабруднених. Решту порівну ділять чисті (20%) та середньо- і сильнозабруднені (відповідно 18% і 2%). Останні, які є техногенними літохімічними аномаліями, тяжіють до проммайданчиків та автошляхів. Із комплексу хімічних елементів-забруднювачів викликає занепокоєння наявність свинцю (І клас шкідливості) та тенденція до збільшення його концентрації в грунтах та рослинності західної та південно-західної частини міста.

Одним із джерел потужного локального забруднення навколишнього середовища є звалище твердих побутових відходів та пруди-накопичувачі токсичних промислових відходів, які є для міста чи не найбільшою екологічною бідою на даному етапі його розвитку. При наявності вразливої в екологічному відношенні літогенної основи (відсутність в розрізі надійного водоупору) та засобів природного транспортування (балки, водотоки) існує небезпека в досить динамічному та швидкому поширенні площадного забруднення навколишнього середовища.

Із несприятливих факторів інженерно-будівельного характеру в місті найбільш поширені затоплення повеневими водами заплав рік Десни та Стрижня, підтоплення рівнинних територій міста, зсуви та ерозія на крутосхилах рік та площинний змив.

Таким чином, перспективи територіального розвитку міста перш за все пов’язані з оптимізацією екологічного стану навколишнього середовища, ліквідацією та нейтралізацією всіх джерел і осередків екологічних негараздів та вирішенням питань інженерної підготовки несприятливих для освоєння ділянок.

Демографічний та трудоресурсний потенціал.

Аналіз режиму відтворення населення м.Чернігова на сучасному етапі характеризує його як кризовий: перевищення смертності над народжуваністю не лише веде до зниження і призупинення  росту чисельності населення, а й погіршення його вікової структури. З 1993 по 2000 р.р. природне зменшення чисельності  населення становило 6,3 тис.чол., зменшення за рахунок механічного відтоку – 1,5 тис.чол.; частка осіб пенсійного віку збільшилась з 15,8 до 16,8 %, частка дитячого населення зменшилась з 21,9 до 18,2 %. В той же час зросла частка осіб у працездатному віці з 62,3% до 65%.

Зазначене свідчить про те, що склалася сукупність демографічних передумов, які негативно впливають  і будуть впливати в майбутньому на природний процес відтворення населення.

Висновки

Проведена комплексна оцінка передумов і обмежень визначила слідуючі приорітетні напрямки розвитку господарського комплексу Чернігова:

- Структурну зміну зайнятості в економіці з переорієнтацією на галузі, які задовольняють потреби населення міста та області. Скорочення при цьому питомої ваги зайнятих  в галузях, що виробляють товари з 31,8% до 28,6% з одночасним розвитком галузей, що надають послуги з 61,4% до 65 %.

- Скорочення зайнятих у промисловості. Нарощування  виробництва повинно здійснюватись, головним чином, за рахунок модернізації, технічного переозброєння, впровадження нових наукоємких технологій, зміни асортименту продукції у відповідності із вимогами ринку тощо.

- Першорядний розвиток сфери туризму. Необхідне стимулювання розвитку  туристичної інфраструктури, яка може стати привабливою для вітчизняних та зарубіжних туристів.

- Розвиток науково-технічного потенціалу за рахунок розширення існуючих та створення нових наукових та учбових закладів.

- Важливим напрямком економічної діяльності повинен стати  розвиток підприємств малого та середнього бізнесу різних галузей.

- Посилення розвитку зовнішньо-економічної діяльності з країнами близького та далекого зарубіжжя (комерційні, аудиторські послуги, перевезення вантажів автомобільним, залізничним транспортом та інш.).

- Розробка стратегії розвитку природоохоронної діяльності, яка передбачає покращення екологічної ситуації. В зв’язку з цією стратегією в місті не повинні розміщуватися підприємства, установи, об’єкти, які можуть погіршити екологічний стан навколишнього середовища.

- Винос ряду шкідливих об’єктів, розташованих в сельбищній зоні на інші території.

- Розвиток установ інформаційної сфери, юридичного та соціального страхування, кредитування, банковсько-фінансового обслуговування та інш.

- Створення і розвиток служб та установ ринкової інфраструктури, передусім служб маркетингу. Розробка та впровадження муніціпальної програми адаптації господарського комплексу міста до ринкових умов.

- Розвиток інноваційної діяльності у пріоритетних галузях економіки, залучення іноземних інвестицій. Необхідно розробити програми інвестиційно-інноваційної діяльності із системою місцевих пільг для інвесторів, які здійснюватимуть невідкладні проекти у різних галузях економіки міста.

## VI.2. Прогноз соціально-демографічного  розвитку міста.

Вихідним параметром усіх розрахунків  генплану виступає прогноз кількісного складу населення.

Прогнозування чисельності міського населення виконувалось Радою по вивченню продуктивних сил України на основі можливої реалізації різних сценаріїв формування демографічної ситуації, характеристика яких наведена нижче.

Варіанти демографічного розвитку.

Виходячи з аналізу виявлених тенденцій народжуваності, смертності та міграції, враховуючи можливі зміни цих процесів в залежності від соціально-економічного і демографічного розвитку країни, конкретного регіону та міста, був розроблений на багатоваріантній основі прогноз демографічного розвитку Чернігова до 2020 р. і більш віддалену перспективу. Були розглянуті слідуючі варіанти чисельності населення міста:

- Мінімальний (прогноз-пересторога) з чисельністю населення на розрахунковий період – 267 тис.чол. з наступним скороченням до 136 тис.чол. Варіант базується на збереженні існуючих демографічних тенденцій на протязі усього прогнозного періоду.

- Середній варіант: передбачає чисельність населення на розрахунковий період 287 тис.чол. із скороченням в далекій перспективі до 180 тис.чол. (погіршення режиму відтворення населення частково компенсується збільшенням позитивного сальдо міграції).

- Оптимальний: чисельність населення визначена на розрахунковий  період – 290 тис.чол, на більш віддалену перспективу – 300 тис.чол.; передбачає, в порівнянні з сучасним станом, інтенсивне збільшення природного і механічного приросту.

- Максимальний: прийнятий в «Концепции перспективного развития г.Чернигова», розробленій в 1994р. Передбачав зростання чисельності населення до 350 тис.чол. за рахунок більш значних темпів збільшення  природного і механічного приросту. Враховуючи погіршення  демографічної ситуації в цілому по Україні, в регіоні та зокрема в Чернігові, цей варіант не має реальних передумов для реалізації і в розрахунках не приводиться.

Нижче, в таблиці VI.2.1, наведені три основні варіанти прогнозу чисельності населення та джерела його формування на перспективу.

Варіанти прогнозу чисельності населення,

джерела його формування на перспективу

### Таблиця № VI.2.1

(тис. чол.)

| Періоди | Оптимальний | Середній | Мінімальний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Природ-ний приріст (+,-) | Сальдо мігра-ції (+,-) | Загаль-ний приріст (+,-) | Населе-ння на кінець періоду | Природ-ний приріст (+,-) | Сальдо мігра-ції (+,-) | Загаль-ний приріст (+,-) | Населе-ння на кінець періоду | Природ-ний приріст (+,-) | Сальдо мігра-ції (+,-) | Загаль-ний приріст (+,-) | Населе-ння на кінець періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2000-2010 р.р. | -22,0 | +10,0 | -12,0 | 300,5 | -27,0 | +15,0 | -12,0 | 300,5 | -28,5 | +8,0 | -20,5 | 292,0 |
| середньорічні темпи | -2,2 | +1,0 | -1,2 |  | -2,7 | +1,5 | -1,2 |  | -2,85 | +0,8 | -2,05 |  |
| 2011-2020 р.р. | -20,5 | +10,0 | -10,5 | 290,0 | -28,5 | +15,0 | -13,5 | 287,0 | -33,0 | +8,0 | -25,0 | 267,0 |
| середньорічні темпи | -2,05 | +1,0 | -1,05 |  | -2,85 | +1,5 | -1,35 |  | -3,3 | +0,8 | -2,5 |  |
| 2021-2050 р.р. | -20,0 | +30,0 | +10,0 | 300,0 | -152,0 | +45,0 | -107,0 | 180,0 | -155,0 | +24,0 | -131,0 | 136,0 |
| середньорічні темпи | -0,7 | +1,0 | +0,3 |  | -5,1 | +1,5 | -3,6 |  | -5,2 | +0,8 | -4,4 |  |
| Усього за 50 років | -62,5 | +50,0 | -12,5 |  | -207,5 | +75,0 | -132,5 |  | -216,5 | +40,0 | -176,5 |  |
| середньорічні темпи | -1,25 | +1,0 | -0,25 |  | -4,15 | +1,5 | -2,65 |  | -4,33 | +0,8 | -3,53 |  |

З урахуванням значення м.Чернігова в системі розселення населення України, його ролі як значного індустріального і культурного центру України, Поліського регіону і Київської міжобласної системи розселення, до складу яких входить Чернігівська область, а також вигідного положення в системі ближніх і дальніх зв’язків, подальший розвиток міста доцільно передбачувати за оптимальним варіантом.

Для розвитку міста по цьому варіанту необхідні вчасне запобігання негативним тенденціям зменшення чисельності населення і погіршення демографічної ситуації у місті, концентрація зусиль місцевої адміністрації насамперед на створенні умов для підвищення народжуваності, зменшення смертності, запровадження виняткових демоекономічних заходів щодо вирішення житлової проблеми для молодих сімей, працевлаштування молоді, допомоги на виховання і утримання дітей тощо.

Другим важливим фактором поліпшення демографічної ситуації у місті є регулювання міграції населення. Особливі завдання стоять у створенні умов для закріплення у місті молодих вікових груп, зменшення їх від’їзду в інші регіони країни, повернення молоді після навчання з інших міст у Чернігів і їх працевлаштування, створення сприятливих умов їх життєдіяльності. Для іногородніх необхідно створити принадливі умови у місті для їх закріплення і постійного проживання.

Активна демографічна політика потребує значних коштів та проведення різноманітних організаційних заходів, перелік яких можливо визначити при проведенні спеціальних досліджень. Вже зараз в місті реалізуються програми “Діти України”, “Турбота”, “Багатодітні сім’ї”, “Здоров’я літніх людей”.

Прогноз чисельності трудових ресурсів та їх використання.

Довгостроковий прогноз розвитку трудоресурсної ситуації являє собою надто складну проблему, оскільки це пов’язано з майже повною відсутністю перспективних орієнтирів щодо загальноекономічної ситуації і можливих напрямків трансформації зайнятості на ринку праці. Тому необхідним стає варіантний підхід до визначення конкретних параметрів. В основі варіантів прогнозу чисельності трудових ресурсів та їх зайнятості лежать тенденції демографічних та трудоресурсних процесів, які склалися в останній період в Чернігові, Чернігівській області в Україні і світі, наявні і ймовірні структурні зрушення в економіці, інших сферах суспільного життя населення.

І (оптимальний) варіант прогнозу базувався на більш активній реалізації соціальної політики в галузі праці, зайнятості, економічного розвитку країни і Чернігова у зв’язку з участю у міждержавних стосунках тощо. Порівняно з другим варіантом прогнозу конкретні показники будуть дещо вищі.

ІІ (середній) варіант побудований на гіпотезі нарощування стабілізаційних процесів в економіці і соціальній сфері, починаючи з 2010 року, досягнення кращих параметрів демографічного розвитку, становлення соціальної стабільності.

ІІІ (мінімальний) варіант прогнозу базується на збереженні кризових явищ у відтворенні населення, зайнятості, в економічній сфері протягом всього періоду.

Як показують аналітичні дані, чисельність трудових ресурсів буде поступово скорочуватися, зменшаться масштаби зайнятості, але темпи цього скорочення теж будуть зменшуватись. Скорочення чисельності трудових ресурсів, яке обумовлено зменшенням загальної чисельності населення та частки осіб працездатного віку, призведе до збільшення економічного “навантаження” на населення працездатного віку. Значна частка людей похилого віку буде погіршувати економічні характеристики населення. В цій ситуації можливе залучення до активної економічної діяльності громадян у віці старшому за працездатний; необхідно відмітити і те, що у всіх європейських країнах з розвинутою ринковою економікою існує певна частка безробітних серед працездатного населення у працездатному віці. Вона викликана постійним рухом населення з одного регіону в інший, від однієї професії до іншої і пов’язана з чеканням роботи у найближчому майбутньому. Крім того, причиною безробіття може бути науково-технічній прогрес та зміни у структурі споживчого попиту, які призводять до структурних перетворень економіки і закриття застарілих підприємств або зменшення випуску продукції. Це обумовлює зменшення чисельності зайнятих, а отже призводить до безробіття частки населення. Фрикційне, пов’язане з постійним рухом населення, і структурне, обумовлене зміною структури виробництва і споживання, безробіття утворюють так званий природний рівень безробіття. Він становить 5-7 % працездатного населення. В умовах України, де до вже названих природних форм безробіття добавилось і циклічне безробіття, пов’язане з циклом глибокого спаду економічного розвитку, абсолютні значення можуть бути вищі і за даними МОП вони сягають понад 10 %. Крім зазначених форм безробіття існує і приховане безробіття. На сьогодні існують лише орієнтовні  оцінки його рівня. Відомо, що багато підприємств і організацій міста працюють в режимі скороченого робочого тижня, неповного робочого дня, практикуються відпустки за свій рахунок тощо. Таким чином, усі незайняті складають значну частку працездатного населення працездатного віку. В останні роки частка безробітних, які були зареєстровані у Державній службі зайнятості, складала близько 7 %.

У перспективі у зв’язку з поліпшенням соціального захисту безробітних кількість зареєстрованих безробітних може зростати, кількість прихованих безробітних – зменшуватиметься.

Зазначені тенденції формування трудових ресурсів та їх зайнятості були основою для визначення фактичних параметрів розрахунку трудових ресурсів та їх розподілу по сферах зайнятості в довгостроковому періоді.

Нижче, в таблиці VI.2.2, наведені варіанти формування трудових ресурсів в залежності від чисельності населення, його статево-вікової структури, а також можливість їх використання в основних сферах діяльності.

###### Прогноз розрахунку трудових ресурсів та їх розподілу по сферах зайнятості в м. Чернігову по варіантах

##### Таблиця № VI.2.2

тис. чол

%

|  | Сучас-ний стан | І етап | Розрахунковий період | Період містобудівного прогнозу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Варіанти |
|  |  | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІІ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Населення | 312,5 100,0 | 300,5 100,0 | 300,5 100,0 | 292,0 100,0 | 290,0 100,0 | 287,0 100,0 | 267,0 100,0 | 300,0 100,0 | 180,0 100,0 | 136,0 100,0 |
| Трудові ресурси – всього | 206,2 66,0 | 191,0 63,6 | 191,0 63,6 | 182,0 62,3 | 178,0 61,4 | 172,0 59,9 | 152,0 56,9 | 193,0 64,3 | 113,0 62,8 | 84,0 61,8 |
| у тому числі працездатне населення у працездатному віці | 197,6 63,2 | 181,4 60,4 | 181,4 60,4 | 175,2 60,0 | 166,8 57,5 | 165,3 57,6 | 145,0 54,3 | 192,0 64,0 | 109,6 60,9 | 82,0 60,3 |
| особи старшого віку та підлітки, зайняті в економіці | 8,6 2,8 | 9,6 3,2 | 9,6 3,2 | 6,8 2,3 | 11,2 3,9 | 6,7 2,3 | 7,0 2,6 | 1,0 0,3 | 3,4 1,9 | 2,0 1,5 |
| з них особи старшого віку | 8,6 2,8 | 7,6 2,5 | 7,6 2,5 | 6,8 2,3 | 7,2 2,5 | 6,7 2,3 | 7,0 2,6 | 1,0 0,3 | 3,4 1,9 | 2,0 1,5 |
| підлітки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл трудових ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учні у працездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва | 20,8 6,7 | 18,8 6,3 | 18,8 6,3 | 18,0 6,2 | 17,2 5,9 | 17,0 5,9 | 15,5 5,8 | 20,0 6,7 | 11,3 6,3 | 8,5 6,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Безробітні у працездатному віці, зареєстровані в Державній службі зайнятості | 13,9 4,4 | 13,2 4,4 | 13,2 4,4 | 13,0 4,4 | 12,2 4,2 | 12,1 4,2 | 11,0 4,1 | 12,0 4,0 | 7,9 4,4 | 6,0 4,4 |
| Незайняте працездатне населення у працездатному віці | 46,9 15,0 | 34,0 11,3 | 34,0 11,3 | 32,7 11,2 | 13,6 4,7 | 13,7 4,8 | 8,0 3,0 | 14,0 4,6 | 3,4 1,9 | 2,5 1,8 |
| Зайнято в усіх сферах економічної діяльності | 124,6 39,9 | 125,0 41,6 | 125,0 41,6 | 118,3 40,5 | 135,0 46,6 | 129,2 45,0 | 117,5 44,0 | 147,0 49,0 | 90,4 50,2 | 67,0 49,3 |

Як видно із таблиці, розбіжність між варіантами найбільш суттєво проявляється на третьому етапі розвитку міста (період містобудівного прогнозу), коли кількість трудових ресурсів та їх використання в економіці по ІІ варіанту різко скорочується, а ІІІ варіант наочно демонструє занепад усього господарського комплексу  міста, тобто демографічна і трудоресурсна ситуація, передбачувана ІІ та ІІІ варіантами, не дозволить розвивати в необхідних масштабах галузі, які виробляють товари, а також обслуговуючі галузі та здійснювати зовнішні функції міста.

Сталий  розвиток міста можна забезпечити лише виходячи з І (оптимального) варіанту формування населення і трудових ресурсів, при умові їх ефективного використання. Зайнятість трудових ресурсів в сферах економічної діяльності наведені в розділі “Прогноз розвитку економіки міста”.

Проблема забезпечення міста трудовими ресурсами може вирішуватися посиленням маятникової міграції робочої сили з прилеглих до м. Чернігова територій (“сальдо” маятникової міграції може зрости з +3,0 за сучасним станом до +5,0 тис. чол.).

Для забезпечення тенденції зростання продуктивної зайнятості населення необхідно збільшити кількість місць прикладання праці. Як показують розрахунки, фондоозброєність одного працюючого в сфері економічної діяльності в цілому по Україні зараз складає близько 40 тис. грн. При чому тут ще не враховані витрати на підготовку і відтворення робочої сили, які складають до половини витрат на фондоозброєність. Таким чином гостро стоїть проблема пошуку ресурсів для створення нових робочих місць та більш повного і ефективного використання вже створених. До того ж у перспективі повна вартість кожного робочого місця зростатиме.

Виходячи з зазначеного вище, стратегія раціонального використання трудових ресурсів по прийнятому, згідно розробок, варіанту повинна здійснюватись з урахуванням вирішення наступних завдань.

Структурна перебудова економіки і технологічне оновлення виробництва повинні супроводжуватись відповідним удосконаленням системи підготовки кадрів.

Всебічне сприяння продуктивній зайнятості трудових ресурсів має забезпечуватися кількісною і якісною збалансованістю робочих місць і кадрів.

Зміна структури зайнятості трудових ресурсів міста повинна орієнтуватись на підвищення частки зайнятих в соціально-культурній, інформаційній та консультативній галузях економіки та в цілому в соціальній сфері. Це пов’язано як з потребами ринкової економіки, так і необхідністю більш повного забезпечення населення міста та потреб інших територій області різноманітними послугами. Орієнтиром може бути рівень зайнятості у соціальній сфері в розвинутих країнах Європи.

Довгостроковий прогноз визначає лише основні напрями формування трудових ресурсів, їх зайнятості та розвитку сфери прикладання праці. Конкретна реалізація різноманітних завдань вирішуватиметься в короткострокових та щорічних планах соціально-економічного розвитку міста, в яких уточнюватимуться параметри певних показників у відповідності з ситуацією, яка складається в економічній сфері та на ринку праці.

Реалізація довгострокового прогнозу розвитку міста, особливо у сфері зайнятості трудових ресурсів, повинна здійснюватись негайно, оскільки нинішнє використання робочої сили має чітко виражений регресивний характер, не відповідає очікуваним соціальним наслідкам реформування соціально-економічної системи. Значні рівні незайнятості чинять негативний вплив на якісні параметри нинішньої робочої сили, оскільки тривале перебування її поза сферою продуктивної діяльності призводить до втрати професійно-кваліфікаційних якостей.

Необхідно передбачити в щорічних планах соціально-економічного розвитку додаткове залучення трудових ресурсів у різні сфери економічної діяльності, масштаби якого перевищували б масштаби вивільнення зайнятих. Слід передбачити різноманітні форми зайнятості і організації праці та виробництва, які могли б сприяти розширенню сфери прикладання праці і таким чином забезпечити ефективну зайнятість. Пріоритетним тут має бути забезпечення зайнятості молоді, надання їй першого робочого місця після закінчення відповідних учбових закладів. Це вимагає і вдосконалення структури підготовки кадрів, яка відповідала б потребам ринку праці відповідного періоду розвитку міста.

## VI.3. Прогноз розвитку економіки міста

На протязі всього розрахункового періоду передбачається зберегти за м. Черніговом функції адміністративно-політичного, індустріального і культурного центру з розвитком функції туристичного центру.

Нижче наведена характеристика перспектив розвитку провідних галузей економіки міста в основних сферах діяльності.

Перспективи розвитку промислового комплексу м. Чернігова тісно пов’язані з:

- реалізацією обраних пріоритетів структурної перебудови – розвитком наукомістких і високотехнологічних галузей і виробництв промисловості, здатних підвищити економічний потенціал міста;

- запровадженням нових технологій та активізацією інноваційної діяльності у напрямку науково-технологічного оновлення виробництва у всіх галузях з підвищенням його техніко-економічних показників і забезпеченням конкурентоздатності на внутрішньому і зовнішньому ринках;

- зменшенням ресурсомісткості виробництва, особливо енергомісткості матеріального виробництва в результаті впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій, переходу до більш ефективної галузевої структури;

- розширенням ринків збуту продукції міського виробництва за рахунок входження до найбільш пріоритетних і ефективних для національної економіки секторів світового ринку.

За умови реалізації цих завдань у промисловості м. Чернігова галузь залишатиметься основою господарського комплексу.

Як за кількістю зайнятих, так і за обсягом виробництва продукції перше місце належатиме машинобудуванню. Машинобудівний комплекс міста розвиватиметься практично без нового будівництва при прискореній заміні морально і фізично застарілих основних фондів принципово новою високопродуктивною технікою. До перспективних підприємств галузі відносяться ВАТ “Чезара” (радіоприладний завод), ВАТ “Чернігівський інструментальний завод”, ВАТ “Чернігівавтодеталь”, ВАТ “Агрореммаш”, ВАТ “Хімтекстильмаш”, ЗАТ ОТІ (підприємство обчислювальної техніки і інформатики), ЗАТ ІТЕК  (інформаційні технології та електронні комплекси).

Єдине  в місті підприємство хімічної промисловості – ВАТ “Хімволокно” є провідним підприємством цієї галузі в області і в Україні. Перспективи його розвитку базуються на більш повному використанню  існуючих потужностей на базі технічного переоснащення.

Передбачається розвиток фармацевтичної промисловості за рахунок реконструкції і технічного переобладнання діючої фармацевтичної фабрики та організації виробництва лікарських  препаратів на ВАТ “Чезара”.

Великий внесок у промисловість міста робитимуть підприємства легкої промисловості, головними з яких є відомі в Україні текстильні підприємства ВАТ “Чексіл” і концерн “Чексіл” та ВАТ “Чернігіввовна”.

Завдяки збільшенню потужностей і освоєнню нових видів продукції текстильні підприємства збережуть провідну роль  у відповідній галузі легкої промисловості України і розширять ринок збуту.

Передбачається також розширення асортименту спортивних виробів і повне завантаження потужностей фабрики  спортивного одягу, впровадженням нових технологій по виготовленню чоловічого верхнього одягу на швейній фабриці “Елегант”; одержить також розвиток ЗАТ взуттєва фабрика “Берегиня” і ВАТ швейна фабрика “Сіверянка”.

Із підприємств деревообробної промисловості одержить розвиток Чернігівська картонно-поліграфічна фабрика.

Харчова промисловість – зростаючий сектор економіки міста. Провідними підприємствами галузі залишаться  нині діючі підприємства, які відіграють помітну роль у випуску продукції Чернігівської області і України: ВАТ “М’ясокомбінат”, ЗАТ пивкомбинат “Десна”, ВАТ “Макаронна фабрика”, ВАТ завод продтоварів “Ясен”, ВАТ кондитерська фабрика “Стріла”.

Нижче наведений прогноз перспективної структури зайнятості в галузях промисловості міста.

#### Прогноз  чисельності та структури зайнятих по галузях промисловості м.Чернігова

Таблиця № VI.3.1

| № п/п |  | Сучасний стан | І етап | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тис.чол. | % | Тис.чол. | % | Тис.чол. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Електроенергетика | 0,76 | 2,4 | 0,8 | 2,7 | 0,7 | 2,5 |
| 2 | Чорна металургія | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| 3 | Хімічна | 4,76 | 15,0 | 4,6 | 15,3 | 4,2 | 15,0 |
| 4 | Машинобудування і металообробка | 10,02 | 31,6 | 9,6 | 32,0 | 9,0 | 32,2 |
| 5 | Промисловість будівельних матеріалів | 1,17 | 3,7 | 1,2 | 4,0 | 1,1 | 3,9 |
| 6 | Деревообробна промисловість | 0,40 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | 1,4 |
| 7 | Легка | 7,54 | 23,8 | 7,2 | 24,0 | 6,7 | 24,0 |
| 8 | Харчова | 3,09 | 9,7 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 10,4 |
| 9 | Медична | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 1,1 |
| 10 | Державне приймання продукції | 0,11 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 11 | Інші | 3,8 | 12,0 | 2,7 | 9,0 | 2,5 | 8,9 |
|  | Усього по промисловості | 31,7 | 100,0 | 30,0 | 100,0 | 28,0 | 100,0 |

Перспективи розвитку туризму пов’язані з реставрацією історико-архітектурного комплексу Чернігова, формуванням туристичних маршрутів, які охоплюють, крім Чернігова, визначні пам’ятки Чернігівської області, перелік і характеристика яких наведені в розділі «Туристичні ресурси та основні види туризму».

Необхідно стимулювати розвиток туристської інфраструктури, яка поряд з пам’ятками архітектури може бути првабливою для вітчизняних і зарубіжних туристів: готельний бізнес, індустрія розваг, розвиток ремесел і народних промислів, будівництво культурно-видовищних і спортивних об’єктів, обладнання рекреаціної зони.

Кількість туристів, яка одночасно знаходиться в місті, на розрахунковий період  може  становити біля 4,5 тис.чол. в день, а чисельність обслуговуючого персоналу зроте з 0,3 до 2 тис.чол.

Зрушення у капітальному будівництві полягатимуть у створенні інноваційно-інвестиційного комплексу з високим ступенем конкурентоспроможності і надійності в результаті наступних заходів:

- переводу галузі на ресурсозберігаючі технології і виробництво прогресивних видів продукції;

- використанням ефективних засобів праці, економічних технологій, матеріалів і конструкцій;

- переорієнтації підприємств будівельної індустрії на раціональні типи будівель і споруд;

- формування інвестиційного і підрядного ринку для збалансування попиту і пропозиції;

- оптимізації будівельно - технологічної системи і парку будівельної техніки;

- екологізації технологій і продукції комплексу.

Зростання об’ємів будівництва сприятиме збільшенню зайнятих в галузі з 6,9 тис.чол. до 8,0 тис.чол.

В галузі транспорту структурна перебудова полягатиме у здійсненні ряду взаємопов’язаних заходів технічного, технологічного, економічного спрямування для забезпечення відповідності транспортного обслуговування суспільним вимогам.

Значного розвитку досягне зовнішній транспорт, в якому чисельність зайнятих збільшиться з 3,7 до 4,0 тис.чол.

В галузі зв’язку перебудова здійснюватиметься відповідно до Комплексної програми створення єдиної національної системи зв’язку. Збільшення  об’ємів обслуговування викличе зростання чисельності зайнятих в галузі.

Розвиток науково-технічного потенціалу області відбуватиметься за рахунок комерціалізації науково-технічних і проектно-конструкторських робіт, формування ринку науково-технічної продукції. В науково-дослідних, проектних та геологорозвідувальних організаціях зайнятість зросте з 1,2 до 2,0 тис.чол.

Передбачається, що науковий потенціал м. Чернігова розвиватиметься в кооперації з іншими країнами СНД і далекого зарубіжжя, з їх науково-дослідними інститутами і конструкторськими бюро, виробничими підприємствами. Такий шлях призведе не лише до короткострокових економічних вигод і отримання прибутку, але й до довготривалого ефекту освоєння фундаментальних і прикладних новацій, завоювання ринків збуту продукції.

Вища та середня спеціальна освіта поступово трансформується у чотирирівневу. Вищі навчальні заклади міста забезпечуватимуть його потреби і області в молодших спеціалістах, спеціалістах і магістрах. Передбачається створення спеціальних учбових закладів для підготовки спеціалістів по обслуговуванню готельних закладів та туристів.

Враховуючи вигідність положення м. Чернігова в системі слов’янських держав, доцільно передбачити створення в місті Слов’янського учбового  і наукового центру у складі Університету, політехнічного інституту та інших міжнаціональних закладів.

В установах позаміського значення чисельність  може знизитися  завдяки модернізації системи  управління і зміни  її структури із зростанням  зовнішньоекономічної діяльності: посилюватимуться стосунки підприємств і організацій м. Чернігова з зарубіжними партнерами у відповідності до прийнятих угод про економічне співробітництво прикордонних областей України з прикордонними областями Росії і Білорусі та довготривалих програм співробітництва України з країнами СНД.

Цьому будуть сприяти :

- формування сучасної інфраструктури зовнішньої торгівлі в місті;

- експортно-імпортні банки, торгові будинки, представництва, ліцензійні склади, спеціальні економічні зони, фінансово-промислові групи, страхові компанії тощо;

- створення спільних підприємств, представництв, філій у регіонах сусідніх держав;

- формування розгалуженої мережі бізнес-центрів, консалтінгу, моніторингу з питань залучення іноземних інвестицій, розробки бізнес-планів та їх просування на ринки інвестицій.

В інших установах  важлива роль належить підприємствам малого та середнього бізнесу.

За прогнозом Ради по вивченню продуктивних сил України Національної Академії Наук України роль і значення малого і середнього бізнесу в економіці м. Чернігова збережеться на протязі всього прогнозного періоду. Підставами для такого прогнозу являються заходи організаційної, кадрової, фінансової підтримки, стимулювання інвестиційної діяльності, інформаційного забезпечення, які полягатимуть, насамперед, у вдосконаленні механізму фінансової підтримки і формування розвинутої інфраструктури малого бізнесу у напрямку створення бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фонду підтримки підприємництва, на базі асоціацій та об’єднань підприємств. Необхідно передбачити створення сприятливих умов для самоорганізації підприємств, залучення до підприємницької діяльності найменш соціально-захищених працездатних верств населення, фінансової підтримки  підприємництва – залучення коштів місцевих бюджетів, громадських об’єднань, доброчинних організацій на фінансування місцевих пріоритетних проектів, здійснення посередництва в стосунках з інвестиційними фондами, ощадно-позиковими й лізинговими компаніями, кредитними спілками.

Особливою підтримкою користуватимуться підприємства малого і середнього бізнесу, які працюють у наступних галузях:

- розробці і впровадженні у виробництво нових видів конкурентоспроможних товарів і послуг (сучасної медичної техніки, природоохоронних технологій, інновацій);

- виробництві товарів з місцевої сировини і відходів виробництва;

- побутовому обслуговуванню населення.

Сфера обслуговування розвиватиметься у зв’язку з необхідністю поліпшення якості життя населення, забезпечення соціально-гарантованого рівня  його обслуговування відповідно з нормами ДБН 360-92*, формування ринкової інфраструктури та інш.

Чисельність зайнятих в цій сфері передбачено збільшити з 49,3 тис.чол. до 66,7 тис.чол. ( з 15,8 % до 23% по відношенню до чисельності населення міста).

Детальні показники соціально-економічного розвитку  міста  по етапах розрахункового періоду наведені в таблицях 6-17 Додатку.

Нижче, в таблицях, наведена рекомендована структура розподілу трудових ресурсів в сферах економічної діяльності по етапах розрахункового періоду, виходячи з прийнятого варіанту чисельності населення і формування трудових ресурсів, та по галузях, які виробляють товари і надають послуги.

Зайнятість трудових ресурсів в сферах економічної діяльності

Таблиця № VI.3.2.

тис. чол..

%

| Показники | Сучасний стан | І етап | Розрахунковий період |
| --- | --- | --- | --- |
| Населення | 312,5 100,0 | 300,5 100,0 | 290,0 100,0 |
| Трудові ресурси | 206,2 66,0 | 191,0 63,6 | 178,0 61,4 |
| Зайнято в усіх сферах економічної діяльності | 124,6 39,9 | 125,0 41,6 | 135,0 46,6 |
| Промисловість | 31,7 10,1 | 30,0 10,0 | 28,0 9,7 |
| Зовнішній транспорт | 3,7 1,2 | 3,8 1,3 | 4,0 1,4 |
| Капітальне будівництво | 6,9 2,2 | 7,0 2,3 | 8,0 2,8 |
| Наукові-дослідні, проектні та геологорозвідувальні організації | 1,2 0,4 | 1,3 0,5 | 2,0 0,7 |
| Учбові заклади (вищі та середні спеціальні) | 4,5 1,5 | 4,5 1,5 | 5,5 1,9 |
| Туризм | 0,3 0,1 | 0,7 0,2 | 2,0 0,7 |
| Установи позаміського значення | 13,5 4,3 | 11,5 3,8 | 8,0 2,7 |
| Інші установи і резерв | 13,5 4,3 | 12,2 4,0 | 10,8 3,7 |
| Обслуговуючі заклади | 49,3 15,8 | 54,0 18,0 | 66,7 23,0 |

Прогноз чисельності  зайнятих по сферах економічної діяльності м. Чернігова, тис.чол.

Таблиця № VI. 3.3.

| Сфери економічної діяльності | Сучасний стан | І черга | Розрахунковий період |
| --- | --- | --- | --- |
| Зайнято в усіх сферах економічної діяльності (1+2+3) | 124,6 | 125,0 | 135,0 |
| В тому числі |  |  |  |
| 1. В галузях, які виробляють товари З них: | 41,7 | 39,7 | 38,7 |
| Промисловість | 31,7 | 30,0 | 28,0 |
| Будівництво | 6,9 | 7,0 | 8,0 |
| 2. В галузях, що надають послуги З них: | 74,0 | 76,8 | 87,7 |
| Транспорт | 4,8 | 5,0 | 5,8 |
| Зв(язок | 2,3 | 2,9 | 3,4 |
| Галузі сфери обігу | 8,5 | 12,5 | 14,8 |
| Галузі соціально-культурної сфери | 27,8 | 30,6 | 34,7 |
| Житлово-комунальне господарство | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| Всього в галузях економіки (1+2) | 115,7 | 116,5 | 126,4 |
| 3. В інших сферах економічної діяльності | 8,9 | 8,5 | 8,6 |

# VII. Житлове будівництво та його розміщення

## VII.1.Об’єми  житлового будівництва та його структура.

Забезпечення населення Чернігова житлом в достатньому обсязі і на необхідному рівні комфортності повинно стати  основою  міської житлової політики.

На сьогодні житлова проблема в місті є однією із найгостріших соціальних проблем.

Її вирішення можливо за рахунок створення умов, за яких кожен мешканець міста вільно, відповідно до своїх потреб і можливостей, зможе або отримати комунальне житло, або самостійно його збудувати, придбати у власність чи взяти в оренду.

Об’єми житлового будівництва визначались на варіантній основі, виходячи із:

- чисельності населення  міста;

- структури нового житлового фонду;

- житлової забезпеченості.

Рівень житлової забезпеченості.

Житлова забезпеченість приймалась диференційовано для багато- та одноквартирної забудови.

При визначенні житлової забезпеченості в садибній забудові передбачалося, що в житловому будинку буде проживати одна сім’я.

На сьогодні ж 13458 садибними будинками володіє 18132 домогосподаря.

При визначенні житлової забезпеченості в одноквартирному житловому фонді передбачався середній розмір нового будинку не нижче 150 м2  (сучасний стан – біля 72 м2).

В багатоквартирній забудові розглянуто декілька варіантів показників житлової забезпеченості на розрахунковий період:

- 21,5 м2  на людину (при збереженні темпів вводу житлового фонду, що склалися в останні роки: приріст 0,2-0,25 м2  на людину в рік);

- 24 м2  на людину (за принципом розселення сімей (n), де кількість кімнат у квартирі (m) дорівнює кількості членів сім’ї: n=m);

- 27 м2  на людину (за принципом розселення сімей, де кількість кімнат у квартирі (n) на одну більше, ніж членів сім’ї, тобто n=m+1).

Виходячи з того, що мінімальна норма житлової забезпеченості на розрахунковий період (21,5 м2 на людину), що відображає реальні обсяги будівництва в місті, дорівнює показникам, що встановлені згідно з Постановою Кабміна України № 1347 від 27 серпня 2000 р. по Україні  на період до 2005 року (21,4 м2/люд.), тобто на 15 років раніше, вона  не може бути прийнята для подальших розрахунків.

При реалізації варіанту з житловою забезпеченістю  27 м2 на людину необхідно буде значно збільшити середньорічні обсяги житлового будівництва, що в умовах міста Чернігова неможливо реалізувати  на розрахунковий період.

Виходячи із вищенаведеного, найбільш оптимальна для м.Чернігова на розрахунковий період є реалізація схеми: “кожному члену сім’ї – окрему кімнату”, що дозволить збільшити забезпеченість житлом в багатоквартирній забудові до 24 м2 на людину.

Характеристика житлового фонду, що вибуває із експлуатації.

При розрахунку об’ємів житлового будівництва  враховувалось, що частина існуючого житла буде вибувати із експлуатації по різним причинам.

Втрати існуючого житлового фонду в Чернігові пов’язані:

- з ліквідацією аварійного, малопридатного для проживання житла, фізично та морально зношеного;

- зі знесенням частини придатного для експлуатації фонду за архітектурно-планувальними вимогами;

- з виносом житлової забудови із промислових районів;

- з заміною житла, розташованого на перших поверхах багатоквартирної забудови в центральній зоні міста, на офісні приміщення та об’єкти обслуговування загальноміського значення.

Нижче наводиться характеристика житлового фонду, що вибуває із експлуатації.

Аварійний та ветхий житловий фонд.

У проекті передбачається ліквідація аварійного та ветхого житлового фонду.

Слід відмітити, що до категорії непридатного житлового фонду належать кам’яні будинки з фізичним зношенням понад 75%, дерев’яні ( та з інших матеріалів) – зі зношенням понад 65%.

За даними управління по обліку і розподілу житлової площі Чернігівської міської Ради об’єм аварійного та ветхого житлового фонду становить 25,0 тис. м2, у тому числі:

| багатоквартирний садибний | - 17,5 тис. м2 - 7,5 тис. м2 |
| --- | --- |

Розподіл цієї категорії житла по районах міста наведений у “Додатку”.

Знесення частини придатного для експлуатації житлового фонду за архітектурно-планувальними вимогами.

Знесення частини придатного для експлуатації житлового фонда передбачається в зв’язку з необхідністю:

- трансформації екстенсивно забудованих територій малоповерхової забудови під багатоповерхову;

- організації дорожньо-транспортної мережі;

- організації системи центрів обслуговування населення, тощо.

Об’єм цієї  категорії житлового фонду становитиме орієнтовно 35,0 тис.м2.

Крім того, передбачається вибуття 15,0 тис.м2 житлового фонду розташованого на перших поверхах багатоквартирних будинків в центральній зоні міста, з метою розміщення об’єктів обслуговування, офісних  приміщень, тощо.

Слід відмітити, що передбачений до вибуття за планувальними міркуваннями житловий фонд розташований в центральних районах міста, де сконцентрована значна частина аварійного фонду. Це дасть можливість більш оптимально використати територію в центральній частині міста, так як відповідно до "Грошової оцінки земель м.Чернігова” (інститут “Діпромісто, 1999р.) вартість міських земель в районах реконструкції є найвищою по місту.

Таким чином, вибуття непридатного та придатного житлового фонду, який вибуває у зв’язку з реконструкцією, становить на розрахунковий період орієнтовно 75,0 тис.м2.

Нижче, у таблиці, наводиться розподіл житлового фонду, що вибуває із експлуатації, по адміністративним, житловим районам та групам житлових кварталів міста.

Вибуття існуючого житлового фонду в м.Чернігові на розрахунковий період

Таблиця № VII.1.1.

/тис.м2/

| № житлових районів та груп житлових кварталів | Вибуття житлового фонду: |
| --- | --- |
|  | Непридатного для проживання та розташованого в промрайонах | що зноситься по планувальним міркуванням | що виноситься з перших поверхів багатоквартирної забудови | Разом | Усього |
|  | садибний | багато-квартирний | усього | садибний | багатоквартирний | садибний | багато-квартирний |  |
| Деснянський район |
| 4 | 1,0 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 4,0 | 10,5 | 11,0 | 21,5 |
| 5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| 6 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 7,5 | 4,5 | 12,0 |
| Поза районами | 1,0 | --- | 1,0 | 2,5 | --- | 3,5 | --- | 3,5 |
| Усього по району | 3,0 | 10,5 | 13,5 | 23,5 | 10,0 | 26,5 | 20,5 | 47,0 |
| Новозаводський район |
| 1 | 0,5 | -- | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
| 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 13,0 |
| 3 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | --- | --- | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
| Усього по району | 4,5 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 28,0 |
| Разом по місту | 7,5 | 17,5 | 25,0 | 35,0 | 15,0 | 42,5 | 32,5 | 75,0 |

Слід відмітити, що в районах, в яких передбачено проведення реконструкції придатного житлового фонду по планувальним міркуванням та вибуття  аварійного житлового фонду, розташовані житлові будинки, що являються архітектурними та історичними пам’ятками або рядовою історичною забудовою. Їх розміщення наведено на схемі “Коригування історико-архітектурного опорного плану і зон охорони м.Чернігова”, розробленої інститутом  НДІТІАМ, 1997 рік.

З метою збереження цієї категорії забудови  в районах її розташування повинна бути проведена детальна інвентаризація житлового фонду. Його знесення повинно відбуватися після розгляду та узгодження відповідними відділами охорони пам’яток історії і архітектури.

Основні концептуальні положення ефективного функціонування існуючого житлового фонду.

В місті повинна приділятися увага ефективному функціонуванню існуючого житлового фонду. Для цього необхідно зміцнення матеріально-технічної бази житлово-комунального господарства з метою забезпечення вчасних капітальних і поточних ремонтів будинків та комунікацій.

В генеральному плані було виявлено 6 видів житлової забудови, яка потребує збереження чи перетворення згідно з сучасними містобудівними вимогами.

Її характеристика наведена нижче, у таблиці:

Таблиця № VII.1.2.

| Вид забудови | Характеристика забудови, яка склалася | Основні засоби реконструкції |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цінна історична забудова з будинками-пам’ятками історії та архітектури ( в охоронних зонах) | Регенерація та реставрація, відтворення втрачених будинків та споруд, капітально-відновлювальні роботи, ремонт, інженерне обладнання територій, благоустрій та озеленення. |
| 2 | Історична забудова включно з визначними будинками початку XXст. та цінне історичне середовище | Регенерація, реставрація, капітально-відновлювальні роботи, ремонт та модернізація, знесення малоцінного фонду, вибіркове нове будівництво, інженерне обладнання та благоустрій, озеленення територій |
| 3 | Забудова післяреволюційних та післявоєнних років (20-50 р.р.) | Реставрація, капітально-відновлювальні роботи, ремонт (у тому числі косметич-ний), модернізація, нове будівництво, ущільнення забудови, інженерне обладнання та благоустрій територій. |
| 4 | П’ятиповерхова забудова 50-60-х років | Ремонт з модернізацією внутрішнього планування квартир та конструктивних вирішень, ущільнення за рахунок нового будівництва житлових будинків та установ, поліпшення естетичного вигляду забудови. |
| 5 | Багатоповерхова забудова 60-80-х років та останніх років | Експлуатаційний та косметичний ремонт, ущільнення за рахунок вибіркової нової забудови та будівництва об’єктів громадсько-торговельної мережі обслуговування. |
| 6 | Садибна малоповерхова забудова різних років | Регенерація та реставрація на ділянках історичної забудови, відтворення втрачених історичних будинків, ремонт та модернізація фонду, ущільнення за рахунок доведення площ присадибних ділянок до нормативних та нового будівництва житлових будинків, об’єктів обслуговування, інженерного обладнання територій та благоустрою з урахуванням особливостей навко-лишнього середовища та традицій. |

З метою забезпечення в місті  вчасних капітального та поточного ремонтів житлової забудови та комунікацій повинна бути встановлена черговість їх проведення. Слід відмітити, що для підвищення ефективності функціонування житлового фонду в місті необхідно створення та поширення практики організації нової форми управління будинками – об’єднань співвласників багатоквартирних будинків ( кондомінімумів), який дозволить жителям самим вирішувати питання ремонту будинків, його експлуатації, тощо.

Структура житлового будівництва.

Об’єми житлового будівництва визначені із середньої норми житлової забезпеченості в багатоквартирній забудові - 24 м2 на людину.

В індивідуальному фонді передбачається посімейне розселення – в кожному будинку буде розселятися одна сім’я.

Збільшення житлової забезпеченості в існуючому індивідуальному фонді буде відбуватися у межах присадибної ділянки за рахунок перебудови існуючого або будівництва нового будинку.

В існуючому житловому фонді, що зберігається (5126,5 тис.м2), виходячи із наведеної норми житлової забезпеченості в багатоквартирній та  посімейного  заселення в одноквартирній забудовах, буде проживати 220,0 тис. чоловік, у тому числі:

- в багатоквартирній забудові  – 175,0 тис.чоловік;

- в одноквартирній забудові    –  40 тис.чоловік;

- в гуртожитках для студентів –  5,0 тис.чоловік.

Виходячи із передбаченої на розрахунковий період чисельності населення 290,0 тис.чоловік, необхідно буде додатково розселити біля 70,0 тис.чоловік.

Структура житлового будівництва на розрахунковий період  прийнята  з урахуванням попиту населення на той чи інший  тип  житла- багатоквартирний або одноквартирний будинок.

Об'єми та структура житлового фонду на  1 чергу установлені, виходячи із  реальних умов, що склалися в місті.

При цьому враховувалось, що в сучасний період спостерігається тенденція переорієнтації частини мешканців міста на будівництво власних будинків.

Вибір оптимальної для м.Чернігова структури  житлового будівництва  здійснювався на варіантній основі.

Для вирішення питання вибору структури нового житлового будівництва в місті на розрахунковий період був  проведений аналіз територіальних  ресурсів як в існуючій межі міста, так і поза нею.

Були виявлені  вільні землі в межах  міста: район “Масани”, район вулиць Шевченка-Малиновського, намивна територія  “Лісковиці”, землі, відведені під індивідуальну забудову в районі Олександрівки та інші невеликі ділянки, вільні від забудови. Крім того, була розглянута можливість використання під житлову забудову й інших територій:

- садибної забудови з великим відсотком зношення, передбаченої до вибуття по планувальним міркуванням;

- промислових та комунальних об’єктів, розміщених у сельбищній зоні без санітарних розривів і запропонованих до виносу у промзони.

Загальна площа вищенаведених територій складає орієнтовно 270 га, за  умови виносу сміттєзвалища, та 200 га – при його збереженні на існуючій території.

Пошук решти необхідних територій проводився за межами міста, з урахуванням рішень, прийнятих у затвердженій «Концепции перспективного развития г.Чернигова» (“Діпромісто” – 1994 г.) на варіантній основі. Території під житлову забудову в межах міста розглядаються як інваріантні. Нижче наводиться перелік потенційно можливих для забудови територій,  прилеглих до міста, та їх стисла характеристика:

- «Новий Білоус». Площадка розташована в західній частині міста між р.Білоус та об’їзною автодорогою і представлена сільськогосподарськими землями. В північній частині площадки знаходиться тваринницька ферма, яка створює санітарно-захисну зону. Територія сприятлива для забудови, поблизу знаходиться лісовий масив, р.Білоус. Зв’язок з центром міста дещо ускладнений, необхідно створення транспортної та інженерної інфраструктури.

- «Масани». Розташована в північно-західній частині міста. З півночі обмежена об'їзною автодорогою. Вся територія знаходиться в санітарно-захисних зонах від звалищ побутових та токсичних промислових відходів, які знаходяться безпосередньо на площадці, що розглядається. На частину території, що прилягає до міської межі і входить до складу житлового масиву “Масани”, розроблена проектна документація. Забудова площадки можлива тільки при умові винесення  звалищ побутових та токсичних промислових відходів, рекультивації та оздоровлення території. Територія сприятлива для забудови з точки зору зв’язку з центром міста та основними промрайонами.

- «Аеродром». Територія існуючого військового аеродрому розташована в північній частині міста. Площадка має безпосередні транспортні зв’язки з центром міста та  з місцями прикладення праці, сприятлива для забудови. Для освоєння необхідно прийняття рішення про винесення аеродрому.

- «Бобровиця».   Частина заплави р.Десни на південному  сході за межею міста. Не має чітких меж. З урахуванням прибережної захисної смуги р.Десни площа можливого використання під забудову приблизно 450-500 га. Прилягає до існуючої садибної забудови (район вул. Рахматуліна). Територія заплави вже стихійно забудовується без належної інженерної підготовки. Масовий вихід забудовою на цю площадку можливий при відповідній інженерній підготовці території – намиві, обвалуванні, тощо. Недолік – площадка досить віддалена від центру міста та основних промрайонів.

Варіанти розміщення житлового будівництва за межами міста при різній структурі житлового фонду були розроблені в роботі “Основні розрахункові показники та варіанти розміщення житлового будівництва  в м.Чернігові” і скориговані при подальшій роботі по генеральному плану.

Нижче наводиться стисла характеристика розглянутих варіантів співвідношення багато- та одноквартирної забудови.

Варіант І.

Співвідношення багато- та одноквартирної забудови – 30% і 70% (30% - садибна та 40% - блокована). Загальна потреба в територіях для розміщення житлового будівництва становитиме 0,9 тис.га, у тому числі для багатоквартирної забудови – 0,1 тис.га, одноквартирної – 0,8 тис.га. Варіант передбачає освоєння в межах міста 0,3 тис.га, за межами міста – 0,6 тис. га, у тому числі на  площадках: “Новий Білоус” – 0,3 тис.га, “Масани” – 0,1 тис.га, “Бобровиця” – 0,2 тис.га.

Варіант ІІ.

Передбачається збільшення, у порівнянні з варіантом І, частки багатоквартирної забудови до 60 % та зменшення частки садибної і блокованої до 40 % (відповідно по 20 % кожного виду забудови).

Цей варіант обумовлений обмеженими територіальними ресурсами розміщення садибної та блокованої забудови.

Потреба в територіях для житлового будівництва становить 0,7 тис.га.

Варіант передбачає освоєння в межах міста  0,3 тис.га, за межами міста- 0,4 тис.га, у тому числі на площадках: “Масани” – 0,2 тис.га, “Новий Білоус” – 0,2 тис.га.

Варіант ІІІ.

Збільшення, у порівнянні з І та ІІ варіантами, частки багатоквартирної забудови, у співвідношенні , що склалися в існуючому житловому фонді та в об’ємах житлового будівництва за останні 3 роки.

Співвідношення становитиме:

- багатоквартирна забудова – 80%;

- одноквартирна забудова (садибна та блокована) – 20 % ( відповідно по 10% кожного виду забудови).

Потреба для розміщення вказаних обсягів – 0,6 тис.га, у тому числі 0,2 тис.га – для одноквартирної та 0,4 тис.га – для багатоквартирної.

Порівняння  варіантів показало, що варіант І є найбільш територіалоємким. Варіант ІІІ потребує найменше додаткових (поза межами міста) територій, але  його реалізація  пов’язана  з виносом аеродрому на розрахунковий період, що не відповідає реаліям сьогоднішнього дня .

Вказані варіанти були розглянуті робочою нарадою фахівців інституту "Діпромісто", представників відділів та управлінь Чернігівської міської ради та служб міста 17.08.2001 р.(див. «Документи»). Був схвалений варіант ІІ зі співвідношенням:

- багатоквартирна забудова – 60%;

- одноквартирна забудова   –  40 %.

Структура поверховості багатоквартирної  забудови приймалась диференційовано з урахуванням місця розташування в плані міста: в центральній історичній частині міста – 2-4 поверхи  з поступовим підвищенням      поверховості до перефірійних районів до 9 поверхів. Середня поверховість по місту – 6 поверхів.

Об’єми житлового фонду.

Як було вказано вище в житловому фонді, що зберігається, буде проживати 220,0 тис.чоловік. Виходячи із чисельності населення міста на розрахунковий період (290,0 тис.чоловік), додатково необхідно буде розселити ще 70,0 тис.чоловік. Об’єм житлового будівництва для вказаної чисельності населення, з урахуванням вищевказаної структури нового житлового фонду, складе 2120,0 тис.м2.

Об’єм житлового фонду на І етап будівництва – 530 тис.м2.

Нижче, у таблиці, наводиться характеристика житлового фонду міста по періодах реалізації генерального плану.

Розподіл житлового фонду міста за поверховістю забудови

Таблиця № VII.1.3.

| Тип забудови та повер-ховість | Сучасний стан | Вибуття житлового фонду (тис.м2) | Житловий фонд, що зберігається (тис.м2) | Житлове будівництво | Житловий фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тис.м.2 | % | Всього на розра-хунковий період | У тому числі на І етап | На І етап | На розра-хунковий період | Всього на розрахунковий період | У тому числі на І етап | На І етап | На розрахунковий період |
|  |  |  |  |  |  |  | Тис.м.2 | % | Тис.м.2 | % | Тис.м.2 | % | Тис.м.2 | % |
| І Багатоквартирний фонд |
| Малопо-верхова | 304,9 | 5,9 | 13,6 | 5,0 | 299,9 | 291,3 | 21,2 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 301,1 | 5,3 | 312,5 | 4,3 |
| Середньо-поверхова | 1892,2 | 36,4 |  |  | 1892,2 | 1892,2 | 555,7 | 26,3 | 15,8 | 3,0 | 1908 | 33,3 | 2447,9 | 33,8 |
| Багато-поверхова | 2088,3 | 40,1 | 15,0 | 5,0 | 2083,3 | 2073,3 | 693,1 | 32,7 | 283,0 | 53,4 | 2366,3 | 41,4 | 2766,4 | 38,2 |
| Усього | 4285,4 | 82,4 | 28,6 | 10,0 | 4275,4 | 4256,8 | 1270,0 | 60,0 | 300,0 | 56,6 | 4575,4 | 80,0 | 5526,8 | 76,3 |
| ІІ. Одноквартирний фонд |
| Садибна | 13458сад 916,1 | 17,6 | 595 сад 46,4 | 70,0 5,0 | 13388сад 911,1 | 13863сад 869,7 | 2830сад 425,0 | 20,0 | 1080сад 160,0 | 30,0 | 14468сад 1071,1 | 18,7 | 16693сад 1294,7 | 17,9 |
| Блокована | --- | --- | --- |  | --- | --- | 2830сад 425,0 | 20,0 | 480сад 70,0 | 13,4 | 480сад 70,0 | 1,3 | 2830сад 425,0 | 5,8 |
| Усього | 916,1 | 17,6 | 595сад 46,4 |  | 13388сад 911,1 | 13863сад 869,7 | 850,0 | 40,0 | 230,0 | 43,4 | 1141,1 | 20,0 | 1719,7 | 23,7 |
| Разом по місту | 5201,5 | 100,0 | 75,0 | 15,0 | 5186,5 | 5126,5 | 2120,0 | 100,0 | 530,0 | 100,0 | 5716,5 | 100,0 | 7246,5 | 100,0 |

## VII.2. Розміщення житлового будівництва.

Розрахунок територій, необхідних для розміщення наведених вище обсягів житлового будівництва проводився, виходячи із щільності населення, прийнятої  згідно нормативам ДБН 360-92*.

Щільність населення  житлового кварталу в багатоквартирній забудові- 250-300 люд/га.

Одноквартирний житловий фонд формується із садибної і блокованої забудови.

Присадибна ділянка приймається в діапазоні від 0,06 га (в межах міста)  до 0,1 га (за межами міста); кількість ділянок на 1 га від 8-9 до 13-15, щільність населення 42-43 люд/га.

Блокована забудова передбачається з приквартирними ділянками до 0,04 га; кількість ділянок на 1 га 19-21, щільність населення 26-27 люд/га.

Виходячи із вищенаведеного, для житлового будівництва на розрахунковий період необхідно 650 га.

Нижче, у таблицях, наводиться розміщення житлового будівництва в існуючих та проектних межах міста, а також  по адміністративним та житловим районам .

Розміщення житлового будівництва

Таблиця № VII.2.1.

| Місцеположення | Усього на розрахунковий період | У тому числі на І етап |
| --- | --- | --- |
|  | га | тис.м2 | га | тис.м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Багатоквартирна забудова. І. В існуючих межах міста 1. Вільні території |
| Район “Масани” (мікрорайони 1,2,3) | 55 | 345 | 10 | 65 |
| Ділянки вибіркового будівництва, багатоквартирної забудови (див.табл.VII.2.2) | 24 | 200 | 24 | 200 |
| Усього по п.1 | 79 | 545 | 34 | 265 |
| 2. Території, що реконструюються |
| Території, що звільняються після вибуття одноповерхової забудови | 30 | 180 | 5 | 30 |
| Території, що звільняються після виносу промислових та комунально-складських об’єктів (хлібопекарня, гаражі, комбінат хлібопродуктів) | 5 | 20 | 0,2 | 2 |
| Надбудова та добудова житлових будинків, що реконструюються | --- | 25 | --- | 3 |
| Усього по п.2 | 35 | 225 | 5,2 | 35 |
| Всього по п.п. 1-2 | 114 | 770 | 39,2 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ІІ. Території, що включаються в проектну межу міста |
| Район “Масани” | 70 | 400 | --- | --- |
| Район “Новий Білоус” | 15 | 100 | --- | --- |
| Усього по п.3 | 85 | 500 | --- | --- |
| Всього по місту | 199 | 1270 | 39,2 | 300 |
| Б. Блокована забудова І. В існуючих межах міста 1. Вільні території. |
| Намивні території “Лісковиця” | 23 | 480 сад 70тис.м2 | 23 | 480 сад 70тис.м2 |
| 2. Території, що реконструюються |
| Модернізація колективних садів | 7 | 150 сад 25 тис.м2 | --- | --- |
| Території, що звільняються після вибуття комунально-складських територій (“Райагропромтехніка”, “Райагрохім”) | 6 | 130 сад 20 тис.м2 | --- | --- |
| Усього по п.2 | 13 | 280 сад 45 тис.м2 | 23 | 480 сад 70 тис.м2 |
| Всього по п.І | 36 | 760 сад 115 тис.м2 | 23 | 480 сад 70 тис.м2 |
| ІІ. Території, що включаються в проектну межу міста |
| Район “Масани” | 55 | 1035 сад 155 тис.м2 | --- | --- |
| Район “Новий Білоус” | 55 | 1035 сад 155 тис.м2 | --- | --- |
| Усього по п.ІІ | 110 | 2070 сад 310 тис.м2 | --- | --- |
| Всього по п.п. І-ІІ | 146 | 2830 сад 425 тис.м2 | --- | --- |
| В. Садибна забудова. І. В існуючих межах міста 1. Вільні території. |
| Район вул. Шевченка-Малиновського | 10,5 | 97 сад__ 14,5тис.м2 | 10,5 | 97 сад__ 14,5тис.м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вул. Шевченко (для робітників інституту мікробіології) | 1 | 8 сад_ 1,0 тис.м2 | 1 | 8 сад_ 1,0тис.м2 |
| Вул. Шевченко (ущільнення території школи) | 0,5 | 4 сад_ 0,6 тис.м2 | 0,5 | 4 сад_ 0,6 тис.м2 |
| Район лісопитомника | 6,0 | 53 сад_ 8тис.м2 | 6,0 | 53 сад_ 8тис.м2 |
| Вул.Київська-Грибоєдова (територія фірма “Данко”) | 2,0 | 20 сад_ 0,4 тис.м2 | 2,0 | 20 сад_ 0,4 тис.м2 |
| Район вулиць Кільцева-Бєлова | 45,0 | 450 сад_ 67,5тис.м2 | 45,0 | 450 сад_ 67,5тис.м2 |
| Вул. Тиха | 0,5 | 6 сад_ 1,0тис.м2 | 0,5 | 6 сад_ 1,0тис.м2 |
| Вул. Гагаріна | 1,5 | 12 сад_ 2,0тис.м2 | 1,5 | 12 сад_ 2,0тис.м2 |
| Район “Олександрівка” | 43,0 | 430 сад_ 65тис.м2 | 43,0 | 430 сад_ 65тис.м2 |
| Усього по п.І | 110,0 | 1080 сад_ 160 тис.м2 | 110,0 | 1080 сад_ 160 тис.м2 |
| ІІ. Території, що включаються в проектну межу міста |
| Район “Масани” | 25 | 200 сад 30 тис.м2 | --- | --- |
| Район “Новий Білоус” | 170 | 1550 сад 235 тис.м2 | --- | --- |
| Усього по п.ІІ | 195 | 1750 сад 265 тис.м2 | --- | --- |
| Всього по п.п. І-ІІ | 305 | 2830 сад 425 тис.м2 | 110 | 1080 сад_ 160 тис.м2 |

Розміщення вибіркового будівництва багатоквартирної забудови

( з урахуванням незавершеного будівництва)

Таблиця №   VII.2.2.

| № п/п | Адреса | Об’єм (тис.м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вул. Седнєвська, 2 | 7,4 |
|  | Вул. 1 Травня, 70 | 8,1 |
|  | Вул. Кирпоноса, 7 | 4,5 |
|  | Вул. Коцюбинського, 81 | 5,7 |
|  | Пр-т Перемоги, 15 | 4,9 |
|  | Вул. Бєлова, 12 | 6,6 |
|  | Вул. Малясова, 19 | 2,0 |
|  | Вул. Чернишевського, 15-а | 4,2 |
|  | Вул. Елеваторна, 14-б | 4,5 |
|  | Вул. Старобілоуська, 47 | 1,8 |
|  | Вул. Богунського, 51 | 6,5 |
|  | Вул.Рокоссовського, 53 | 2,4 |
|  | Вул.Кривулівська, 71 | 4,1 |
|  | Вул.Текстильників, 15 | 5,7 |
|  | Вул.Єськова, 10 | 4,0 |
|  | Вул.Жабинського, 2-б | 1,4 |
|  | Вул.Малиновського | 3,5 |
|  | Вул. 18 Партз’їзду | 2,8 |
|  | 2-й мікрорайон Масани №16 | 7,2 |
|  | ---- // ---- №22-а | 13,1 |
|  | ---- // ---- № 21-а, № 21-б | 2,9 |
|  | Вул.Кримська, 2 | 2,2 |
|  | Мікрорайон Масани № 17 | 7,1 |
|  | ---- // ---- № 18 | 7,1 |
|  | Вул. Східночеська, 12 | 1,7 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вул. Борисенка, 34 | 1,0 |
|  | Малоповерхова забудова “Масани” | 1,2 |
|  | Пр-т Перемоги, 112-а | 3,1 |
|  | Вул. Воровського, 24 | 1,5 |
|  | Вул. Мстиславська, 28 | 2,6 |
|  | Вул. Воровського, 20 | 0,1 |
|  | Вул. Пушкіна, 34-в | 1,6 |
|  | Вул. Кольцова та Бєлова | 10,0 |
|  | Вул. Рокоссовського | 38,0 |
|  | Вул. Пушкіна | 3,0 |
|  | Вул. Воровського | 2,0 |
|  | Вул. Жабинського | 14,5 |
|  | Всього | 200,0 |

Розміщення житлового будівництва в цілому по місту

Таблиця №  VII.2.3.

| Місцеположення | Усього на розрахунковий період | У тому числі І етап |
| --- | --- | --- |
|  | га | тис.м2 | га | тис.м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. В існуючих межах міста. 1. Вільні території |
| Район “Масани” (мікрорайони 1,2,3) | 55 | 345 | 10 | 65 |
| Ділянки вибіркового будівництва, багатоквартирної забудови (див.табл. VII.2.2) | 24 | 200 | 24 | 200 |
| Ділянки, на яких здійснюється або передбачається будівництво одноквартирної забудови | 110 | 160 | 110 | 160 |
| Намивні території “Лісковиця” | 23 | 70 | 23 | 70 |
| Усього по п.І | 212 | 775 | 167 | 495 |
| 2. Території, що реконструюються |
| Території, що звільняються після вибуття одноповерхової забудови | 30 | 180 | 5 | 30 |
| Території, що звільняються після вибуття комунально-складських об’єктів | 11 | 40 | 0,2 | 2 |
| Модернізація колективних садів | 7 | 25 | --- | --- |
| Надбудова та добудова житлових будинків, що реконструюються | --- | 25 | --- | 3 |
| Усього по п.2 | 48 | 270 | 5,2 | 35 |
| Усього по п.п.1-2 | 260,0 | 1045,0 | 172,2 | 530,0 |
| ІІ. Території, що включаються в проектну межу міста |
| Район “Масани” | 150 | 580 | --- | --- |
| Район “Новий Білоус” | 240 | 470 | --- | --- |
| Усього по п.ІІ | 390 | 1075 | --- | --- |
| Всього по п.п. І-ІІ | 650 | 2120 | 172,2 | 530,0 |

Розміщення житлового будівництва по м.Чернігову

(сводна таблиця)

Таблиця №  VII.2.4.

| Місцеположення | Усього на розрахунковий період | У тому числі на І етап |
| --- | --- | --- |
|  | га | тис.м2 | % | га | тис.м2 | % |
| І. В існуючих межах міста. |
| Вільні території | 212 | 775 | 36,5 | 167 | 495 | 95 |
| Території, що реконструюються | 48 | 270 | 12,5 | 5,2 | 35 | 5 |
| Усього по п.І | 260 | 1045 | 49 | 172,2 | 530 | 100 |
| ІІ. Території, що включаються в проектну межу міста |
| Район “Масани” | 150 | 580 | 27,5 | --- | --- | --- |
| Район “Новий Білоус” | 240 | 495 | 23,5 | --- | --- | --- |
| Усього по п.ІІ | 390 | 1075 | 51,0 | --- | --- | --- |
| Всього по місту | 650 | 2120 | 100 | 172 | 530 | 100 |

З урахуванням вищенаведених об’ємів житлового будівництва сельбищна ємність міста в існуючих межах становитеме 6,2 млн.м2 (260,0 тис.чоловік).

Сельбищна ємність території, що включається в проектну межу міста  становитиме 1,1 млн.м2 (30,0 тис.чоловік).

Розподіл житлового фонду та розселення  населення по адміністративним та житловим районам

Таблиця № VII.2.5

| № житлових районів | Сучасний стан | І етап | Розрахунковий період |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тис.м.2 | тис.чол. | тис.м.2 | тис.чол. | тис.м.2 | тис.чол. |
| Деснянський район |
| 4 | 1435,3 | 88,6 | 1456,1 | 82,0 | 1500,0 | 63,6 |
| 5 | 919,4 | 54,7 | 1031,8 | 55,5 | 1076,0 | 44,3 |
| 6 | 890,0 | 54,0 | 890,0 | 49,0 | 930,0 | 39,9 |
| “Бобровиця” | 96,0 | 4,2 | 121,0 | 5,0 | 142,0 | 5,3 |
| “Олександрівка” | 78,6 | 5,5 | 173,2 | 6,0 | 173,1 | 6,0 |
| Поза районами | 22,0 | 1,0 | 21,0 | 1,0 | 18,5 | 0,9 |
| Усього по району | 3441,3 | 208,0 | 3693,1 | 198,5 | 3839,6 | 160,0 |
| Новозаводський район |
| 1 | 596,6 | 32,4 | 705,6 | 33,8 | 927,1 | 39,2 |
| 2 | 443,0 | 26,9 | 469,3 | 25,5 | 495,0 | 21,2 |
| 3 | 397,6 | 24,4 | 407,0 | 22,1 | 444,0 | 18,9 |
| 7 | 16,0 | 0,8 | 59,8 | 3,0 | 641,0 | 23,3 |
| 8 | --- | --- | --- | --- | 487,3 | 12,4 |
| «Лісковиця» | 75,0 | 3,5 | 150,8 | 4,5 | 174,8 | 5,0 |
| Промрайон | 210,0 | 13,5 | 210,0 | 12,1 | 215,6 | 9,0 |
| Поза районами | 22,0 | 1,0 | 20,9 | 1,0 | 22,0 | 1,0 |
| Усього по району | 1760,2 | 102,5 | 2023,4 | 102,0 | 3406,8 | 130,0 |
| Разом по місту | 5201,5 | 310,5 | 5716,5 | 300,5 | 7246,5 | 290,0 |

В генеральному плані розроблені заходи та визначена вартість освоєння територій, що включаються в проектну межу міста і використовуються для житлового будівництва.

Нижче наведена їх характеристика.

Характеристика площадок і заходи, необхідні для їх освоєння під житлове будівництво ( в цінах 2002 року)

Таблиця №  VII.2.6.

| № п/п |  | “Масани” | “Новий Білоус” | “Бобровиця” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Місцеположення, землекористувачі | Новобілоуська сільрада, ТОВ “Карма” | Новобілоуська сільрада, ТОВ “Карма” | Улянівська сільрада, ТОВ “Урожай” |
| 2 | Площа території, (га), в тому числі використовується під житлове будівництво | 300 150 | 350 240 | 350 250 |
| 3 | Сельбищна ємність тис.м2/тис.чол. | 580,0 20,0 | 495,0 11,0 | 560,0 11,0 |
| 4 | Інженерна інфраструктура: |  |  |  |
| 4.1. | Інженерна підготовка і захист території | А.Гідротехнічні заходи Заходи по зниженню рівня грунтових вод на площі 230 га. Вартість – 29 900 тис.грн. Б.Дощова каналізація та очисні споруди: Влаштування дощової каналізації – 9,5 км; Очисні споруди – 1 шт. Вартість – 2130,7 тис.грн. Всього – 32030,7 тис.грн. | А.Гідротехнічні заходи Протиерозійні заходи на площі 60 га. Вартість – 19 800 тис.грн. Б. Дощова каналізація та очисні споруди: Влаштування дощової каналізації – 5 км; Очисні споруди – 1 шт. Вартість – 1430,0 тис.грн. Всього – 21230,0 тис.грн. | А.Гідротехнічні заходи Намив території на площі до 350га. Вартість – 180 470,0 тис.грн. Влаштування дренажу довжиною 11,5 км. Вартість – 1500 тис.грн. Влаштування водоймища з площею водного дзеркала –15 га. Вартість – 750 тис.грн. Відведення поверхневих вод– 8,5км Вартість – 4250 тис.грн. Разом –186 970,0 тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Б. Дощова каналізація та очисні споруди: Влаштування дощової каналізації – 10 км; Очисні споруди – 1 шт.; Насосна станція – 1 шт. Вартість – 2750,0 тис.грн Всього – 189720,0тис.грн |
| 4.2. | Водопостачання і каналізація | Водовід “Полуботки” – “Подусівка” – 5 км; Магістральна мережа – 13 км. Вартість – 2900 тис.грн. Самопливні колектори – 14 км 2КНС Напірні колектори 2х5 км Вартість – 7430,0 тис.грн. Разом – 10330,0*) тис.грн. В т.ч. “Масани”– 6660,0 тис.грн. | Вартість 3670,0 тис.грн.*) | Водовід 2,6 км, магістральна мережа - 8,7км. Вартість – 1320 тис.грн. Самопливні колектори району – 3 км. Те саме, до КНС 2 км 2КНС Напірні колектори 2х3,2 км Вартість –4070,0тис.грн. Разом – 5390,0 тис.грн. |
| 4.3. | Газопостачання, теплопостачання | Будівництво 4-х ГРП і 2 км газопроводу. Вартість – 670,0 тис.грн. Джерела теплопостачання і магістральні теплові мережі. Вартість – 12000,0 тис.грн. Разом – 12670,0 тис.грн. | Будівництво 4 км газопроводів і 3 газорегулюючих пунктів. Вартість – 785,0 тис.грн. Джерела теплопостачання і магістральні теплові мережі. Вартість – 5000,0 тис.грн. Разом – 5785,0 тис.грн. | Будівництво 3,5 км газопроводів і 3х ГРП. Вартість – 730,0 тис.грн. Джерела теплопостачання і магістральні теплові мережі. Вартість – 4500,0 тис.грн. Разом – 5230,0 тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Електропостачання | Будівництво: розподільчого пункту 10 кВ; Вартість – 1350,0 тис.грн. двох кабельних ліній – 10 кВ від п/ст 110/10кВ “Коти” по 4 км. Вартість – 648,0 тис.грн. Встановлення другого трансформатора 110/10 кВ – 40 МВА на п/ст “Коти”. Вартість – 1755,0 тис.грн. Разом – 3753,0 тис.грн. | Будівництво: Розподільчого пункту 10 кВ; Вартість – 1350,0 тис.грн. двох кабельних ліній – 10 кВ від п/ст “Тягова” по 5 км. Вартість – 810,0 тис.грн. Разом – 2160,0 тис.грн. | Будівництво: розподільчого пункту 10 кВ; Вартість – 1350,0 тис.грн. двох кабельних ліній – 10 кВ від п/ст 110/10кВ “Придеснянська” довжиною по 3 км. Вартість – 486,0 тис.грн. Разом – 1836,0 тис.грн. |
| 4.5. | Транспорт | Будівництво вуличної мережі. Вартість – 17810,0 тис.грн. Відкриття тролейбусного руху: спорудження контактної мережі. Вартість – 2090,0 тис.грн. Паркування машин. Вартість – 5600,0 тис.грн. Тягові підстанції – 3650,0 тис.грн. Кінцеві станції - 370,0 тис.грн Рухомий склад. Вартість – 6990,0 тис.грн. Відкриття автобусних маршрутів: паркування машин. Вартість – 1400,0 тис.грн. придбання рухомого складу. Вартість – 3500,00 тис.грн. Разом – 41 410,0 тис.грн. | Будівництво вуличної мережі. Вартість – 13360,0 тис.грн. Відкриття тролейбусного руху: спорудження контактної мережі. Вартість – 960,0 тис.грн. Паркування машин. Вартість – 2540,0 тис.грн. Тягові підстанції. Вартість – 11020,0 тис.грн. Кінцеві станції. Вартість - 190,0 тис.грн Рухомий склад. Вартість – 3180,0 тис.грн. Відкриття автобусних маршрутів: паркування машин. Вартість – 2040,0 тис.грн. придбання рухомого складу. Вартість – 5090,00 тис.грн. Разом – 38380,0 тис.грн. | Будівництво вуличної мережі. Вартість – 15690,0 тис.грн. Відкриття тролейбусного руху: спорудження контактної мережі. Вартість – 1890,0 тис.грн. Паркування машин. Вартість – 5090,0 тис.грн. Тягові підстанції Вартість – 3450,0 тис.грн. Кінцеві станції. Вартість – 190,0 тис.грн Рухомий склад. Вартість – 6360,0 тис.грн. Відкриття автобусних маршрутів: паркування машин. Вартість – 1340,0 тис.грн. рухомий склад. Вартість – 3330,0 тис.грн. Разом – 37340,0 тис.грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.6. | Сільськогоспо-дарські угіддя | Вилучення 300 га сільгоспугідь для потреб житлово-комунального господарства. Вартість – 33804,0 тис.грн. | Вилучення 350 га сільгоспугідь для потреб житлово-комунального господарства. Вартість – 35000,0 тис.грн. | Вилучення 350 га сільгоспугідь для потреб житлово-комунального господарства. Вартість – 62444,0 тис.грн. |
| 4.7. | Загальна вартість освоєння площадок | Усього – 130327,7 тис.грн. Затрати на освоєння: 1 га – 434,4 тис.грн. 1м2 житла - 225 грн. | Усього – 106225,0 тис.грн. Затрати на освоєння: 1 га – 303,5 тис.грн. 1м2 житла - 215 грн. | Усього – 301960,0 тис.грн. Затрати на освоєння: 1 га – 863 тис.грн. 1м2 житла - 539 грн. |
| *) Примітка: Оцінка заходів, щодо водопостачання і каналізації районів “Масани” та “Новий Білоус” виконана як для одного району. Витрати розподілені між районами пропорційно чисельності населення, що розселяється. |

Для реалізації передбачених генеральним планом обсягів житлового будівництва в Чернігові повинна бути розроблена житлова програма.

Головними складовими програми повинні  стати питання, пов’язані:

- з забезпеченням населення Чернігова житлом в достатньому обсязі і на необхідному  рівні комфортності;

- з ефективним функціонуванням сучасного житлового фонду;

- з ліквідацією непридатного для проживання житлового фонду, поетапна реконструкція морально застарілих будинків;

- з реформуванням та зміною в структурі житлового будівництва;

- зі створенням умов для ефективного функціонування будівельного комплексу.

Для здійснення житлового будівництва повинні бути стабільні джерела його фінансування. Це, насамперед, кошти місцевого та державного бюджетів, підприємств, установ та організацій, іпотечного та інших видів кредитування, а також населення, як найбільш зацікавленого і стабільного інвестора.

В Чернігові повинні бути створені умови, за яких кожен мешканець міста вільно, на вибір, відповідно до своїх потреб і можливостей, зможе або отримати комунальне житло, або самостійно його збудувати, придбати у власність чи взяти в оренду.

Певна  частина житла, переважно підвищенної комфортності в найбільш престижних районах міста, а також садибне і блоковане будівництво реалізовуватимуться за кошти населення.

Водночас, повинна забезпечуватися можливість безкоштовного отримання та поліпшення житлових умов в будинках комунальної власності для малозабезпечених категорій населення.

Це, насамперед, населення, що стоїть на черзі на отримання житла (8,0 тис.сімей), що проживає в гуртожитках (крім студентських – 3,0 тис.сімей), в аварійному та ветхому житловому фонді (біля 1,0 тис.сімей).

# VIII. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ.

## VIII.1. Функціональне зонування.

Функціонально-планувальна організація Чернігова розглянута як відкрита система місто-зона його впливу (зона спільних інтересів міста та приміських територіальних громад).

В основу функціонального зонування території міста  покладені основні принципи містобудування:

- створення більш чіткого функціонального зонування території міста, концентрація промислових і комунально-складських об’єктів у виробничо-промислових районах;

- створення планувальної структури, яка має забезпечити зручні та надійні транспортні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку, високий рівень благоустрою та розвитку інженерної інфраструктури;

- раціональне використання земель міста, у тому числі несприятливих в інженерно-будівельному відношенні;

- виділення територій приорітетного розвитку з метою  одержання інвестицій;

- оздоровлення міського середовища шляхом інженерних та містобудівних заходів.

Проектом передбачається зонування території міста за видами її використання на такі основні функціональні зони:

Сельбищна – передбачена для розміщення садибної, блокованої, багатоквартирної забудови, громадських центрів, об’єктів культурно-побутового обслуговування, зелених насаджень загального користування, вулиць.

Сельбищна зона міста – найбільша за територією. Вона складається з трьох планувальних утворень, які розділяються такими планувальними осями,  як залізниця і р.Стрижень, що проходять в меридиональному напрямку

Західне планувальне утворення представлене, в основному, існуючою садибною забудовою та багатоповерховою забудовою 1 мікрорайону Масанів.

В проекті передбачається подальший розвиток сельбищної зони міста у північно-західному напрямку та значне збільшення західного планувального утворення за рахунок приєднання нових позаміських  земель, передбачених для розвитку міста -  площадки “Масани” та “Новий Білоус”.

Центральне планувальне утворення представлене існуючою багатоквартирною та садибною забудовою, включає історичний центр міста. Розвиток цієї зони передбачається за рахунок  реконструкції малоцінної одноповерхової забудови. Крім цього передбачається реконструкція забудови садівницьких товариств в районах Лісковиця,  Коти та Підусівка шляхом перетворення існуючої вулично-дорожньої мережі та інженерного обладнання до нормативів садибної забудови міських поселень.

Східне планувальне утворення представлене різними типами забудови – як багатоповерховими мікрорайонами  в районі пр. Рокосовського, так і садибною забудовою. Розвиток  цієї зони передбачається в північному напрямку за рахунок завершення формування кварталів садибної забудови в районі Олександрівки.

Виробнича – передбачена для розміщення промислових підприємств та комунально-складських об’єктів, будівельних організацій, автотранспортних підприємств, гаражів, споруд інженерної інфраструктури, тощо.

Промислові підприємства  в основному розміщені вздовж залізничної колії.  В північній і східній частинах міста склалися невеликі за розміром промутворення. Крім цього, в сельбищній зоні міста розташовано ряд окремих промислових, комунальних та складських об’єктів.

Загальна площа всіх виробничих підприємств складає близько 20% території міста.

Виробнича   зона, згідно планувальної структури міста, ділиться на 4 промислових райони: Північний, Центральний, Південний  та Східний.

Промислові райони не мають чітких планувальних меж, оскільки до них вклинюються масиви житлової забудови.

Територіальний аспект перспективи розвитку промислового комплексу міста був розглянутий інститутом “Київський Промбудпроект”, який здійснює  територіальну діяльність у промисловому будівництві.

В роботі інституту, з метою виявлення стану забудови промислових територій, можливих територіальних резервів для промислового розвитку проведений аналіз в двох напрямках:

- в розрізі окремих промислових формувань на території міста;

- в розрізі функціональної приналежності підприємств.

Для цього  виробнича зона міста була розподілена на 8 планувально-промислових зон за характером компактного розміщення виробничих об’єктів. Розташування зон в плані міста показано на “Схемі планувальної структури”. Нижче дається характеристика цих зон у складі промислових районів.

Центральний промрайон

Промзона “А”.

Розташована  в західній частині міста. Загальна площа підприємств складає понад 280га. Складена в основому підприємствами легкої промисловості, будіндустрії, базами будівельних організацій, АТП, базою нафтопродуктів, спецтериторіями. Найбільш значні підприємства – нафтобаза, ВАТ “Чернігіввовна”, асфальтобетонний завод, ВАТ комбінат хлібопродуктів №1, ВАТ завод “Металіст” та інші.  Сучасне використання території промзони неефективне. Резервні території складають 7,5га. Цілий рід підприємств розміщено з порушенням санітарно-захисних розривів.

Промзона “Е”.

Розміщена на захід від центру міста між залізницею і вул. Любечською. Загальна площа підприємств складає понад 70га. Резервні території – близько 4га.  В значній мірі промзона складена підприємствами харчової промисловості, такими як ЗАТ “М’ясокомбінат”, ВАТ “Молокозавод”,  підприємство “Ритм” та ін. В основному території підприємств мають щільну забудову і використовуються раціонально.  В структурі промзони знаходмться індивідуальна житлова забудова.

Північний промрайон

Промзона “В”.

Розташована в північно-західній частині міста. Загальна площа підприємств складає близько 92га. В основному складений базами будматеріалів, харчавих продуктів та промислових виробів. Має суттєві резерви на ряді підприємств, зокрема ЗАТ “Резонанс”, “Чернігівнафтогеологія” та ін. Резервні території поза межами підприємств складають близько 5га.

Промзона “Г”.

Розташована в північній частині міста. Загальна площа підприємств складає близько 240га. Складається з підприємств харчової промисловості, машинобудування, баз будівельних організацій, АТП.  Основні підприємства – ВАТ “Чернігівавтодеталь”, асфальтобетонний завод, цех базальтового волокна, ВАТ пивокомбінат “Десна” та інші. Резервні території поза межами підприємств складають близько 18,0га. В східній частині промзони є значні включення житлової забудови, розташованої з порушенням санітарно-захисних розривів.

Промзона “Д”.

Розташована в північній частині міста. Загальна площа підприємств складає близько 40га. В основному в промзоні розміщені бази будівельних організацій та автотранспорту. Окремі підприємства мають значні територіальні резерви, в першу чергу це Чернігівське об’єднання “Райагробуд”. Резервні території незначні і складають 1,5га.

Південний промрайон

Промзона “Б”.

Розміщена в південно-західній частині міста. Загальна площа підприємств складає 345га. В основному складена підприємствами хімічної, легкої промисловості, електроенергетики. Найбільш значні підприємства-  ВАТ “Хімволокно”, ВАТ “Чексіл”, ТЕЦ, ВАТ “Хімтекстильмаш”. Характерною особливістю промзони є наявність значних резервів як всередині підприємств, так і поза їх межами.  Резервні території складають біля 20га. В межах промзони розташовані ділянки житлової забудови.

Східний промрайон

Промзона “И”.

Розміщена в північно-східній частині міста. Загальна площа підприємств складає близько 82га. Основними підприємствами зони є ВАТ “Радіоприладний завод “Чезаре”, а також фабрика “Сіверянка”. В якості територіального резерву можна розглядати площадку, яка була передбачена під розширення радіозаводу, але на сьогодні не освоєна. Площа її складає близько 12га. З порушенням санітарних розривів розташовані ВАТ “Чернігіврайагропромтехніка” та ВАТ “Чернігіврайагрохім”.

Окремо розташована Промзона “Ж”, яка розміщена в північній частині міста і розглядається як комунальна зона.

Загальна площа підприємств складає близько 18га. В промзоні розміщені бази автотранспорту та комунальних служб міста. Резервні території складають 3.5га.

Аналіз території виробничої зони виявив, що вона використовується недостатньо ефективно. Фактично не забудовані ділянки складають близько 75га. Крім того, має місце так званий умовний резерв, тобто території в межах промислових підприємств, які можуть бути вивільнені в разі реконструкції та ущільнення  промислової забудови, раціональної організації промтериторії. Такий умовний резерв складає по місту понад 115га. Таким чином, виробнича зона міста має значний територіальний резерв для свого розвитку і не потребує додаткових  територій.

Крім виробничих зон, в сельбищній зоні міста розташовано близько 20  промислових та комунально-складських підприємств, загальна площа яких складає біля 60га. При цьому умовний резерв -  майже 16га.  Деякі із вказаних об’єктів розташовані в центральній історичній частині міста (механічна пекарня хлібзаводу №2, річковий порт, міське шляхове управління, база облкниготоргу та ін.)

Генеральний план намітив стратегію по відношенню до виробничої зони міста, виходячи з передумови створення здорового середовища для жителів міста і необхідності інтенсифікації використання земельних ресурсів в промислових зонах, яка полягає у наступному:

Максимальне використання виробничих площ та земельних ділянок;

Вивільнення частини земельних ділянок та виробничих площ для організації нового виробництва або передачі їх іншим користувачам.

Використання вивільнених територій для розташування об’єктів, які передбачені:

- для передислокації з сельбищної зони: Південний промрайон- промзона”Б”, Північний промрайон- промзона “Г”;

- розміщення підприємств малого та середнього бізнесу: Південний промрайон- промзона”Б”, Північний промрайон- промзони “В”і“Г”, Східний промрайон- промзона “И”;

- технопарку: Східний промрайон- промзона “И”;

- багатоповерхових гаражів: Північний промрайон- промзони “В”і“Г”;

- Винесення, перебазування чи перепрофілювання підприємств по екологічним та архітектурно-планувальним умовам;

- Заміна технологічних процесів на екологічно чисті, технічне переоснащення, скорочення санітарно-захисних зон;

- Поступове винесення житла, розміщеного безпосередньо серед промислової забудови: Центральний промрайон- промзона “Е”, Південний промрайон- промзона «Б».

- Формування центрів обслуговування промрайонів  :

- промзони “А” і “Б” по вул.Щорса ;

- промзони “Е” по вул.Любечська  ;

- промзони “Ж” по вул.1 Травня   ;

- промзони “И”  на  резервних територіях.

Дані про екологічний стан, забруднення навколишнього середовища промисловими об’єктами наведено в розділі “Охорона навколишнього середовища”. Нормативні санітарно-захисні зони від об’єктів, що негативно впливають на оточующе середовище, показані на “Схемі планувальних обмежень. Існуючий стан”.

Нижче, в таблиці, наведено перелік підприємств і об’єктів, які впливають на розвиток житлово-цивільного будівництва і по яких генеральним планом  передбачені конкретні заходи, як то: ліквідація, передислокація, технічне переоснащення, тощо.

Перелік підприємств та об’єктів, які впливають на розвиток

житлово-цивільного будівництва в м. Чернігові.

Таблиця VIII.1.1

| №№п.п. | Найменування підприємств та інших об’єктів | Адреса | Територія (га) | Підстава для виносу, передислокації або інших заходів | Площадка, що рекомендується для переносу, або виносу | Період реалізації | Передбачене використання території |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | ВАТ комбінат хлібопродуктів №1 | вул. Жабинського | 8,5 | Порушення санітарного розриву., Передислокація вантажного двору залізниці та ліквідація в зв’язку з цим під’їзної колії,що перетинає магістральну вулицю (пр. Перемоги) | В промзону “Г” | до 2020р. | Багатоквартирна житлова забудова, комерційно- ділова зона |
| 22 | Вантажний двір станції “Чернігів” | вул. Щорса | 8,0 | Планувальні міркування –одна з головних вулиць міста відсутність санітарного розриву, інвестиційно-приваблива територія | В промзону “Г” | до 2010р. | ринковий комплекс |
| 33 | Чернігівська продовольча торгово-закупівельна база райспоживспілки | вул. Щорса, 53 | 3,4 | Передислокація вантажного двору залізниці та ліквідація в зв’язку з цим під’їзної колії,планувальні міркування | Перепрофілювання | до 2010р. | оптовий магазин-склад |
| 44 | Автобаза МВС | вул. Гончарова-пр. Миру | 1,2 | Розташована у зоні житлової забудови без санітарного розриву, планувальні міркування | Передислокація на резервні території у промзону «А» | до 2020р. | Учбовий заклад по підготовці кадрів для туристичного та готельного бізнесу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Автобаза “Водбуд” | Вул. Гончарова | 3,0 | Розташована у зоні житлової забудови без санітарного розриву, планувальні міркування | Передислокація на резервні території у промзону «Б» | до 2020р. | Учбовий заклад по підготовці кадрів для туристичного та готельного бізнесу |
| 66 | ВАТ “Чернігіврай -агропромтехніка” | вул. Шевченка | 5,07 | 1.Планувальні міркування та санітарно-гігієнічні умови | Передислокація у промзону “Г” | до 2010р. | Блокована житлова забудова |
| 77 | ВАТ “Чернігіврай-агрохім” | вул.Шевченка | 1,7 | Планувальні міркування та санітарно-гігієнічні умови | Передислокація у промзону “Г” | до 2010р. | Блокована житлова забудова |
| 88 | ВАТ кондитерська фабрика “Стріла” | Вул. Горького-Фрунзе | 1,5 | Санітарно-гігієнічні та планувальні міркування | Технічне переоснащення шумозахисні заходи | до 2010р. | За існуючим призначенням |
| 99 | Механічна пекарня хлібзаводу №2 | вул. Пушкіна | 0,8 | Аварійний стан | знесення | до 2010р. | Багатоквартирна житлова забудова |
| 110 | Індивідуальні гаражі | пр. Миру (район меблевої та конд. фабрик) | 4,0 | Санітарно-гігієнічні та планувальні міркування (головна вулиця, центр міста) | Реконструкція території | до 2020р. | Багатоквартирна житлова забудова підвищеної комфотності з підземними гаражами |
| 111 | Міське шляхове управління | Вул. Преображенська | 1,5 | Розташоване в міській рекреаційній зоні, в водоохоронній зоні р.Стрижень поблизу заповідника “Вал” | Передислокація на резервні території у промзону “Г” | до 2010р. | Рекреаційна зона |
| 112 | Склад “Облкниготоргу” | пр. Миру | 0,4 | Архітектурно-планувальні умови: розміщується в зоні історичного центру міста, в кварталі,що межує з театром. | Передислокація на резервні території у промзону “А” | до 2020р. | Комерційно-ділові заклади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113 | Річковий вантажний порт | вул.Підвальна,23 | 5,5 | Архітектурно-планувальні та об’ємно-просторові умови: розміщується в межах історичної зони міста, поблизу заповідника “Вал” в безпосередньому візуальному зв’язку. | Передислокація в район існуючого вантажного порту в південній частині міста. | до 2020р. | Туристичний центр |
| 114 | База “Будкомцентр” | пр. Миру, поряд з готелем “Градецкий” | 1,5 | Розміщується на головній вулиці міста, в зоні загальноміського центру | Передислокація в промзону ”Г” | до 2010р. | Культурний центр з виставковими залами |
| 115 | Асфальтобетонний завод | вул. Тичини | 4,8 | Санітарно-гігієничні умови:санітарно-захисний розрив – 1км | Передимлокація в промзону “Б” | до 2020р | Комбінат хлібопробуктів №1 |
| 116 | Асфальтобетонний завод | вул. Ціолковського | 2,5 | Санітарно-гігієничні умови:санітарно-захисний розрив – 1км | Передислокація в промзону “Б” | до 2020р | Підприємства малого бізнесу |
| 117 | Золовідвали ТЕЦ | Р-н вул. Загородньої | ~40,0 | Санітарно-гігієничні умови:санітарно-захисний розрив – 1км | Закріплення поверхні золовідвалів для ліквідації пилення, поступове вивезення золи | до 2020р. | За існуючим призначенням |
| 118 | ВАТ “Чернігівнафтопродукт” (нафтобаза) | Вул. Толстого | 3,2 | Санітарно-гігієничні умови:санітарно-захисний розрив – 200м | Передислокація в промзону “Г” | До 2020р. | Організація спеціалізованого торгового центру |
| 119 | Ветлікарня | вул. Борисенка | 3,5 | Санітарно-гігієничні умови:санітарно-захисний розрив – 200м Інфекційно заражена територія | Ліквідація. | до 2010р | Знезаражування території, озеленення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 220 | А/.Ставки-накопичувачі рідких токсичних промислових відходів; Б/. Полігон твердих побутових відходів | За межами міста, по дорозі на Любеч | ~30,0 | А/. Санітарно-захисна зона–3км; Б/. -//- - 1км. В СЗЗ знаходиться житлова забудова, а також площадка перспективної забудови (“Масани”) | А/. Ліквідація Б/. Ліквідація. Будівництво сміттєпереробного заводу | до 2010р. | Рекультивація та території та організація парку нового житлового району |
| 221 | Ставки-відстійники ВАТ “Чернігіввовна” | За межами міста по дорозі на Овруч | 30,0 | 1. Знаходяться у ІІ зоні санохорони водозаборів Києва. 2.В СЗЗ (1км) знаходиться житлова забудова. | Ліквідація ставків –відстійників. Модернізація технологічного процесу на ВАТ “Чернігіввовна”– оборотна система водопостачання, та ін. | до 2020р. | Рекультивація та озеленення території |

Ландшафтно-рекреаційна – включає озеленені території міста та зони короткочасного відпочинку.

Ладшафтно-рекреаційна зона формується за рахунок існуючих лісових насаджень, лісопарків Кордовка та Яловщина, луків в заплаві Десни і планувально пов’язана  з приміськими зеленими насадженнями, створюючи єдину розгалужену систему, що проникає у всі функціональні зони міста.

На перспективу ладшафтно-рекреаційна зона доповнюється парком в районі нової забудови Масанів, який передбачено сформувати на місці винесених звалищ після рекультивації та оздоровлення території, а також в районі нової забудови площадки Н. Білоус на базі існуючих насаджень в ярах та вздовж ріки Білоус.

Зона зовнішнього транспорту – складається з магістральної залізниці Ніжин-Чернігів-Гомель, що проходить через місто у меридіональному напрямку зі смугою відводу,  залізничного вокзалу та автостанції, а також системи зовнішніх доріг.

На перспективу значення даної зони для міста зросте за рахунок проходження по трасам автодороги міждержавного значення Одеса-Санкт-Петербург (об’їзна дорога Чернігова) та  залізниці - Крітського автомобільного та залізничного коридорів №9.

## VIII.2. Архітектурно-планувальна структура міста.

Основою планувальної організації міста є його планувальний каркас, що формується з екологічного каркасу та магістральної мережі (урбокаркас). Головними осями екологічного каркасу міста є ріки Десна, Стрижень та Білоус. Основною планувальною віссю міста є вісь “північ-південь” - проспект Миру.

На сьогодні  в Чернігові склалась характерна для історичних міст України багатоцентрична радіальна система вулиць.

Генеральним планом передбачається розвиток і удосконалення існуючої магістральної мережі та доповнення її магістралями в районах  нового цивільного будівництва.

Так, в існуючій межі міста намічена пробивка проспекту Перемоги в східному напрямку з виходом на проспект Рокосовського, продовження вул. Любечської на південь з виходом на Лісковицю і далі на Київську дорогу. Для розвантаження центру міста генпланом передбачається прокладка магістралі в широтному напрямку від перехрестя вулиць Щорса і Толстого через Лісковицю, далі через заплаву Десни з виходом на вул. Шевченка.

За межами міста  - будівництво магістральних вулиць для сполучення нових житлових районів “Масани” та “Новий Білоус” з центром міста та промрайонами. Це магістралі загальноміського значення, що є продовженням вулиць Ріпкінська-Гагаріна та вул. Кільцевої.

Функціонально-планувальна організація міста передбачає формування компактних житлових районів та груп житлових кварталів. На розрахунковий період передбачено формування 8 житлових районів та 3 групи житлових кварталів (Див. “Схему планувальної структури”).

Житлові райони 1-6 розташовані в існуючій межі міста. Їх формування передбачається, в основному, шляхом вибіркової реконструкції малоцінного садибного житла з метою завершення існуючих багатоповерхових кварталів,а також за рахунок комунальних та виробничих об’єктів, які передбачені до виносу у промзону (комбінат хлібопродуктів №1, гаражі в районі меблевої фабрики, заклади райагрохімії). Основні площадки реконструкції розташовані вздовж проспекту Миру (житлові райони 2, 4), в районі пробивки вул. Любечської, між вул. Щорса та проспектом Перемоги (житловий район 3), в районі пробивки проспекту Перемоги (житлові райони 5,6). Багатоквартирна забудова на вільних міських землях передбачена в 1 житловому районі (мікрорайони 1-3 Масанів).

Одноквартирна садибна забудова передбачена на невеликих площадках в районі лісопитомника, вулиці Кільцевої, вул. Грибоєдова (5 житловий район).

Групи житлових кварталів сформовані на територіях, планувально відокремлених від основного масиву міської забудови, та мають незначну чисельність населення.

Група житлових кварталів “Бобровиця” складається з кварталів як існуючої садибної забудови, так і перспективної (площадка на перетині вулиць Шевченка-Малиновського). Крім того, передбачається формування кварталу блокованої забудови на території підприємств сільгоспхімії, що виносяться.

Група житлових кварталів “Олесандрівка” – територія, що була включена в склад міста за проектом нової міської межі. Тут розташована садибна забудова (с. Півці), гаражі, значний масив садівничих товариств. Генпланом передбачено завершення будівництва індивідуальних садибних будинків на вже відведених ділянках.

Група житлових кварталів “Лісковиця”. Основну частину території групи складають садівничі товариства. Крім того, тут розташована незначна кількість садибної забудови та рекреаційний заклад на території Пролетарського гаю. В даному планувальному утворенні збереглася  вільна від забудови намивна площадка, що була передбачена під забудову ще попереднім генеральним планом. Даним проектом пропонується забудова цієї території блокованими житловими будинками вже на першому етапі реалізації генплану.

Житлові райони 7 і 8 утворюються за межами існуючого міста на площадках перспективної забудови “Масани”  і “Новий Білоус”.

7 житловий район формується на вільних від забудови землях в районі колишніх звалищ, що передбачені генпланом до виносу. Складається, в основному, з мікрорайонів багатоквартирної забудови, доповнених блокованою.

8 житловий район формується на сільгоспземлях в західній частині міста переважно одноквартирною садибною і блокованою забудовою з незначним обсягом багатоквартирних житлових будинків.

Як уже було сказано, генеральним планом пропонуються такі типи забудови на перспективу:

Багатоквартирна - передбачається генпланом у вигляді житлових будинків різної поверховості та рівня комфортності. Так, у центральній частині міста в районах реконструкції, де згідно з грошовою оцінкою, найбільша вартість землі, передбачена  забудова висококомфортними житловими будинками середньої поверховості з повним комплексом обслуговування і підземними гаражами. Поверховість визначається зонами регулювання  забудови, виходячи з умов сприйняття пам’яток архітектури.

В районах масової забудови на вільних від забудови територіях (район “Масани”) передбачається спорудження багатоповерхових житлових будинків.  У цьому районі розміщуються основні об’єми так званого “соціального житла”.

Блокована – одноквартирні 1-2-поверхові будинки з приквартирними ділянками по 0,03-0,04 га об’єднані у блоки, композиція яких залежить від  умов площадки, що забудовується. Передбачена на намивних територіях, на площадках, що звільняються після виносу виробничих об’єктів, а також на вільних територіях за межами міста.

Садибна – представляє собою одноквартирний будинок на одну сім’ю  з присадибною ділянкою. Розміри присадибних ділянок в межах міста визначились проектами забудови. На нових територіях за межами міста розмір присадибних ділянок приймається  0,06га.

Крім визначених вище районів житлової забудови, генеральним планом розроблена стратегія по відношенню до  існуючих районів садівничих товариств, які займають значні території в межах міста. Основні масиви колективних садів розташовані в північній частині в районі Котів та на півдні в районі Лісковиці. Невелика ділянка розташована в районі Підусівки. Рішення генерального плану по відношенню до цього виду забудови полягає в наданні права власникам садового будинку переводу його в категорію постійного житла з поступовим формуванням на даних територіях повницінних житлових районів. Для цього необхідно:

- формування мережі вулиць з мінімально необхідними габаритами поперечного профілю для прокладки проїзної частини, тротуарів, інженерних мереж;

- организація системи повсякденного обслуговування;

- організація інженерної інфраструктури.

Система обслуговування, яка прийнята у генеральному плані, складається за ієрархічним принципом і формується у вигляді загальноміського центру та системи спеціалізованих центрів (епізодичне обслуговування), центрів житлових районів (періодичне обслуговування) та мережі повсякденного обслуговування безпосередньо у мікрорайонах та житлових кварталах.

На сьогодні загальноміський центр Чернігова склався в його історичній частині і представляє собою багатофункціональне просторово розгалуджене утворення, насичене закладами і підприємствами обслуговування, історичними пам’ятками, системою скверів та бульварів.

Планувальна стратегія розвитку центру полягає в збереженні структури регулярних кварталів, унікальних містобудівних комплексів, а також комплексів відкритих просторів. Загальноміський центр передбачено розвивати і насичувати комерційно-діловими закладами  вздовж  проспектів Перемоги та Миру.

Генеральним планом передбачається формування такої мережі загальноміських спеціалізованих центрів:

- діловий центр –формується вздовж основних магістралей центральної частини міста, зокрема проспекту Мира - головної композиційної і планувальної вісі. До складу ділового центру увійдуть банки, офіси і представництва, кредитно-фінансові організації, страхові компанії, юридичні консультації та інш., а також ресторани, спеціалізовані магазини, ділові клуби;

- туристичний центр –являє собою багатофункціональний просторово розвинутий комплекс, який формується на території грузового порту, передбаченого до виносу, а також на заплавних територіях уздовж Київської дороги на в’їзді в місто і в історичному центрі, зокрема в кварталах, прилеглих до вул.Преображенської.

Слід відмітити, що квартали, які оточують історичне ядро центру –“Вал”, забудовані у 60-х роках минулого століття 5-ти поверховими будинками масових серій.

Враховуючи найвищий показник грошової оцінки землі, а також винятково важливе в композиційному відношенні розташування цих кварталів, генеральним планом передбачається їх поступова реконструкція  з розміщенням на цій території  елементів загальноміського центру, орієнтованих на обслуговування туристів.

Таким чином, планувальна організація індустрії туризму передбачає створення мережі:

- туристичних готелей різного рівня, у тому числі у приватному секторі, шляхом формування рекреаційно-житлових зон;

- розважальних закладів, спортивно-видовищних залів, яхт-клубів, ресторанів національної кухні;

- торгівлі для обслуговування туристів – продаж сувенірів, створення майстерень по виготовленню виробів декоративно-прикладного мистецтва;

- організацію етнографічних вуличок або кварталів в районах історичної забудови;

- організацію туристичних маршрутів в рекреаційних зонах міста та приміської зони – лижних, кінних, водних та ін., організацію місць відпочинку.

- спортивний центр –формується на лівому березі р.Десни в районі пішохідного мосту.

В спортивному центрі передбачається  будівництво стадіону, комплексу спортивних майданчиків, тенісних кортів, фітнес-клубів, організація аквапарку. На прилеглій території лугопарку організовуються маршрути кінного спорту, лижні, санні, обладнуються місця для пікніків і рибної ловлі. Відтворюється грібний канал в районі Лісковиці.

- молодіжний та дитячий розважальні центри формується на базі лісопарку “Кордовка”. Тут передбачається  будівництво цирку, кінотеатру, танцювальних залів, дискотек, створюються центри дитячої технічної творчості, міні-зоопарк, парк розваг типу “Діснейленд”.

- Багатофункціональний культурний центр формується в районі готелю “Градецький” на території автогосподарства, яке виноситься.  В центрі передбачається будівництво концертного залу, виставочних залів і спеціалізованих клубів.

Елементи загальноміського центру (підцентри) будуть розвиватись в районі вокзалу (переважно зона торгівлі – ринковий комплекс, супермаркет), в районі пробивки проспекту Перемоги (ділові заклади та заклади торгівлі і культури) та на нових територіях  району “Масани”.

Центри житлових районів формуються, в основному, в районах  концентрації  існуючих закладів обслуговування з доповненням іх необхідними об’єктами, згідно з розрахунками генерального плану.

Так, центри 2, 3 і 4 житлових районів співпадають з загальноміським центром і доповнюються підцентрами в північній частині пр. Миру та в районі вокзалу. Центр 1 житлового району формується  на території 1 мікрорайону Масанів по вул. Красносельського. Центри 5 і 6 житлових районів розвиваються в районі Сталінградської площі, пр. Рокосовського. Центр 7 житлового району формується на перетині вулиць Елеваторної і Проектної 2 в районі парку, що створюється на території колишніх звалищ. Центр 8 житлового району передбачено вздовж вул. Проектної 4.

Система обслуговування доповнена центрами промрайонів.

На в’їзді у місто по Київській  дорозі передбачається створення мотелів.

Виходячи з запроектованої планувальної структури та прогнозної інтенсивності транспортного руху, генеральним планом прийнято певну класифікацію вулиць. При цьому існуючі магістральні вулиці, в основному, зберігають ширину у червоних лініях з доведенням їх проїзної частини до нормативних показників. Нові вулиці прийнято у наступних габаритних розмірах:

- магістральні вулиці загальноміського значення: в червоних лініях 45 метрів, проїзна частина 16м.;

- магістральні вулиці районного значення: в червоних лініях 35 метрів, проїзна частина 13м.;

- житлові вулиці в районах багатоквартирної забудови: в червоних лініях 25 метрів, проїзна частина 9м.;

- житлові вулиці в районах садибної  забудови: в червоних лініях 15 метрів, проїзна частина 7м.

## VIII.3. Розвиток історичного архітектурно-просторового середовища.

Стратегія генерального плану в зоні історичного центру міста полягає у наступному:

- Беззаперечне збереження пам’яток історії і культури;

- Збереження і відродження в планувальній структурі центру характерних містобудівних комплексів – регулярних кварталів;

- Реалізація потенціалу житлових комплексів (кварталів) в їх історичній формі – з ділянками забудови, що може підвищити інтенсивність використання території в 2-2,5 рази;

- Пріоритетним в структурі загальноміського центру є  розвиток громадської забудови та функціонально пов’язаних з нею відкритих громадських просторів;

- Розвиток сучасних, у тому числі туристичних функцій в історичному середовищі з урахуванням зон охорони;

- Раціональне функціональне використання при відповідному обгрунтуванні пам’яток архітектури для цілей туризму та обслуговування населення;

- Регенерація історичного середовища, реставрація історичної забудови, ремонт;

- Організація пішохідних вулиць, площ, у тому числі створення “етнографічних” вулиць, або районів (наприклад, вул. Муринсона, район Холодних ярів) з реставрацією існуючої рядової житлової забудови, пристосування її під міні-готелі, майстерні народних виробів, сувенірні магазини, тощо;

- Ведення нового будівництва з урахуванням історичної планувальної структури, стилю, характеру історичної забудови, зон регулювання забудови, які визначають поверховість, масштабність, пластику фасадів нових будівель, збереження унікального силуету забудови міста.

## VIII.4. Формування архітектурно-просторової композиції.

Розробка принципів просторової організації забудови Чернігова визначається умовами розмаїття планувальних і об’ємно-просторових рішень забудови різних періодів розвитку міста – від пам’яток давньоруської архітектури, архітектури XVIII-XIX ст. до сучасної житлової та громадської забудови.

В місті склався ряд планувальних та об’ємно-просторових структур, які визначають загальний характер міської забудови, її “обличчя”: регулярні квартали початку XIX ст. з малоповерховою забудовою, квартали, що було частково реконструйовано, і де  розташована багатоповерхова та  одноповерхова садибна забудова, суцільні масиви садибної забудови,  а також мікрорайони 5-9 поверхової забудови 60-80- років минулого століття.

Завдання генерального плану – визначити пріоритети, які необхідно враховувати при організації архітектурно-просторового середовища, зокрема при плануванні нової забудови.

Такими пріоритетами є домінуюча роль в міському середовищі  унікальних архітектурних комплексів та  підпорядкована роль  нової забудови цим домінантам.

Загальний принцип побудови просторової композиції є, згідно з зонами регулювання забудови,   поступове підвищення її поверховості від центру до периферійних районів.

Принцип організації середовища центральної історичної частини міста полягає в збереженні історичного розпланування. Нове будівництво повинно вестись за принципом, характерним  для цього типу середовища – житловий або громадський будинок з ділянкою (земельним наділом), розташований на червоній лінії вулиці. Висота -  2-4 поверхи. Слід уникати прийомів забудови, які  практикувались у 70-80 роки, коли “ламався” периметральний принцип забудови і будинки розташовувались по діагоналі кварталу. Це ж відноситься і до висоти забудови, коли житлові будинки підвищеної поверховості по проспекту Перемоги  дисонують з пам’ятками архітектури.

За останні роки в центральній частині Чернігова вже з’явились приклади нової житлової та грамадської забудови (банк по вул. Коцюбинського,  будинок податкової інспекції по вул. Кирпоноса, ряд житлових будинків), яка відповідає приведеним вище принципам.

Генеральним планом звертається увага на збереження, відновлення та виявлення прийомами планування і  забудови візуальних осей сприйняття унікальних історичних споруд. Це стосується, насамперед, відновлення історичного розпланування в процесі реконструкції кварталів  “хрущівок” в районі вул. Преображенської, організації пішохідної вулиці Серьожнікова.

Дуже важливою проблемою є збереження унікального архітектурно-ландшафтного комплексу крутих схилів правого берега Десни і розташованих на них Троїцького та Єлецького монастирів, Валу, Іллінської та Катерининської церков та заплави Десни. В зв’язку з цим  постає проблема забудови заплавних територій, зокрема Лісковиці, яка за своєю поверховістю не повинна  заважати сприйняттю художньої цінності пам’яток архітектури, а з другого боку – забезпечити можливість сприймання природи Деснянського комплексу зі сторони високого правого берега. Нова забудова намивної території  передбачена блокованими 2-поверховими житловими будинками з мансардами. Квартали такої забудови  мають відповідати сучасним тенденціям в архітектурі, відрізнятись неординарністю архітектурного рішення.

По мірі віддалення від історичного центру, поза зоною візуального сприйняття пам’яток архітектури,  поверховість забудови зростає. Так, висота будинків на площадках реконструкції в районі готелю “Градецкая”, вздовж пр. Миру в його північній частині, в районі пробивки  пр. Перемоги а також нового району “Масани” складає у середньому 6 поверхів. Найважливіші магістралі міста, планувальні осі та вузли передбачається акцентувати забудовою підвищеної поверховості – 9-16 поверхів, в залежності від конкретних умов місцеположення. Такі домінантні групи передбачається  розташувати при центрах нових житлових районів 7 і 8, на в’їзді в місто по проспекту  Миру зі сторони Гомелю, в районі “П’яти кутів” та ін.

## VIII.5. Охорона і використання культурної і природної спадщини.

Належна охорона культурної спадщини міста можлива лише на основі детального виявлення і вивчення її об(єктів і пов(язаного з ними природного ландшафту, визначення всього історико-культурного та природно-ландшафтного потенціалу міста і регламентації їх з урахуванням перетворень на його території. Така комплексна робота була виконана КиївНДІПмістобудування у 1986 році  при складанні за завданням Держбуду УРСР історико-архітектурного опорного плану і зон охорони  пам(яток історії та культури Чернігова. Історико-архітектурний опорний план і зони охорони пам(яток Чернігова були затверджені рішенням Чернігівського облвиконкому №90 від 24 квітня 1989 року. Проведена в наступний період інвентаризація забудови і додаткові обстеження історичних територій міста дозволили КиївНДІТАМ у 1996 році уточнити і доповнити історико-архітектурний  опорний план Чернігова.

Залишаються діючими затверджені 1989 року зони охорони пам(яток історії та культури Чернігова, що були встановлені, виходячи з цінності об(єктів культурної спадщини, особливостей їх розташування і природного оточення, ролі в композиції і обличчі міста, а також з  урахуванням передбаченого генпланом міста 1980 року використання територій. Цим регулятивним містобудівним документом розширено межі архітектурно-історичного заповідника міста до 38,8 га.  Самі зони охорони пам(яток мають такі розміри: охоронна зона заповідника – 132,2 га; охоронні зони  окремих пам(яток – 43,1 га; зона регулювання забудови – 1847,5 га;   парки-пам(ятки садово-паркового мистецтва – 241,2 га; зона ландшафту, що охороняється, – 2110,0 га. Були визначені також археологічні зони охорони. Площа, яку охоплюють зони охорони пам(яток, складала на час їх затвердження біля 50% території міста.

В межах Чернігівського державного  архітектурно-історичного заповідника, який  складається з чотирьох частин, дозволяється використання територій міста у відповідності з Положенням про цей заповідник. Тут допустимі   лише роботи, що  пов(язані з науковою реставрацією і консервацією старовинних споруд і комплексів, відтворенням цінних  втрачених будівель і елементів розпланування, відновленням порушеного рельєфу, зелених насаджень, впорядженням території.

Режим використання охоронних зон є в своїй основі консерваційним. Тут допустимі лише  мінімальні перетворення, які не порушують їх основного характеру. Реконструкція на території охоронних зон має здійснюватись з урахуванням вимог збереження  історичного середовища заповідника і окремих пам(яток культури, забезпечення найкращих умов їх функціонування   і огляду.

Зона  регулювання забудови визначена з урахуванням  розташування і композиційного впливу об(єктів культурної  спадщини, їх  ролі в структурі, композиції і обличчі міста. В її межах широко і активно здійснюється взаємодія історичного і нового в масштабі міста. В ній допустимі значні і активні  перетворення, які  повинні здійснюватись з послідовним додержанням вимог охорони і використання  композиційно-художніх і містоформуючих якостей об(єктів   культурної     спадщини. В зоні  регулювання забудови розпланування і забудова формуються  виходячи з вимог збереження фрагментів історичного міського середовища, цінного історичного  розпланування,  основних композиційних і візуальних зв(язків між історичними спорудами і  комплексами, а також з їх  міським і природним  оточенням. В межах зони визначені допустимі висоти нової забудови, що є важливою складовою режиму використання її території. За додержанням  цих висот не порушуватиметься історичний  силует міста і огляд  пам(яток архітектури з внутрішньоміських просторів. Проектування споруд, висота яких більша за допустиму, потребує  спеціальних композиційних обгрунтувань.

В зонах ландшафту, що охороняється, зберігається природне оточення, пов(язане з пам(ятками історії та культури. Режим охорони і використання зони є суворим. Він передбачає збереження особливостей оточуючого пам(ятки ландшафту і відтворення  його цінних   втрачених елементів і  якостей. В межах зон ландшафту, що охороняється, забороняється  капітальне  будівництво,   дозволяються мінімальні перетворення, що не  порушують його загального вигляду, пов(язані з його збереженням і використанням, дозволяються традиційні способи господарського використання.

Найбільш прийнятними з погляду охорони   архітектурно-містобудівної спадщини Чернігова є освоєння позаміських територій і реконструкція забудови, що склалася в його  колишніх межах. При цьому необхідно зберігати зв(язок історичної частини з природним оточенням.

Зони охорони пам(яток визначають загальний режим     реконструкції територій в межах розташування  і  композиційного впливу об(єктів культурної спадщини. В першу чергу це  стосується історичних територій міста, їх планування і забудови.

Подібну роботу, узагальнюючу напрацювання містобудівного проектування та пам(ятноохоронну документацію, було  здійснено в Чернігові при проведенні  вперше в Україні експерименту з складання і впровадження місцевих правил  використання і забудови території міста (зонінгу) у співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку і за активної участі фахівців Держкомбуду України. Розроблені “Правила використання і забудови території м. Чернігова” були  затверджені     сесією Чернігівської міської Ради в травні 1995 року, а також схвалені Науково-технічною     радою Держкомбуду в липні 1995 року.

Правила втілили планувальні, економічні  і юридичні  аспекти організації життя міста, забезпечивши ефективне планування і контроль за використанням міських земель завдяки  чіткому зонуванню міської території з визначенням її обов(язкового і допустимого використання. Ними вирішувались питання не лише функціонування і розвитку міста взагалі, а і організації його  архітектурно-історичного  заповідника і реконструкції  центральної частини.

В генплані враховані розробки зонінгу і  визначено   можливості розвитку історичних територій з урахуванням вимог збереження історичного розпланування і  особливостей квартальної забудови та її допустимої щільності. Подальша деталізація і   конкретизація     вимог до формування міського середовища історичної частини Чернігова  можлива  на стадії проекту  реконструкції і розвитку цієї частини міста  або в  проекті детального плану території  його  центральної частини.

Всі  перелічені  розробки є  по суті містобудівними методами охорони культурної і  природної спадщини Чернігова. Але вони не тільки дозволяють зберегти і найкращим чином використати спадщину, але   і сприяють прогресивному розвитку міста, за якого воно, не втрачаючи своєрідності та історико-культурної   цінності,  вдосконалює свою структуру і оптимально використовує наявні  територіальні ресурси.

Проблематика охорони культурної спадщини  в генеральному плані пов(язана з необхідністю розвитку  архітектурно-просторового середовища. Власне охорона  пам(яток має незалежну від генерального плану  систему реставрації. Історичне середовище в цілому об(єктом реставрації бути не може: його розвиток має регулюватися.

Особливістю історичного  архітектурно-просторового середовища є присутність в  його структурі  містобудівних комплексів (об(єкт містобудівного проектування), форма яких пов(язана з історичними містобудівними  культурами, системами. Окремі  такі історичні   комплекси   реставруються як найцінніші пам(ятки  містобудування в межах заповідників. Історичне   архітектурно-просторове середовище в цілому  розвивається на основі генерального плану з обмеженнями, визначеними зонами охорони пам(яток історії та культури.

Сучасна містобудівна ситуація визначається  перехідним характером, зміною виду   містобудівної культури. Через це охорона культурної спадщини, процес розвитку  історичного середовища  сьогодні має  враховувати історичний факт неможливості повної   його реконструкції. Цей  процес найкраще спрямовувати на  спадкоємний розвиток історичних форм містобудівних комплексів, відповідних елементів історичних містобудівних систем. На  цій  основі мають   створюватися регламенти розвитку конкретних форм історичних містобудівних комплексів.

Історичне середовище Чернігова, особливо його  центру, в своєму розвитку  навіть за часів радянського містобудування, коли застосовувалася багатоповерхова забудова  мікрорайонів, не  досягло показників, характерних для  історичних комплексів міст Західної Європи. У 1920-х рр. розвиток останніх здійснювався на основі   регулятиву інтенсивності забудови ділянок   регулярних кварталів. Регулярний квартал є основною формою  комплексу історичного середовища   центру Чернігова, а  його структура з ділянками забудови  є   історичною - якість, що визначає форму цього виду історичного комплексу. Регульований розвиток цієї форми містобудівного комплексу має стати основним   напрямком в розвитку  історичного середовища, а   регулятивом цього напрямку слід вибрати   нормальну інтенсивність забудови садибних ділянок.

Для  історичного архітектурно-просторового середовища  необхідним є зонування, засноване на історичному розмаїтті форм містобудівних  комплексів та  величинах  показника  інтенсивності забудови ділянок, що визначають характер  кожної із таких зон.

Розробка генплану показала, що для належного забезпечення спадкоємного розвитку Чернігова і  найкращого збереження і використання  його багатої культурної і природної спадщини необхідне подальше вдосконалення містобудівного і програмного забезпечення, а саме:

Визначити:

- Історичний ареал міста.

- Землі історико-культурного  призначення.

Здійснити:

- Історико-культурне зонування міста.

- Середовищне зонування міста.

Відкоригувати:

- Зони охорони пам(яток. Необхідно здійснити їх коригування з уточненням меж і деталізацією режимів  використання з  урахуванням здійснених з  часу їх розробки обстежень і досліджень.

- Правила використання і забудови території м. Чернігова. Правила мають бути доопрацьовані щодо рішень нового генерального плану,  накопиченої інформації і досвіду їх використання.

Розробити:

- Пропозиції по охороні і використанню культурної спадщини міста.

Розробити проекти:

- Проект регенерації заповідника.

- Проект регенерації охоронної зони заповідника.

- Проекти регенерації і впорядження зон ландшафту, що охороняється.

- Проект реконструкції історичного ареалу міста.

- Проект реконструкції і  розвитку   центральної частини міста.

- Розробити програми:

- Програму розвитку Чернігова  як культурного і освітницького центру.

- Програму  розвитку Чернігова як туристиного центру.

## VIII.6. Система соціальної інфраструктури.

У соціальній сфері передбачається  ряд  заходів, спрямованих на підвищення ефективності її функціонування: розширення мережі підприємств і організацій обслуговування населення, зміцнення матеріально-технічної бази, формування  державної системи атестації, підтримка діяльності з боку держави та місцевих органів влади.

Система обслуговування формується на основі ієрархії центрів, що відповідають планувальній структурі міста:

- Загальноміський центр з функцією епізодичного обслуговування;

- Центр житлових районів – періодичне обслуговування;

- Повсякденне обслуговування в мікрорайонах і житлових районах.

Потреба в закладах і підприємствах обслуговування прийнята у відповідності з чисельністю населення міста і діючими нормативами (ДБН 360-92* та Зміни № 4-8 1999 року).

При визначенні перспективної місткості установ обслуговування враховувалось населення, яке проживає в зоні впливу м.Чернігова як обласного, міжрайонного і районного центру, з передбаченим зменшенням його чисельності, згідно “Генеральної схеми планування території України”, на розрахунковий період (обласної зони – до 700 тис.чол., міжрайонної зони – до 250 тис.чол., районної зони – до 55 тис.чол.).

Розвиток сфери обслуговування передбачено здійснювати в напрямку доведення  до нормативних показників забезпеченості населення в районах як існуючої забудови, так і в районах нового будівництва.

Необхідно також зазначити: у зв’язку з забудовою нових житлових районів (“Масани”, “Новий Білоус”), розміщенням в них ряду об’єктів  повсякденного і періодичного обслуговування (дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, поліклінік, фізкультурно-спортивних споруд, установ культури, підприємств торгівлі, громадського харчування, комунального обслуговування тощо) і в той же час зменшенням населення в існуючих житлових районах загальна ємність вказаних установ обслуговування по місту може перевищувати мінімальну нормативну забезпеченість.

Нижче, в таблиці, наведені зведені показники необхідної місткості  установ і підприємств обслуговування населення міста і зони його впливу на розрахунковий період.

Детальніше структура установ  обслуговування (загальноміського значення і житлових районів) наведена в Додатку.

Установи і підприємства обслуговування населення м.Чернігова і зони впливу на розрахунковий строк

Таблиця №VIII.6.1

| № п/п | Найменування установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Загальноміські | Житлових районів та мікрора-йонів | Загальна потреба | Існуючі установи, придатні для подальшого користування | Необхідно нове будів-ництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для населення міста | Для насе-лення зони впливу | Усього |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Установи народної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дитячі дошкільні заклади | Місць | --- | --- | --- | 7800 | 7800 | 7800 | 860 |
| 2 | Загальноосвітні школи | --//-- | --- | --- | --- | 34800 | 34800 | 32720 | 5380 |
| 3 | Міжшкільні центри комп’ютерного і виробничого навчання | Місць відвідувань | 280 | 440 | 720 | --- | 720 | --- | 720 |
| 4 | Позашкільні установи: Будинок школярів | --//-- | 530 | 110 | 640 | --- | 640 | 500 | 140 |
|  | Станція юних натуралістів | --//-- | 60 | --- | 60 | --- | 60 | 200 | --- |
|  | Станція юних туристів | --//-- | 60 | --- | 60 | --- | 60 | 500 | --- |
|  | Дитячо-юнацька спортивна школа | --//-- | 370 | --- | 370 | --- | 370 | 1210 | --- |
|  | Музична, художня, хореографічні школи, | --//-- | 430 | 20 | 450 | --- | 450 | 1698 | --- |
|  | 2. Установи охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стаціонари усіх типів | ліжок | 4100 | 2150 | 6250 | --- | 6250 | 4725 | 2375 |
| 2 | Поліклініки, амбулаторії, диспансери (без стаціонару) | Відв.за зміну | --- | 690 | 690 | 6960 | 7650 | 7630 | 2030 |
| 3 | Аптеки | Об’єкт | --- | 5 | 5 | 26 | 31 | 30 | 8 |
| 4 | Станції швидкої медичної допомоги | Автомобіль | --- | 5 | 5 | 29 | 34 | 25 | 5 |
| 5 | Санітарно-епідеміологічні установи | Об’єкт | 2 | 1 | 3 | --- | 3 | 3 | --- |
| 6 | Молочна кухня | Порція за добу | 17600 | --- | 17600 | --- | --- | --- | 17600 |
| 7 | Роздавальні пункти молочної кухні | М2заг.пл. | --- | --- | --- | 1320 | 1320 | --- | 1320 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Будинки-інтернати для старих, ветеранів війни і праці, платні інтернати | місць | 1960 | 1000 | 2960 | --- | 2960 | 605 | 2355 |
| 9 | Будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями | --//-- | 7060 | 750 | 7810 | --- | 7810 | --- | 7810 |
| 10 | Дитячі будинки-інтернати ( в т.ч. сімейні дитячі будинки) | --//-- | 120 | --- | 120 | --- | 120 | --- | 120 |
| 11 | Психоневрологічні інтернати | --//-- | 750 | 750 | 1500 | --- | 1500 | --- | 1500 |
| 12 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для ветеранів війни і праці і одиноких старих | Місць | 4200 | --- | 4200 | --- | 4200 | --- | 4200 |
| 13 | Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на візках та їх сімей | Чол. | 150 | --- | 150 | --- | 150 | --- | 150 |
| 14 | Фізкультурно-спортивні споруди | га | 130 | 105 | 235 | 73 | 308 | 27 | 281 |
| 15 | Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у мікрорайоні | Кв.м заг. .площі | --- | --- | --- | 20300 | 20300 | 1330 | 18970 |
| 16 | Спортивні зали загального користування | --//-- | 5220 | 1250 | 6470 | 23200 | 29670 | 3630 | 26040 |
| 17 | Басейни криті і відкриті загального користування | Кв.м дзер-кала води | 7540 | 250 | 7790 | 6380 | 14170 | 350 | 13820 |
|  | 3. Установи культури і мистецтва, культові споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приміщення для культурно-масової роботи з насе-ленням, дозвілля і аматорської діяльності | Кв.м. площі підлоги | --- | --- | --- | 17400 | 17400 | 800 | 16600 |
| 2 | Танцювальні зали | Місць | --- | --- | --- | 1740 | 1740 | --- | 1740 |
| 3 | Клубні установи та центри дозвілля | Місць відві-дувань | --- | 1850 | 1850 | 10150 | 12000 | 3060 | 8940 |
| 4 | Кінотеатри та відеозали | місць | --- | 210 | 210 | 3480 | 3690 | 1900 | 1790 |
| 5 | Театри | --//-- | 2320 | 210 | 2530 | --- | 2530 | 1170 | 1360 |
| 6 | Цирки | --//-- | 1020 | 70 | 1090 | --- | 1090 | --- | 1090 |
| 7 | Концертні зали | --//-- | 1450 | 140 | 1590 | --- | 1590 | 610 | 980 |
| 8 | Зали атракціонів та гральних автоматів | Кв.м. площі підлоги | --- | --- | --- | 870 | 870 | 180 | 690 |
| 9 | Універсальні спортивно-видовищні зали | місць | 2600 | 70 | 2670 | --- | 2670 | --- | 2670 |
| 10 | Масові бібліотеки | Тис. один. зберіг | 290 | 125 | 415 | 1015 | 1430 | 837,6 | 782,4 |
| 11 | Спеціалізовані бібліотеки | --//-- | --- | 210 | 210 | --- | 210 | 790 | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 4. Підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазини продтоварів | Кв.м торгов. площі | 2900 | 55 | 2955 | 20300 | 23255 | 33465 | 2295 |
| 2 | Магазини непродовольчих товарів | --//-- | 34800 | 220 | 35020 | 8700 | 43720 | 23455 | 21170 |
| 3 | Універсальні та спеціалізовані магазини | --//-- | --- | 4900 | 4900 | --- | 4900 | --- | 4900 |
| 4 | Ринки і ринкові комплекси | --//-- | --- | --- | --- | 11600 | 1160 | 1980 | 9620 |
| 5 | Підприємства громадського харчування | Місць | 9570 | 140 | 9710 | 2030 | 11740 | 6950 | 7310 |
| 6 | Магазини кулінарії | Кв.м торг. площі | 870 | --- | 870 | 870 | 1740 | 340 | 1400 |
| 7 | Підприємства побутового обслуговування: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - безпосереднього обслуговування; | Роб. місць | 870 | --- | 870 | 580 | 1450 | 180 | 1270 |
|  | - виробничі підприємства централізованого виконання замовлень | --//-- | 1160 | 250 | 1410 | --- | 1410 | 720 | 690 |
|  | Підприємства комунального обслуговування: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пральні самообслуговування | Кг білизни за зміну | --- | --- | --- | 2900 | 2900 | 1070 | 1830 |
| 2 | Фабрики-пральні | --//-- | 31900 | 2200 | 34100 | --- | 34100 | 2990 | 31110 |
| 3 | Хімчистки самообслуговування | Кг речей за зміну | --- | --- | --- | 1160 | 1160 | 520 | 640 |
| 4 | Фабрики-хімчистки | --//-- | 2150 | 650 | 2800 | --- | 2800 | 1180 | 1620 |
|  | Бані | Помив.місць | --- | --- | --- | 1450 | 1450 | 120 | 1330 |
|  | 5. Організації та установи управління, проектні організації, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відділення зв’язку | Об’єкт | 1 | --- | --- | 47 | 48 | 31 | 17 |
| 2 | Відділення банків | Операц. каси | 30 | --- | --- | 30 | 30 | 30 | --- |
| 3 | Відділення та філіали ощадного банку | Опрер.місце | 146 | --- | 146 | 146 | 146 | 70 | 76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Народні суди | Роб. Місце | 10 | 20 | 30 | --- | 30 | 10 | 20 |
| 5 | Юридичні консультації | --//-- | 30 | --- | 30 | --- | 30 | 15 | 15 |
| 6. | Нотаріальні контори | ---//--- | 10 | --- | 10 | --- | 10 | 10 | --- |
|  | 6. Установи житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Житлово-комунальні організації | Об’єкт | --- | --- | --- | 15 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | Пункт прийому вторинної сировини | --//-- | --- | --- | --- | 15 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | Пожежне депо | Пож. машин |  | --- |  | 36 | 36 | 42 | 4 |
|  |  | Спец. Автом. | 5 | --- | 5 | --- | 5 | --- | 5 |
| 4 | Готелі | Місць | 1390 | --- | 1390 | --- | 1390 | 1120 | 270 |
| 5 | Громадські вбиральні | Прилад | 290 | --- | 290 | --- | 290 | 65 | 225 |
| 6 | Бюро похоронного обслуговування | Об’єкт | 6 | --- | 6 | --- | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Будинок траурних обрядів | --//-- | 1 | --- | 1 | --- | 1 | 1 | --- |
| 8 | Кладовище традиційних поховань | Га | 70 | --- | 70 | --- | 70 | 95 | --- |

## VIII.7. Містобудівний прогноз.

Згідно постанові Верховної ради України “Про концепцію сталого розвитку населених пунктів”, необхідне визначення перспективних зон  обов’язкового резервування земель в приміських зонах для житлового будівництва.  З цією метою в генеральному плані виконана модель перспективної планувальної структури міста, яка дасть змогу планомірного розвитку всіх функціональних зон міста на віддалену перспективу.

В містобудівному прогнозі враховано подальше інтенсивне освоєння  внутрішньоміських земель. В генеральному плані виявлені території під можливу реконструкцію за рахунок  знесення екстенсивної малоповерхової забудови, яка знаходиться у комунальній власності (біля 70га). На розрахунковий строк ці території освоюються частково (біля 30га), враховуючи велику вартість будівництва на реконструюємих територіях.

Просторовий розвиток міста на віддалену перспективу визначен, виходячи з планувальних обмежень, які є пороговою перешкодою розвитку міста.

Планувальні обмеження, такі як аеродром, об’їзна дорога, ріка Десна визначають просторові “рамки”, в яких місто може розвиватись, як компактна структура у взаємному зв’язку з природним середовищем.

У всіх напрямках, передбачених для розвитку міста на розрахунковий період, є територіальний резерв для подальшого “руху” планувальної структури. Тобто розроблена модель міста  має відкритий характер.

На позаміських землях модель міста передбачає подальший розвиток до об’їзної дороги житлового району “Масани” і формування на заплавних територіях житлового району “Бобровиця”.

Територія міста в межах запропонованої моделі може становити 9700га, об’єм  житлового фонду – 9,5млн.м2, чисельність населення  - 300,0 тис. чол., що кореспондується з розрахунками Ради по вивченню продуктивних сил України.

# IX. РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА.

В умовах напруженої екологічної ситуації  в місті постає питання формування просторово-територіальних можливостей несуперечного розвитку природної та техногенно-урбанізованої систем. Той факт, що р.Десна є важливим джерелом водопостачання  і в зону її санітарної охорони входить вся територія міста, потребує організації додаткового територіального утворення, яке б зрівноважувало взаємодію урбанізованої і природної підсистем. В даному випадку необхідно формування комплексної зеленої зони міста.

Вирішення цього питання можливе шляхом формування екологічного каркасу як в межах міста, так і в приміській зоні, та екологоорієнтованого упорядкування господарського комплексу міста.

Структурними елементами екологічного каркасу є акваторії та заплавні екосистеми Десни, Стрижня і Білоуса з прибережними смугами, рекреаційні і зелені зони міста та приміської зони. Ці території забезпечують територіальну єдність природних ландшафтів з притаманним живій природі просторовими процесами біологічного обміну, який обумовлює природорепродуктивну функцію урбанізованих територій.

Нижче розглядається система озеленених територій в межах міста, як складова частина екологічного каркасу.

На даний час озеленені території в місті складають 772,9 га, в тому числі загального користування – 665,7 га, спеціального користування – 107,2 га.

Перелік та розташування існуючих зелених насаджень наведений нижче, в таблиці XI.1.

Таблиця ХІ.1

| № п/п | Найменування | Місцеположення | Площа (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | І. Зелені насадження загального користування – усього, у тому числі: |  | 665,66 |
|  | Парки: |  | 40,46 |
| 1 | Ім.Коцюбинського | Р-н Вала | 24,25 |
| 2 | Ім.50 років Жовтня (частково) | Вул.Шевченка (район Кордовки) | 6,74 |
| 3 | Міський парк | Вул.Шевченка | 9,47 |
|  | Сквери |  | 9,34 |
| 4 | Ім.Попудренка | Кінотеатр ім.Щорса | 1,13 |
| 5 | Ім.Б.Хмельницького | Біля пам”ятника Б.Хмельницького | 3,03 |
| 6 | Алея Героїв | Червона площа | 5,18 |
|  | Бульвари і набережні |  | 11,30 |
| 7 | Б-р ім.Леніна | Вул.Леніна | 8,9 |
| 8 | Б-р Стрижень | Вул.Шевченка (р-н Кр.мосту) | 2,4 |
|  | Міські лісопарки |  | 583,91 |
| 9 | Ур.”Яловщина” | Вул.Бойова | 110,0 |
| 10 | Кордовка | Р-н Кордовки | 381,11 |
| 11 | Пролетарський гай |  | 48,0 |
| 12 | Мар'їна роща | Вул.Шевченка | 7,8 |
| 13 | Зелений масив на Забаровці | Р-н Забаровки | 12,0 |
| 14 | Березовий гай на Бобровиці | Р-н Бобровиці | 11,0 |
| 15 | Березовий гай на Котах | Р-н Котів | 7,0 |
| 16 | Маліїв рів | Р-н Лісковиці | 7,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сади житлових районів: |  | 20,65 |
| 17 | Ім.50 років | Вул.Шевченка | 12,11 |
| 18 | Ім. 60 років ВЛКСМ | Вул.Пухова | 2,34 |
| 19 | Меморіал “Болдіна гора” |  | 6,2 |
|  | ІІ. Насадження спеціального користування – усього, В тому числі: |  | 107,23 |
| 1 | Насадження вздовж вулиць |  | 86,92 |
| 2 | Інші |  | 20,31 |
|  | Усього зелених насаджень |  | 772,89 |

Забезпеченість населення зеленими насадженнями загального користування становить 21,4 м2 на 1 жителя, що в 1,3 рази перевищує нормативний показник (16 м2/жителя).

В зв”язку з цим організація зелених насаджень загального користування передбачається лише в нових житлових районах: в “Новому Білоусі” і “Масанах” на площі 50га.

Існуючі озеленені території, в  тому числі ті, що мають природоохоронний статус, підлягають благоустрою і можуть використовуватися для короткочасного відпочинку населення  і туристів: це, в основному, міські лісопарки загальною площею 584 га, де можуть відпочивати біля 12 тис.чол. (у відповідності з рекомендованим навантаженням на територію – 500м2 на 1 відвідувача, в т.ч. для активного відпочинку – 100 м2 на 1 відвідувача, згідно з нормативами ДБН 360-92*).

На перспективу передбачається використання для відпочинку територій міста на лівому березі р.Десни, з організацією лугопарку площею 642,5 га, водно-спортивного комплексу площею 140 га, парку в районі Лісковиця площею 25 га, лісопарку в районі нового житлового масиву “Новий Білоус” і “Масани” площею 350 га, який включено в  проектну межу міста.

Загальна площа нових територій, призначених для відпочинку, становитиме 1157,5 га, а чисельність відпочиваючих – порядка 23 тис.чол.

# X. Туристичні ресурси та основні види туризму.

Туристична галузь є невід(ємною складовою частиною світового ринку. Україна має вагомі об(єктивні передумови, щоб увійти до найбільш розвинутих у туристичному відношенні країн світу, так, як вона має вигідне геополітичне розташування та значний туристично-рекреаційний потенціал.

Важливу роль в розвитку туризму в Україні відводиться Черніговщині. По теріторії області пролягає частина міжнародного транспортного коридору. Це автомагістралі: Кіпті – Глухів – Бачивськ (на Брянськ) та  Київ– Чернигів (на Гомель).

В Чернігівській області розташовано 610 об(єктів природньо – заповідного фонду: заказники, пам(ятники природи, дендропарки, зоопарк, парки - пам(ятники садово – паркового мистецтва, заповідні урочища.

Згідно Державного реєстру Національного культурного надбання (2000 р.) на території області знаходиться 30 пам’яток археології- кургани, городища періодів середньовіччя, Київської Русі, тощо, три пам’ятки історії– могила Л.Глібова, садиба та могила М.Коцюбинського, пам’ятка монументального мистецтва – пам’ятник М.Гоголю, три державних історико-культурних заповідника та Національний історико-архітектурний заповідник “Чернігів стародавній”.

Архітектурно-містобудівна спадщина представлена унікальними спорудами Княжої доби, витворами українського відродження і бароко XVII-XVIII ст., садибними комплексами. На державному обліку перебуває 230 пам’яток архітектури і містобудування, з яких 171- загальнодержавного значення. Крім того передбачається ще 160 новоявлених пам’яток архітектури. До списку історичних міст і селищ занесено 15 населених пунктів – Батурин, Качанівка, Новгород-Сіверський, Чернігів, тощо.

М(який клімат, мальовничі ландшафти, значні лісові масиви, річки та водоймища створюють багаті природні рекреаційні ресурси Черніговщини. Вздовж Десни та її притоків є родовища лікувальних грязей та джерела мінеральних вод. На теріторії області зберіглася значна кількість старовинних пам(яток історвї та архітектури, понад 200 з них мають світове значення.

Найвідомішими туристичними об(єктами вважаються:

- історико-культурний музей-заповідник “Слово о полку Ігоревім”, Спасо-Преображенський монастир (ХІ-ХІХ ст.) в м. Новограді-Сіверському;

- архіологічний музей на місці стоянки пізнього палеоліту в с.Мезині;

- будинок ліцею (1807-1820р.р.), краєзнавчий музей та ін. у м. Ніжині;

- Юр(єва (Михайлівська) божниця (1098р.) у м. Острі;

- собор Різдва Хрістова (1752-1764р.р.), музей історії козацтва Черніговщини у с.Козельці;

- меморіальний музей М.К.Заньковецької у с.Заньках;

- будинок В.Кочебея та палац К.Розумовського у смт Батурині (Батуринський заповідник “Гетманська столиця”);

- палацово-парковий ансамбль у селищі Качанівці;

- літературно-мемориальний музей О.П.Довженка та краєзнавчий музей ім. Ю.С.Виноградського у с.Сосниця.

Перлиною української архитектури є м. Чернигів. За кількістю та важливістю збережених пам(яток історії, археології, архітектури та культури Чернігів відноситься до туристичних центрів І категорії поряд з Києвом та Львовом.

Значні пам(ятки давньої Русі: Спасо-Преображенський собор (ХІ ст.), Борисоглібський собор (ХІІ ст.), Успенський собор Єлецького монастиря (ХІІ ст.), П(ятницька церква (ХІІ ст.), Іллінська церква, печери та підземні споруди (ХІІ ст.).

Великий інтерес викликають і більш пізні споруди: будинок губернатора, архієрейський будинок, Катерининьська церква, Воскресенська церква, Колегіум та споруди Єлецького і Троїцького монастирів та інші житлові, громадські будинки та споруди, побудовані в стилі російського класицизму. Історія древнього Чернігова відображена в експозиціях музеїв міста. Найзначнишими з них є історичний музей, музей народно-декоративного мистецтва, художній музей, літературно-меморіальний музей М.Коцюбинського.

З багаточислених пам(яток археології цінними для показу туристам в Чернігові є курганий некрополь ІХ-Х ст.ст. на Болдинських горах, слов(янський курган “Чорна Могила”.

Архітектурно-історичні, археологичні, літературні та інші об(єкти є джерелом культурно-пізновального туризму. Для їх вивчення проводяться багаточислені екскурсії по програмам:

- “Один день в Чернигові” – знайомство з стародавнім містом, з його пам(ятками та пам(ятними місцями,

- “Чернигів православний” – відвідування православних святинь, зустріч з настоятелькою Єлецького монастиря, концерт хору учнів духовного училища, регінтів-псаломщиків в печерному храмі св. Феодосія, обід в монастирській трапезній,

- “Чернігів та Іван Мазепа” – екскурсія по теріторії Дитинця, відвідування храмів, соборної дзвіниці, спорудженої на кошти Мазепи, будинку полковника Я.Лизогуба, сучасника Мазепи, обід із козацьких страв, концерт чоловічого гурту “Козацька Чайка”,

- “Українська ікона” – знайомство з колекцією ікон національного заповідника, знайомство з розвитком іконопису на Україні, знайомство з іконою “Єлецька Богоматерь”,

- “Підземні та наземні монастирські ансамблі Чернігова” – відвідування Єлецького та Іллінського монастирів, знайомство з Антонієвими печерами – багатоярусним підземним комплексом із земляними та кам(яними церквами,

- “Таємниці Чернигівських печер” – знайомство з Антонієвими печерами,

- “Стародавній храм Русі” – знайомство із Спасо-Преображенським собором – усипальнею черніговських князів,

- “Усипальня Святославовичів” – знайомство з Борісоглібським собором ХІІ століття,

- “Кургани Чернігова” – знайомство з курганним некрополем ІХ-Х столітть на Болдинських горах, курганом “Чорна Могила”.

Всього за 2000 рік було проведено 3440 екскурсій, національний заповідник відвідало 214 тис. чоловік.

Крім культурно-пізновального туризму в Чернігові та Черніговській  області можуть бути розвинуті наступні види туризму:

- екологічний,

- зелений,

- діловий,

- спортивно-оздоровчий,

- религійний (паломницький).

Екологічний туризм має за мету вивчення заповідньо-природнього фонду в місті й області та пов(язані в основному з виїздом з Чернігова в райони області в Мезинський і Ічнянський національні природні парки, Тростянецький дендропарк, Качанівський і Сокиринський парки-пам(ятники садово-паркового мистецтва частково пов(язаний з оздоровчим туризмом. На території Чернігова такими парками є: “Болдина Гора”, “Пролетарський Гай”, “Яливщина”, “Магістратський парк”, “Міський парк”, “Закрутина Десни”, “Озеро Глушець” з лісопарком.

Головне завдання екологічного туризму – вивчення природнього потенціалу при бережному відношенні до природи, чіткого дотримання охоронних зон, благоустрію теріторії, культури екскурсій.

Багато спільного з екологічним туризмом має зелений туризм, котрий створюється на теріторії природних ландшафтів з елементами благоустрію, відпочинку на природі, на пляжах, на числених луговинах Десни.

Райони відпочинку та туризму, що вже склалися в місті Чернігові та його приміській зоні:

- урочище “Підусівка” (сосново-березовий ліс, що прилягає до долини річки Білоус),

- “Яловщина” – лісове урочище на р. Стрижень,

- урочище “Пролетарський Гай”, знаходиться на південно-західній околиці Чернігова біля р.Дісна,

- озеро Глушець та Магістратовське, великі озера з лісними берегами та заплавними лугами створюють умови для риболовного спорту.

Річка Десна перспективна для розвитку водно-спортивного туризму: прогулянки на човнах, змагання на байдарках та парусниках, плотах.

Теріторія приміської зони дозволяє розвивати кінний, велосипедний та лижний види спорту.

Базою розвитку ділового туризму на Черніговщині можуть бути достатньо розвинуті галузі промисловості, сільського господарства, науки.

Релігійний туризм пов(язаний з паломництвом до святих місць Черніговщини, відвідування Свято-Троїцького собору, де знаходяться мощі святителя Феодосія Углицького і преподобного Лаврентія, Єлецької Свято-Успенської обитниці, зустріч з настоятельницею монастиря.

Цей вид туризму також пов(язаний з виїздом в Новоград-Сіверський, Густянський монастир та Любеч.

Планувальна організація туризму.

Завданням планувальної організації системи туризму є:

- всебічне, максимальне використання наявних ресурсів міста для організації туризму як в пізнавальних, так і в оздоровчих цілях,

- створення єдиної системи, що включає мережу установ та організацію маршрутів які забезпечують рентабельність безперебійний процес туристсько-екскурсійної діяльності,

- забезпечення охорони історико-архітектурних та природних ресурсів при інтенсивному розвитку туристсько-екскурсійної діяльності,

- забезпечення економічної ефективності туризму, його рентабельності, базуючись на оптимальному співвідношенні витрат на розвиток індустрії туризму та доходів від надання туристських послуг.

В планувальному відношенні для цілей туризму теріторія Чернігова поділяється на декілька зон певної спрямованності туристської діяльності:

- зона культурно-познавального туризму – зона зосередження історико-культурної спадщини міста де відбувається екскурсійно-познавальна діяльність в місті,

- зона відпочинку,

- зона розваг - зона зосередження видовищних, торгових, розважальних комплексів та споруд, котрі використовують ознайомлення притаманних цьому краю мистецтв, народних традиційних промислів та ремесел, національних обрядів, національної кухні, організація атракціонів, пунктів прокату та продажу спортивного і туристичного знаряддя.

Національна кухня повинна бути представлена мережею невеликих ресторанів (в основному приватних), кафе з широким асортиментом національних страв.

До підприємств народних промислів належать підприємства по виготовленню та продажу різноманітних видів декоративно-прикладного мистецтва (килими, вишивка, іграшки, вироби з дерева, лози, соломки, гончарне виробництво та ін.)

Організація закладів розваг можлива по типу “Діснейлендів”, “етничних вулиць”, “Полян Казок”, мікрозоопарків, приміщень для вечорниць, колиб, аквапарків.

Техніко – економічне обгрунтування розвитку матеріальної бази туризму.

Туристичну і екскурсійну діяльність виконують:

- “Управління культури, освіти і науки з питань молоді і туризму, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації”,

- “Національний історико-культурний заповідник”,

- “Генеральне агенство по туризму в Черніговській області”,

- “Черігівське обласне дочернє підприємство Українського акціонерного товариства “Укрпрофтур”-“Чернігівтурист”.

У 2000 році кількість туристів, які відвідали Чернігів, практично не змінилась: у 1999р –10 820 чоловік, у 2000 р – 10 989 чоловік, вдвічи зменьшилась кількість іноземних туристів (у 1999 р – 560, у 2000 р – 286 ), дещо зросла не на багато кількість туристів охоплених внутрішнім туризмом ( у 1999 р. – 9812, у 2000 р. – 9993).

Зниження темпів іноземного туризму в останні роки пов(язано з недостатньо розвинутою індустрією вітчизняного туризму, відсутністю висококласних готелів, доріг міжнародного класу, складністю правового забезпечення, консульскої служби, систем оподаткування та страхування.

Згідно з прогнозом Всесвітньої туристичної організації обсяг туристичних потоків будуть зростати. Державна політика України в області туризму направлена на розвиток співробитництва з зарубіжними державами та міжнародними установами в області туризму. Вдвічи збільшиться чисельність іноземних туристів, і екскурсантів.

Збільшення туристичних потоків стосується і Чернігівської області. Так, згідно «Концепції генеральної схеми планування території України (Діпромісто, 2000р.) передбачено, що у Чернігівській області прогноз розвитку мережі оздоровчих та рекреаційних закладів, в тому числі і туристичних до 2010 року складатиме близько 3 тис.місць, а до 2020 року – близько 20 тис.місць, значна частина яких повинна бути зосереджена у центрі туризму – м.Чернігові.

Необхідно зробити туризм в регіоні дієвим засобом формування ринкового механізму господарювання, находженням значних коштів до бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких верств населення до пізнання і відродження історико-культурної спадщини.

Природний комплекс Чернігова та його приміської зони здатний забезпечити відпочинок кількості туристів, багатократно перевищуючу пропускну можливість екскурсійних об(єктів міста.

Тому лімітуючими умовами діяльності при визначені перспективної чисельності туристів є  пропускна здатність його історико-архітектурних, культурних пам(яток та музеїв.

Визначення величини пропускної здібності екскурсійних оь(єктів здіснено по формулі (рекомендація інституту  “КиївНІІПмістобудування”)

L – пропускна здатність об(єкту

m – кількість чоловік в екскурсійних групах (30 чоловік)

g – продовження робочого дня (8 годин)

G – продовження огляду експозиції (3 години)

P – одночасна кількість екскурсійних груп на об(єкті

К – інтервал між групами (0,25 часу)

Можлива денна кількість туристів та екскурсантів ( t ) не повинна перевищувати перепускної здатності всіх екскурсійних об(єктів міста (архітектурно-історичний заповідник – 20 груп, історичний музей –25 груп, літературно-мемориальний музей М.М.Коцюбинського – 6 груп).

t = a x l   (а = 0,9)

а – знижаючий коефіціент на можливий збій в роботі екскурсійних об(єктів;

l -  перепускна здатність всіх екскурсійних об(єктів;

t – 3600 чол\дн.

Вказана величина характеризує максимальну кількість туристів, яку змогуть прийняти щоденно історико-культурні пам(ятники та музеї міста.

При розрахунку враховується  t ср, виходячи з неравномірності річного потоку туристів.

Для Чернігова коефіциент  сезонності можливо прийняти в розмірі 2,0, тоді середньодобовий потік туристів складе:

tср = 3600\2 = 1800 чел\дн,    або

1800 х 30 діб х 12 місяців = 650 тис. чол\рік

Річний потік туристів буде складатись з слідуючих котегорій:

- вітчизняні туристи, які прибувають переважно з екскурсійними цілями на 1-3 дні (30% туристів будуть знаходитись 1 день, 70% - 2-3 дні (2,5 дні),

- зарубіжні туристи, які прибувають з екскурсійними цілями 2-3 дні (2,5 дні)

70% вітчизняні туристи = 455 тис.чол\рік

650 тис. чол\рік

30% іноземні туристи = 195 тис.чол\рік

З вітчизняних туристів 30% перебувають 1 день, 70% -2-3 дні (2,5 дні)

Місткість закладів туризму на перспективу складає:

455 х 0,7 х 2,5 дні   х 1,2 = 2 654 чол.вітчизн.туриста\день

360 дн

195 тис.чол. х 2,5 дні   х    1,2   = 1625 чол.інозем.турист\день

360 дн

2 654 + 1 625 = 4280 місць на перспективу.

Виходячи з розрахунків кількості днів в максимальний по відвідуванню місяць загальна місткість закладів туризму для вітчизняних та іноземних туристів складає  4 280 місць.

По окремим видам закладів потрібна місткість визначена слідуючим чином:

Таблиця X.1.

| № п/ч | Найменування установ | Загальна місткість (місць) | В тому числі |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установи цілорічного функціювання | Установи сезонного функціювання |
|  |  | Розрах період | В т.ч. І черга | Розрах період | В т.ч. І черга | Розрах період | В т.ч. І черга |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Готелі Туристичні бази Міні-готелі в приватному секторі Кемпінги Наметові містечки | 1080 1200 400 600 1000 | 580 300 100 100 - | 1080 700 400 300 - | 580 300 100 - - | - 500 - 300 1000 | - - - 100 - |
|  | Разом | 4280 | 1080 | 2480 | 980 | 1800 | 100 |

Існуючий на теперешній час готель “Брянськ” не може функціюнувати без реконструктивних заходів. Його місткості з 200 місць на першу чергу збільшити до 500 місць на перспективу.

В місці маеться готель “Градецький”, на 100 місць, який передбачається використовувати для обслуговування іноземних туристів. Крім того, на  І чергу намічається будівництво чотирьохзірочного готелю на 80 місць, готелю та 300 місць та двох готелів на 300 і 500 місць на перспективу. До того ж, згідно з зарубіжним досвідом розвитку готельного господарства, можлива організація невеликих готелів, котрі можуть урізноманітити форми обслуговування і стати фактором розвитку малого бізнесу в туризмі. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми може стати реставрація маєтків під готелі.

Окрім нового будівництва передбачається використання під туристичні бази стаціонарно-оздоровчих закладів, шкільних таборів, профілакторіїв. На в`їзді в місто намічається будівництво двох автокемпінгів на 600 місць, в т.ч. на 100 місць на першу чергу, та організація наметових містечок на 1000 місць.

Розрахунок обсягів першочергового будівництва проведено не із урахування можливої кількості туристів, а виходячи з реальних економічних можливостей.

Для успішного розвитку туризму необхідно:

- створення туристичних клубів,

- створення комплексу підприємств малого бізнесу по наданню туристичних послуг,

- сприяти залученню вітчизняніх та іноземних інвестицій у туристичний бізнес,

- будівництво та облаштування підприємств та готелів для прийому туристів, який забезпечують відповідний рівень обслуговування,

- відновлення та реставрація історико-культурних пам(яток, створення музейних експозицій.

Комплексне рішення ціх питань, а також реконструкція і включення в екскурсійну діяльність пам(яток історії і архітектури області, покращення сервису в місцях відпочинку на берегах Десни дозволить збільшенню притоку туристів до Чернігова.

Є припущення, що на подальшу перспективу, що прогнозується кількість туристів може збільшиться приблизно ще на 30% і складе близько  5500 чол/днів, у зв’язку з чим  виникне потреба у збільшенні кількості готелів і інших видів туристичних  установ на 1500 місць.

# XІ. Протипожежні заходи.

При розробці генерального плану враховувались вимоги пожежної безпеки у відповідності з розробленими Міністерством внутрішніх справ України “Правилами пожежної безпеки України” та ДБН 360-92*. Проектом передбачаються наступні містобудівні протипожежні заходи:

- формування житлових утворень, розділених системою магістралей;

- організація безперервної системи магістральних вулиць та доріг для забезпечення транспортних зв’язків між житловими районами;

- дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками та спорудами;

- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках пожежної небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і під’їзду пожежних машин;

- пожежні депо, які обслуговують місто, розміщуються таким чином, що радіус їх обслуговування не перевищує 3 км і  охоплює всю територію міста.

Нижче, в таблиці, подається розміщення та коротка характеристика діючих у місті пождепо ( за даними Управління державної пожежної охорони УМВС України в Чернігівській області).

Таблиця № XI.1.

| № п/ п | Найме-нування | Адреса | Район обслуговування | Кількість пожежних машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДПЧ-1 | Вул.Одінцова, 4 | Деснянський | 8 |
| 2 | СДПЧ-2 | Вул.Жабінсього, 21 | Новозаводський | 8 |
| 3 | СДПЧ-3 | Вул.Шевченка, 3 | Новозаводський | 3 |
| 4 | ДПЧ-11 | Вул.Індустріальна | ВАТ “Хімволокно” | 5 |
| 5 | ДПЧ-19 | на території ВАТ “Чексіл” | ВАТ “Чексіл” | 2 |
| 6 | ДПЧ-18 | Вул.Леніна, 190а | Новозаводський | 14 |
| 7 | СП “Чернігів” | Вул.Квітнева | Новозаводський | 2 |
|  | Разом |  |  | 42 |

Згідно з вимогами ДБН 360-92*, крім діючих пождепо, на розрахунковий період пропонується розміщення двох пождепо, по 2 машиновиїзди в нових житлових районах “Новий Білоус” і “Масани”.

Крім того, додатково до розрахунків генплану, на період містобудівного прогнозу передбачено розміщення ще одного пождепо на 3 машиновиїзди, яке буде обслуговувати житловий масив “Бобровиця”, що формуватиметься на резервних територіях за межами міста.

Витрати води на пожежегасіння визначені в розділі генерального плану “Водопостачання” (том 2) і становлять 2,6 тис м3 за три розрахункові пожежі.

Мережа водопостачання кільцева, протипожежна – низького тиску. Протипожежний запас води  зберігається в резервуарах чистої води на спеціальних водопровідних  майданчиках.

На водопроводній мережі передбачено встановлення пожежних гідрантів на відстані 150 м один від одного та колодязів, в яких встановлюється арматура для вимикання окремих ділянок в аварійних випадках.

Для забору води на потреби пожежегасіння  з місцевих водотоків повинні бути організовані пірси та під’їзди для пожежних машин.

# XІІ. ПершИЙ ЕТАП реалізації генерального плану.

Перший етап реалізації генерального плану охоплює період до 2010 року.

Найгострішими проблемами, які визначають можливість подальшого містобудівного розвитку, в цей період  є:

- Вичерпання в найближчий час вільних міських земель, придатних для житлового будівництва. Інші вільні території в районі «Масани» не можуть бути освоєні по санітарно-гігієнічним умовам (наявність ставків- відстійників токсичних промвідходів і звалища побутових відходів).

- Необхідність завчасної підготовки намічених для освоєння вільних позаміських територій (організація інженерно-транспортної інфраструктури).

- Відсутність розвиненої туристичної інфраструктури (висококомфортних готелей, спортивних, розважальних споруд та інш.), що знижує привабливість міста для туристів.

- Недосконалість магістральної мережі, що ускладнює зв’язки між районами міста і організацію раціональної системи руху транспорту, в тому числі і громадського.

- Необхідність комплексної реконструкції і обладнання заповідних територій. Недостатній рівень благоустрою історичного центру.

Нижче наводяться перспективи розвитку окремих галузей економіки міста на період до 2010 року, розроблені на основі:

- Прогнозу економічного та демографічного розвитку м.Чернігова, розробленого Радою по вивченню продуктивних сил України Академії Наук України;

- Програми соціально-економічного розвитку Чернігівської області на період до 2010 року Чернігівської облдержадміністрації.

- Прогнозу соціально-економічного розвитку м.Чернігова на 2002 рік Чернігівської міської ради;

- Збірника пропозицій Чернігівської обласної державної  адміністрації  «Інвестиції в економіку Чернігівської області» (м.Чернігів, 2000р.).

Соціально-економічний розвиток.

В промисловому комплексі намічені наступні заходи:

1) в електроенергетиці – реконструкція Чернігівської ТЕЦ;

2) у машинобудуванні:

- збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції на ВАТ “ЧеЗаРа” – медична техніка, засоби зв’язку, оргтехніка і космічна техніка; металоріжучого інструменту на ВАТ “Чернігівський інструментальний завод”;

- оновлення номенклатури і збільшення обсягів виробництва запасних частин і комплектуючих для автомобілів, тракторів, сільськогосподарської техніки на базі ВАТ “Чернігівавтодеталь”, заводів “Жовтневий молот” та “Агрореммаш”. В рамках співробітництва з німецькою фірмою “Вольтершайд” ВАТ “Чернігівавтодеталь” планує впровадження у виробництво нові технологічні процеси по виготовленню карданних валів;

- в хімічній промисловості – повніше використання потужностей ВАТ “Хімволокно”, розширення асортименту та збільшення виробництва хімічних волокон і ниток на базі технічного переоснащення; створення на цьому підприємстві потужностей для виробництва нових видів продукції: кордшнурів і кордної тканини високої міцності. монониток поліетиленових та для виготовлення трикотажу;

4) у харчовій промисловості – планується налагодження виробництва високоякісних і конкурентоздатних продуктів харчування на ВАТ “Ясен”, збільшення виробництва пива пивкомбінатом “Десна”, м’ясних продуктів на ЗАТ “Ритм” та ЗАТ “Чернігівський м’ясокомбінат”;

5) у легкій промисловості – освоєння виробництва високоякісних віскозно-лавсанових, велюрових і букльових тканин і поліефірно віскозної пряжі з еластиновою ниткою на потужностях концерну “Чексіл”, що дозволить експортувати більш як 50 % продукції підприємства; розширення асортименту спортивних виробів і повне завантаження потужностей фабрики спортивного одягу; розробка сучасних моделей одягу та розширення гумово-технічного виробництва на ЗАТ “Сіверянка”;

6) у деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості – розширення ринку збуту і оновлення номенклатури продукції Чернігівської картонажно-поліграфічної фабрики.

В цілому валова додана вартість промислового комплексу міста за період 2001-2010 р.р. за розрахунками Ради по вивченню продуктивних сил України збільшиться на 4,7 %. Передбачається посилення соціальної направленості промислового виробництва: випереджаючими темпами будуть розвиватися легка, медична промисловість, виробництво будівельних матеріалів.

Посилиться розвиток малих та середніх підприємств, валова додана вартість яких збільшиться в 1,7 рази, а питома вага в структурі промисловості зросте з 4,2 % до 6,8 %. Кількість зайнятих на підприємствах малого та середнього бізнесу зросте  до 15 тис.чол. Основними напрямками підприємницької діяльності, які матимуть пріоритетне значення, визначені: виробництво продуктів харчування, конкурентоспроможних товарів народного споживання, надання платних послуг населенню, виготовлення будівельних матеріалів.

За даними Чернігівської обласної державної адміністрації, в м. Чернігові може бути реалізовано 27 інвестиційних проектів загальною вартістю біля 65 млн.у.о.(346 млн.грн.).

Перелік інвестиційних пропозицій та їх вартість наведені в Додатку.

Особливо значного розвитку набуде сфера туризму. Можливості для цього можуть з’явитися уже в найближчий час в зв’язку з залученням вітчизняних туристів, включаючи сімейні поїздки по історичним місцям. Можливий також розвиток паломництва, з урахуванням значної кількості церков та монастирів в місті.

При цьому необхідно стимулювати види діяльності, пов’язані з обслуговуванням туристів: ремісництво по виготовленню сувенірів, спортивні та розважальні заходи, готельне господарство та інші послуги.

В туристичній галузі, включаючи оздоровчі заклади, кількість працюючих збільшиться в 2,3 рази, а валова додана вартість – в 2,4 рази.

Підприємства зовнішнього транспорту при 	зростанні чисельності зайнятих на 2,7 %, збільшать обсяги валової доданої вартості на 14,4 %.

В науково-дослідних та проектних організаціях чисельність зайнятих збільшиться на 8,3 %, об’єми валової доданої вартості зростуть на 12 %.

Показники економічного розвитку міста див. в Додатку (таблиці №6-17).

Житлове будівництво.

В період до 2010 року передбачається будівництво 530 тис.м2, у тому числі – 300 тис.м2 багатоквартирного  та 230 тис.м2 – одноквартирного фонду.

Об’єм багатоквартирного житлового будівництва включає:

- 200 тис.м2, які згідно даних головного архітектора міста являються незавершеним будівництвом (132 тис.м2) або мають реальних інвесторів та майданчики для будівництва (68 тис.м2).

До 2010 року передбачається  також завершення формування 1 мікрорайону “Масани”, розташованого на вільних міських землях, з будівництвом 65 тис.м2 багатоквартирного житла.

Враховуючи гострий дефіцит в територіальних ресурсах, частину житлового багатоквартирного фонду (30 тис.м2) передбачається розмістити за рахунок проведення реконструкції одноповерхової забудови в центральній частині міста, на території 5 га. Крім того, 3,0 тис.м2 можуть бути додатково отримані за рахунок добудови або надбудови мансардних поверхів в будинках, розташованих в центрі міста.

За рахунок закриття механічної пекарні хлібозаводу №2 по вул.Пушкіна, передбачається розміщення 2,0 тис.м2 середньоповерхової забудови.

Об’єм будівництва одноквартирного житлового фонду включає 1080 будинків  (160тис.м2) садибного типу та 480 будинків (70 тис.м2) блокованого типу. Слід відмітити, що садибні будинки знаходяться в стадії будівництва або мають відведені території для будівництва.

Блоковану забудову передбачається здійснювати на намивних територіях  в районі “Лісковиця”.

Детальне розміщення житла на період до 2010 року приведено в розділі “Розміщення житлового будівництва”.

Частина існуючого житлового фонду передбачена до вибуття. Це, насамперед, аварійний та ветхий житловий фонд (5 тис.м2), розташований на перших поверхах багатоповерхових будинків в історичній частині  (5 тис.м2) з метою створення об’єктів соціальної інфраструктури загальноміського значення та офісних приміщень.

Передбачається також вибуття частини одноповерхової забудови по планувальним міркуванням.

Нижче, в таблиці, наведені дані розміщення  нового будівництва за видами та структурою забудови:

Таблиця № XІІ.1

(тис.м2)

| Тип забудови та поверховість | Сучасний стан | Вибуття житлового фонду | Житлове будівництво | Житловий фонд на І чергу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Багатоквартирний фонд |
| Малоповерхова | 304,9 | 5,0 | 1,2 | 301,1 |
| Середньоповерхова | 1892,2 | --- | 15,8 | 1908,0 |
| Багатоповерхова | 2088,3 | 5,0 | 283,0 | 2366,3 |
| Усього | 4285,4 | 10,0 | 300,0 | 4575,4 |
| ІІ. Одноквартирний фонд |
| Садибна | 13458 сад_ 916,1 тис.м2 | 70 сад__ 5,0 тис.м2 | 1080 сад_ 160 тис.м2 | 14468 сад_ 1071,1 тис.м2 |
| Блокована | --- | --- | 480 сад_ 70,0 тис.м2 | 480 сад_ 70,0 тис.м2 |
| Усього | 916,1 | 5,0 | 230,0 | 1141,1 |
| Разом по місту | 5201,5 | 15,0 | 530,0 | 5716,5 |

Середня забезпеченість  житловим фондом на 1 людину становитиме 19 м2; в багатоквартирній забудові - 18 м2 на людину; в одноквартиній - 25 м2 на людину (проти, відповідно, 15,8 м2 та 23 м2  на людину в сучасному стані).

Сфера обслуговування.

При розміщенні об’єктів обслуговування враховувалась необхідність першочергового забезпечення підприємствами повсякденного і періодичного обслуговування в новому районі “Масани”.

В цей період  за данними відділів міськвиконкому передбачається  підготовка проектної документації і початок будівництва:

- поліклініки на 400 відвідувань за зміну;

- шкіл, об’єднаних з дитсадками на 600 місць;

- бані на 510 поливочних місць;

- ринку на 200 м2 торгової площі;

- автостанції;

- підприємств торгівлі і побутового обслуговування.

Крім того, передбачається підготовка площадок і проектної документації для будівництва: багатофункціонального культурного центру по пр.Миру на місці існуючої бази “Будкомцентр”; чотирьохзіркового готелю на 80 місць в кварталі на перетині вулиць Пушкіна і Преображенської; готелю на 150 місць по вул.Пушкіна. ( в поймі р.Стрижень); туристичного центру на місці вантажного порту, який підлягає винесенню, з розміщенням готелю на 150 місць; спортивно-оздоровчого центру по вул.Пушкіна.

В найближчий час намічається організація  центру сучасних інформаційних технологій та засобів навчання на 200 місць на базі СШ №16; передбачена також реконструкція центрального ринку.

Загальна вартість зазначених заходів орієнтовно визначена в 43 млн.грн.

Стисла характеристика інженерно-технічних, природоохоронних заходів в місті на період  до 2010 року наводиться в ІІ томі– на розрахунковий період.

Нижче, в таблиці, приведена орієнтовна вартість усіх заходів на перший етап реалізації генерального плану.

Вартість будівництва в м.Чернігові на період до 2010 року

(різні джерела фінансування, в цінах 2002 року)

Таблиця № XII.2.

| № п/п | Види будівництва | Вартість /млн.грн./ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Житлове будівництво (за рахунок державного, місцевого бюджетів, підприємств, установ, іпотечного та інших видів кредитування, а також коштів населення) | 455,0 |
| 2 | Об’єкти громадського обслуговування | 43,0 |
| 3 | Інженерно-транспортна інфраструктура: | 170,96 |
|  | Електропостачання | 24,5 |
|  | Газопостачання | 1,06 |
|  | Теплопостачання | 1,15 |
|  | Водопостачання | 16,1 |
|  | Каналізація | 19,2 |
|  | Саночистка | 7,5 |
|  | Гідротехнічні заходи | 14,4 |
|  | Дощова каналізація і очисні споруди | 20,0 |
|  | Транспорт | 65,75 |
|  | Телефонний зв’язок і проводове мовлення | 1,3 |
| 4 | Охорона навколишнього середовища | 2,36 |
|  | Усього | 671,32 |

Слід відмітити, що наведені дані являються орієнтовними і повинні бути уточнені при конкретному проектуванні.

# XIII. ПроектНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

Згідно з  рішенням генерального плану для розміщення усіх видів житлово-цивільного будівництва необхідно на розрахунковий період 1,2 тис.га (див.таблицю №XIII.1).

Розрахунок цих територій зроблено згідно нормативних матеріалів (ДБН 360-92*), а також  по аналогу з іншими містами з населенням 250-500 тис. чоловік.

Розміщення передбачених обсягів житлово-цивільного будівництва буде здійснюватись як за рахунок  використання  територіальних ресурсів, розташованих в існуючих межах міста (550 га), так і за його межами (650 га).

Крім того, в проектну межу міста включені території, розташовані між районами “Масани” та “Новий Білоус” (орієнтовно 500га). Передбачається, що частина цієї території використується для організації лісопарку (350 га).

З урахуванням вищевказаного територія міста, в його проектних межах збільшиться на 1150 га і буде становити 9000 га.

Нижче, у таблицях, наведені джерела потреби в територіях, сучасне та проектне використання території м.Чернігова.

Території, необхідні для розміщення  перспективного будівництва на розрахунковий період та джерела їх покриття

Таблиця № XІІІ.1.

(га)

| № п/п | Елементи території | Усього | У тому числі за рахунок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В існуючих межах міста | За межами міста |
|  |  |  | Вільних від забудови територій | Територій, що звільняються після виносу | Намивних територій | Модернізація колективних садів | Луків, сінокосів | Усього в існуючих межах міста | Території в районі “Масани” та “Новий Білоус” | Інші сільсько-госпо-дарські землі |
|  |  |  |  | Існуючої житлової забудови | Промисло-вих та комунально-складських об’єктів |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | І. Сельбищні території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мікрорайони та групи жилих кварталів | 650 | 189 | 30 | 11 | 23 | 7 | --- | 260 | 390 | --- |
| 2 | Установи та підприємства обслуговування (крім установ мікрорайонного значення) | 270 | 5 | 5 | 15 | --- | --- | 140 | 165 | 60 | 45 |
| 3 | Вулиці, дороги (крім вулиць мікрорайонного значення) | 165 | 5 | 10 | --- | --- | --- | --- | 15 | 150 | --- |
| 4 | Зелені насадження загального користування (крім об’єктів мікрорайонного значення) | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | --- |
|  | Усього сельбищних територій | 1135 | 199 | 45 | 26 | 23 | 7 | 140 | 440 | 650 | 45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ІІ. Інші території |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підприємства малого та середнього бізнесу | 35 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | 35 | --- | --- |
| 2 | Об’єкти туристського комплексу | 10 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 10 | --- | --- |
| 3 | Науково-дослідні, проектно-конструкторські інститути, вищі та середні учбові заклади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | технопарки; | 15 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | --- |
| - | учбові заклади по підготовці спеціалістів туристичного та готельного бізнесу | 5 | 3 | --- | 2 | --- | --- | --- | 5 | --- | --- |
| - | центр слов’янських народів | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | --- |
| 4 | Пляжі | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 20 | --- | --- |
| 5 | Інші ненормовані об’єкти (бази експлуатації міського господарства, міськзем-лесустрою) | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | --- |
|  | Усього по іншим територіям | 110 | 80 | 3 | 7 | --- | --- | 20 | 110 | --- | --- |
|  | Разом по місту | 1245 | 275 | 48 | 37 | 23 | 7 | 160 | 550 | 650 | 45 |

Використання території міста

Таблиця № XIІІ.2.

| № п/п | Території | Сучасний стан | Розрахунковий період |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | А. Сельбищні території |  |  |  |  |
| 1 | Мікрорайони, квартали усього : | 2232,0 | 28,4 | 2835,0 | 31,5 |
|  | У тому числі: |  |  |  |  |
|  | Садибна | 1538,0 | 19,6 | 1955,0 | 21,7 |
|  | Багатоквартирна | 694,0 | 8,8 | 880,0 | 9,8 |
| 2 | Установи та підприємства обслуговування (крім установ мікрорайонного значення) | 200,0 | 2,5 | 470,0 | 5,2 |
| 3 | Зелені насадження загального користування (крім насаджень мікрорайонного значення) | 665,7 | 8,6 | 715,0 | 8,1 |
|  | Вулично-дорожня мережа (житлових районів та місцевого значення) | 480,0 | 6,0 | 645,0 | 7,0 |
|  | Усього сельбищних територій | 3577,0 | 45,5 | 4665,0 | 51,8 |
|  | Б. Інші території |  |  |  |  |
| 1 | Промислові та будівельні організації | 844,0 | 10,7 | 865,0 | 9,7 |
| 2 | Науково-дослідні, проектно-конструкторські інститути, вищі та середні спеціальні учбові заклади: | 41,3 | 0,5 | 65,0 | 0,7 |
| 3 | Історико-архітектурні заповідники | 31,7 | 0,4 | 31,7 | 0,3 |
| 4 | Об’єкти туристичного комплексу | --- | --- | 10,0 | 0,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Комунально-складські | 215,6 | 2,7 | 200,0 | 2,2 |
| 6 | Зовнішнього транспорту та зв’язку | 617,0 | 7,8 | 610,0 | 6,8 |
| 7 | Спецпризначення | 224,7 | 3,0 | 224,7 | 2,5 |
| 8 | Водні простори | 400,0 | 5,0 | 400,0 | 4,5 |
| 9 | Дачі та садівницькі кооперативи | 460,0 | 5,8 | 453,0 | 5,0 |
| 10 | Рекреаційні установи | 27,8 | 0,3 | 27,8 | 0,3 |
| 11 | Зелені насадження спецпризначення | 107,2 | 1,4 | 107,2 | 1,2 |
| 12 | Пляжі | 18,7 | 0,2 | 40,0 | 0,2 |
| 13 | Ліси | 130,6 | 1,7 | 130,6 | 1,5 |
| 14 | Лісопарк | --- | --- | 350,0 | 4,0 |
| 15 | Луки, сінокоси | 782,6 | 1 0,0 | --- | --- |
| 16 | Лугопарки | --- |  | 642,5 | 7,1 |
| 17 | Санітарно-технічного обладнання | 78,1 | 1,0 | 78,1 | 1,0 |
| 18 | Території, вільні від забудови | 300,0 | 4,0 | --- | --- |
| 19 | Інші території, що реконструюються до включення в проектну межу міста | --- | --- | 100,0 | 1,1 |
|  | Усього по іншим територіям | 4279,3 | 54,5 | 4335,0 | 48,2 |
|  | Разом по місту | 7856,3 | 100,0 | 9000,0 | 100,0 |

# XIV. Зона спільних інтересів територіальних громад м.Чернігова і Чернігівського району.

У відповідності з діючою нормативною документацією (ДБН Б.1-3-97) в складі генерального плану розглядається прилегла до м.Чернігова територія як зона спільних інтересів відповідних територіальних громад – м.Чернігова і Чернігівського району.

Дана зона – це територія, де найбільше проявляється вплив Чернігова на характер та масштаби використання прилеглих до міста земель, водних, рекреаційних, трудових та інших ресурсів.

- в межах зони реалізуються потреби обласного центру:

- в територіях різного функціонального призначення ;

- в розселенні трудящих, що працюють в місті;

- в організації короткочасного відпочинку населення міста та туристів, що приїзжають в м.Чернігів;

- в розміщенні об’єктів, пов’язаних з благоустроєм та нормальним функціонуванням міста (водозабори та очисні споруди, аеродром, автомобільні шляхи, кладовища, тощо);

- в постачанні місту сільськогосподарських продуктів;

- в об’єктах охорони здоров’я, що обслуговують населення міста (облпсихлікарня);

Слід відмітити, що для Чернігова та його зони впливу повинні комплексно вирішуватися питання перспективного територіального розвитку, охорони навколишнього середовища, організації інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, рекреації, виробничих, трудових зв’язків та інш.

Населення, що проживає в зоні впливу Чернігова, зайняте на підприємствах міста, користується закладами обслуговування більш високого рівня.

Для вирішення питання, пов’язаного з організацією зони, були проведені обстеження прилеглої до міста території, та розрахунки необхідних територій, що дають можливість найбільш раціонального встановлення її межі.

Виходячи із вищенаведених факторів, в проекті була виконана ізохронограма транспортної доступності до центру Чернігова. Вона виявила зону впливу міста, що розташована в 60 хвилинній транспортно-пішохідній доступності до його центру.

Нижче наводиться характеристика факторів, що впливали на визначення межі зони спільних інтересів.

Території, що резервуються для розвитку м.Чернігова.

У відповідності з Указом Президента “Про пріоритетні завдання у сфері містобудування”, а також Постанови Верховної Ради України “Про концепцію сталого розвитку населених пунктів” необхідно передбачити резервування територій для подальшого територіального  розвитку міста в прилеглій до нього зоні спільних інтересів.

Згідно розрахунків для розвитку м.Чернігова на розрахунковий період необхідно орієнтовно 1,2 тис.га, із яких 0,5 тис.га - це територіальні ресурси, що розташовані  в існуючих межах міста та 0,7 тис.га – за його межами.

Розвиток міста передбачається на землях Новобілоуської сільської Ради (площадки “Масани” та “Новий Білоус”) і Улянівської сільської Ради (кладовище “Яцево”).

На період містобудівного прогнозу передбачається подальший розвиток міста в районі “Масани” та вихід на заплавні території в районі “Бобровиця” Улянівської сільської Ради.

В екологічному  відношенні територія зони сприятлива для містобудівного освоєння. Суттєвими планувальними обмеженнями є шумові зони аеродромів – Чернігівського ( база ХАУ) та розташованого поблизу с.Шестовиця, санітарно-захисні зони звалища ТПВ (1 км), ставків-накопичувачів токсичних промвідходів (3 км), розташованих на північно-західній околиці Масанів, та відстійників фабрики напівобробки вовни ( 1км).

Території площадок перспективної забудови міста прийняті з урахуванням ліквідації негативного впливу цих джерел та повного знезараження забруднених територій.

Трудові зв’язки населених пунктів зони з Черніговим

Із прилеглих до міста населених пунктів виїзжає на роботу в Чернігів   6,5 тис.чоловік. Це в основному жителі сіл Іванівської, Киїнської, Киселівської, Новобілоуської, Старобілоуської, Радянсько-Слобідської, Улянівської, Анисівської, Халявинської, Левковицької сільських рад і селища Мих.Коцюбинське, розташованих на зручних транспортних зв’язках з м.Черніговим. З більш віддалених сіл Жукотківської, Терехівської, Рудківської сільрад маятникова міграція незначна і в майбутньому може зникнути, зважаючи на зменшення чисельності населення і його трудового потенціалу.

Нижче, в таблиці, наведені показники сучасної чисельності населення, його зайнятості в сферах економічної діяльності в місцях проживання і розмірів маятникової міграції в розрізі сільських та селищної рад (41 село та 1 селище міського типу) за даними Чернігівської районної державної адміністрації.

Чисельності населення і його зайнятості в усіх  сферах економічної діяльності.

Сучасний стан.

Таблиця № XIV.1.

(чоловік)

| № п/п | Найменування селищної та сільських рад | Чисель-ність насе-лення | Усього зай-нято | У тому числі в галузях: | Працюють за межами своїх населених пунктів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сільське госпо-дарство | Промис-ловість | Інші галузі |  |
| 1 | Анисівська с/р | 1960 | 369 | 291 |  |  | 177 |
| 2 | Жукотківська с/р | 790 | 308 | 88 |  | 161 | 59 |
| 3 | Іванівська с/р | 3725 | 1689 | 601 |  | 152 | 936 |
| 4 | Киїнська с/р | 3224 | 1408 | 269 | 50 |  | 1228 |
| 5 | Киселівська с/р | 2401 | 1231 | 280 | 116 | 104 | 731 |
| 6 | Левковицька с/р | 1189 | 301 | 78 |  | 73 | 150 |
| 7 | Новобілоуська с/р | 1991 | 780 |  |  | 153 | 627 |
| 8 | Пісківська с/р | 616 | 207 | 147 |  | 26 | 34 |
| 9 | Рад.Слобідська с/р | 1781 | 772 |  | 23 | 77 | 672 |
| 10 | Рудківська с/р | 1092 | 288 | 171 |  | 60 | 57 |
| 11 | Старобілоуська с/р | 2465 | 805 | 1 |  | 38 | 766 |
| 12 | Терехівська с/р | 1136 | 342 | 196 |  | 99 | 47 |
| 13 | Улянівська с/р | 1340 | 385 | 214 |  |  | 325 |
| 14 | Халявинська с/р | 1417 | 505 | 280 |  | 82 | 143 |
| 15 | Шестовицька с/р | 675 | 202 | 76 |  | 58 | 68 |
| 16 | М.Коцюбинська селищна рада | 3600 | 1064 | 248 | 41 | 337 | 438 |
|  | Усього | 29402 | 10656 | 2940 | 230 | 1420 | 6458 |

Організація короткочасного відпочинку населення міста та туристів.

Короткочасний відпочинок  жителів м.Чернігова відбувається переважно в межах прилеглої до міста території Чернігівського району.

Одним із видів короткочасного відпочинку є перебування на садівничих та дачних ділянках.

На даний час 1047 га території, прилеглої до м.Чернігова, зайнято садівничими товариствами, коротка характеристика яких наведена нижче, в таблиці.

Садівничі товариства, які знаходяться  в зоні впливу м.Чернігова.

Таблиця № XIV.2.

| № п/п | Найменування сільрад, в межах яких знаходяться садівничі товариства | Площа (га) | Кількість ділянок | Орієнтовна чисельність відпочиваючих (тис.чол.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Киїнська сільрада | 209,3 | 4571 | 13,7 |
| 2 | Киселівська сільрада | 266,5 | 4499 | 13,5 |
| 3 | Новобілоуська сільрада | 230,3 | 3754 | 11,3 |
| 4 | Рудківська сільрада | 66,5 | 726 | 2,2 |
| 5 | Старобілоуська сільрада | 151,9 | 3153 | 9,5 |
| 6 | Халявинська сільрада | 114,9 | 1879 | 5,6 |
| 7 | Левковицька сільрада | 5,0 | 42 | 0,1 |
| 8 | Шестовицька сільрада | 3,0 | 50 | 0,2 |
|  | Усього | 1047,4 | 18674 | 56,1 |

Чернігівський район має значні рекреаційні ресурси  (лісові масиви, водні простори, луки та інш.), які можуть використовуватися в перспективі для короткочасного відпочинку жителів м.Чернігова.

Прилеглі до міста території забезпечені зеленими насадженнями загального користування, сприятливими для організації масового відпочинку жителів міста. З цією метою, а також для зняття навантажень з міських рекреаційних територій, виділені зони відпочинку: Новобілоуська, Михайло-Коцюбинська, Шестовицька, Анисівська, Брусилівська, Улянівська загальною площею біля 6 тис.га, в яких зможуть відпочивати орієнтовно 60 тис.чол.  (відповідно з нормативами використання території – 1000м2 на 1 відвідувача, ДБН 360-92*, «Краткий справочник архитектора. Ландшафтная архитектура», Киев, 1990г.).

Нижче подається коротка характеристика зон відпочинку.

Таблиця № XIV.3.

| № п/п | Найменування зон відпочинку | га | Кількість відпочиваючих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новобілоуська | 1475 | 14,8 |
| 2 | Михайло-Коцюбинська | 575 | 5,8 |
| 3 | Шестовицька | 1388 | 14,0 |
| 4 | Анисівська | 1040 | 10,04 |
| 5 | Брусилівська | 1250 | 12,5 |
| 6 | Улянівська | 250 | 2,5 |
|  | Усього | 5978 | 60,0 |

В межах зони впливу м.Чернігова знаходяться числені пам’ятки археології, які можуть бути рекомендовані для відвідування туристами.

Переважна більшість з них розташована на території Киїнської, Пісківської і Шестовицької сільрад.

Для обслуговування туристів передбачається будівництво на в’їзді в місто двох автокемпінгів на 600 місць і організація  наметових містечок на 1000 місць.

Одним із факторів, що впливають на формування межі зони,  є забезпечення населення міста малотранспортабельними продуктами сільського господарства (овочі, продукція тваринництва). На даний час тут працюють 6 приватно-орендних сільськогосподарських підприємств, 11  товариств і 14 фермерських господарств, в яких зайнято 3,0 тис.чол. Перспектива галузі полягатиме як в розвитку сільськогосподарського виробництва, так і  створення переробних підприємств.

Друга галузь господарства – промисловість представлена невеликими підприємствами, які працюють на місцевій сировині: це Киселівський льнозавод, завод збірних залізобетонних виробів “Полісся”.

В перспективі намічається будівництво цегельного заводу на 15 млн.шт. цегли на рік.

На перспективу по території зони спільних інтересів передбачається проходження ділянки Крітського автомобільного транспортного коридору №9 та залізничного транспортного коридору №9, що буде сприяти значному підвищенню інвестиційної привабливості як міста, так і прилеглих до транспортних коридорів територій, росту потоку вітчизняних та зарубіжних туристів.

Для покращення транспортних зв’язків м.Чернігова з населеними пунктами, розташованими в зоні його впливу, передбачається проведення ремонту  та реконструкції доріг місцевого значення з будівництвом покриттів на грунтових ділянках доріг; будівництво та реконструкція  доріг місцевого значення в рекреаційних зонах ( в районі залізничної станції Халявине, населених пунктів Шестовиця-Міжугівка, Михайло-Коцюбинське, Брусилівка, Підгірне, Анісове).

Примітка: заходи по реконструкції і будівництву доріг на І чергу передбачається провести за рахунок інвестицій Корпорації автомобільних доріг.

На землях, що безпосередньо прилягають до міста, розташовані інженерні споруди, що обслуговують Чернігів. Це очисні споруди каналізації, водозабору, ГРС, магістральні газопроводи.

Для зони впливу м.Чернігова важливим питанням є розробка заходів з інженерної підготовки і захисту території, коротка характеристика яких наводиться нижче.

Інженерна підготовка і захист території.

Гідротехнічні заходи.

Місто Чернігів і прилеглі до нього населені пункти  розташовані в Поліссі на берегах р.Десни.

Правий берег Десни крутий, лівий – пологий, низинний, вся лівобережна територія, що прилягає до міста, підтоплена, а значна її частина затоплюється під час повені. Тому такі населені пункти, як Піски, Підгірне, Анисів, Количівка, Іванівка та Шестовиця і Новоселівка (на правому березі р.Десни) розташовані в зоні підтоплення. Частково підтоплені села Новий Білоус, Кошівка та інші, які розташовані на більшій відстані від міста. З метою осушення територій цих населених пунктів і сільськогосподарських угідь побудовано ряд осушувальних систем та виконуються деякі заходи по зниженню рівня  грунтових вод. Але цього  недостатньо, тому в даному розділі пропонується в межах приміської зони приділити більше уваги цьому питанню.

Крім того, північніше с.Новоселівки, з  обох сторін залізничної колії є ділянки зрошення, де вирощуються на поливних землях овочі (стара назва – господарство ім.Калініна), площа зрошувальних земель – 264га. Площа осушувальних земель, приляглих до міста – 722,8 га (к – ім.Калініна – 344,1га, “Україна” – 343,0га, Новобілоуська с/р – 35,7га).

Як в межах міста Чернігова, так і на прилеглих до міста територіях даним проектом пропонується виконати ряд заходів гідротехнічного профілю по захисту  територій від підтоплення, затоплення, закріплення берегів р.Десни на окремих ділянках.

Вздовж водотоків (р.Десни, р.Білоус, р.Стрижень і їхніх притоків) на території приміської зони необхідно влаштувати захисні смуги відповідно Ст.88 Водного кодексу України, а також і водоохоронні зони упорядкувати, не допускати розташування в цих зонах звалищ, складування пестицидів і т.інш.

При використанні підтоплених  окремих ділянок під забудову необхідно влаштувати дренажі, виконати вертикальне планування території та організацію поверхневого стоку, розчистити існуючі водотоки, будувати зливову каналізацію в населених пунктах і т.д.

Для захисту від затоплення необхідно періодично розчищати водотоки невеликі, а на р.Десні на окремих ділянках влаштувати захисні дамби обвалування з відмітками    гребеня  дамби вище на 0,5 м відмітки повені 1%-ої забезпеченості.

Для захисту берегів р.Десни та її приток від дії поверхневого потоку і льоду необхідно виконати берегозакріплення на окремих ділянках загальною протяжністю до 9,0 км шляхом влаштування кам’яної накидки в бетонні квадратні ячейки з балочок по шару піску і шару щебеню (згідно пропозицій інституту “Укрводпроект”, Чернігівський філіал).

Крім вищеперерахованих заходів на проектованій території є зсувонебезпечні ділянки  і ділянки, вражені ерозією, а тому при освоєнні під забудову ділянок на прилеглих до міста територіях необхідно враховувати можливість прояву факторів зсуву та ерозії. При їх наявності проводити заходи по припиненню або ж ліквідації зсувних і ерозійних явищ. Круті схили ярів, по можливості, уположити, терасувати, виконати планувальні роботи, відвести поверхневі води по лотках, канавах, влаштувати нагірні канави і вали; влаштувати бистротоки, перепади, загати; по тальвегу прокласти трубопроводи, лотки для відведення води. Круті схили засаджувати зеревно-кущовою рослинністю.

При освоєнні будь-яких нових ділянок забудови в приміській зоні Чернігова обов’язковим є проведення більш детальних інженерно-геологічних обстежень і досліджень з метою виявлення наявності  вищеперерахованих факторів, які впливають на забудову.

Більш детально всі заходи гідротехнічного профілю по захисту території, вражених ерозією, зсувами, підтопленим, будуть уточнюватися на послідуючих стадіях проектування спеціалізованими проектними інститутами з визначенням обсягів і вартості цих робіт.

Висновки

Формування зони спільних інтересів м.Чернігова і прилеглих територіальних громад, як єдиного соціально-господарського та містобудівного організму, здійснюється з метою:

- Резервування земель для перспективного розвитку міста;

- Регулювання розміщення усіх видів будівництва на прилеглій до міста території;

- Економічно доцільного в умовах нового господарювання механізму використання вільних від забудови земель для організації зон відпочинку, туризму і спорту, розміщення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури для обслуговування міста і зони його впливу, розвитку сільськогосподарського виробництва;

- Оздоровлення навколишнього середовища та інженерний захист території:

- зрівноваження взаємодії урбанізованої і природної підсистем – формування екологічного каркасу як в межах міста, так і в приміській зоні на основі екосистем рік Десни, Стрижня, Білоуса та системи зелених насаджень і зон відпочинку;

- ліквідація звалищ  промислових та побутових відходів;

- регулювання русел рік;

- берегозакріплення, протизсувні заходи,  ліквідація підтоплення   населених пунктів;

- Забезпечення містом Черніговим робочих місць та культурно-побутового обслуговування високого рівня населення прилеглих сіл та селищ;

- Спільна координація органів місцевого самоврядування міста та прилеглих територіальних громад процесу стратегічного планування даної території, яке включає комплексне планування та розробку програм розвитку.

В даному розділі розглянуто основні питання взаємодії міста та прилеглих територій концептуально.  Для більш детального вирішення поставлених питань необхідна розробка проекту планування приміської зони м.Чернігова та конкретних проектів на частини території (зони відпочинку, лісопарки, генеральні плани населених пунктів, землевпорядна документація, тощо).

# XV. ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАХОДИ

Для залучення інвестицій необхідно орієнтувати потенційних інвесторів на перспективні, соціально припустимі види діяльності, звужуючи діапазон ризику, як свого, так і усього суспільства.

Тому в умовах ринку не відпадає необхідність державного регулювання використання територій: розробка довгострокових прогнозів розвитку міста, оцінка  ближніх і віддалених наслідків  господарської діяльності.

Цим визначається підвищення значення генерального плану, як важливого способу державного регулювання використання територій в ринкових умовах.

Генеральний план м.Чернігова визначив напрямки і масштаб його розвитку виходячи з ресурсних обмежень і екологічних умов території, а також інтересів територіальної громади,  заклав довгострокову політику місцевого органу влади у сфері соціально-економічного і територального розвитку міста, забезпечення ефективного, інвестиційно привабливого використання його основного багатства -землі.

В подальшому необхідно здійснити  розробку стратегії реалізації прийнятих у генеральному плані рішень, яка в обов’язковому порядку повинна передбачати засоби  пошуку коштів, які необхідні для здійснення намічених планів.

В нових умовах розвитку місцевого самоврядування  місто повинно само турбуватися про свій економічний розвиток і розквіт. Його економічна  потужність повинна спиратися на творчі можливості мешканців, їх бажання вкладати кошти в розвиток власного міста та їх уміння залучати для цієї мети кошти інших інвесторів.

Процес містобудування передбачає будівництво житла, соціальних об’єктів, доріг, інженерних систем. Таке будівництво тільки частково може бути реалізовано за рахунок державних асигнувань.  Для того, щоб збудувати усе, що потрібно місту, основну частину коштів місто повинно заробити самостійно.  Для цього повинні бути задіяні усі можливі  джерела прибутку, такі як продуктивне виробництво, розвиток сфери обслуговування, індустрія туризму.

Завдання органу місцевого самоврядування  полягає в тому, щоб створити найбільш сприятливі умови для інвесторів, які дозволять їм звести до мінімуму інвестиційний ризик і отримати порівняно більш високий прибуток.

З цією метою місто повинно:

- розширювати власні ресурси для того, щоб надати в розпорядження громадян, які мешкають у ньому, усю необхідну інфраструктуру та послуги;

- створити такі умови, які  сприятимуть максимальному збільшенню вартості та ефективності використання його власних ресурсів -–землі, нерухомості, виробничої потужності та трудових ресурсів;

- використовувати свої ресурси для підтримки та подальшого стимулювання інвестиційних ініциатив і економічного росту.

Одним  з найважливіших елементів функціонування ринкової економіки є створення ринку землі.

Реальне включення землі в економічний обіг також вносить потужні імпульси для міського розвитку в цілому – не тільки з точки зору залучення зовнішніх та мобілізації внутрішніх інвестицій, а і у вигляді прямого ефекту для міського бюджету.

Місто може отримувати  великі разові платежі, які необхідні для фінансування пріоритетних міських інвестиціонних програм, а земля, яка на цей час використовується нераціонально, знайде більш ефективних власників.

Крім цього, з розвитком ринку землі більш ефективно почне використовуватися територія міста, підприємства отримають стимул переносу виробництв з центру, створюються умови для заміни майнового податку единим податком на нерухомість, який в перспективі може стати основою міського бюджету.

Земельні ділянки при відсутності приватної власності на землю і норм правового зонування практично не перерозподіляються, що призводить до стагнації в розвитку міста і подальшому посиленню негативних тенденцій. Між тим в місті, яке функціонує в умовах ринкової економіки, ціни на землю є потужним стимулом  для перерозподілу землі та її більш ефективному використанню. (співвідношення цін на землю в центральній і периферійній частинах Чернігова  досягають 5:1 і більше).

Генеральним планом передбачається зменшення площі промислових об’єктів у центральній частині міста, оскільки продукція цих підприємств через витрати на екологічні заходи може стати і вже стає неконкурентноздатною.

Програмою соціально-економічного розвитку Черніговської області на період до 2010 року  передбачено створення у майбутньому  зовнішньоторговельної зони у трикутнику Чернігів-Гомель-Брянськ. Для цього необхідно сприяти створенню інфраструктури зовнішньої торгівлі яка включає ліцензійні склади, торгові будинки, представництва, експортно-імпортні банки тощо. Промислові території міста мають значний резерв для розміщення таких об’єктів і створення зон інвестиційної привабливості.

Генеральний план конструює модель можливого майбутнього і накреслює стратегію його досягнення, яка буде сприяти виникненню консолідуючої ідеї, що об’єднає мешканців міста для досягнення зрозумілої  для них  суспільної мети.

Для  Чернігова такою консолідуючою ідеєю, враховуючи наявність багатої  історичної та архітектурної спадщини, неповторного природного оточення, яке може викликати зацікавленість  у ділових відвідувачів і потенційних туристів,  може  стати розвиток в місті такої високоприбуткової галузі, як індустрія туризму.

На підтримку цієї ідеї служить той факт, що Україна в геополітичному відношенні займає ключове місце на перетині двох дуже важливих транспортних коридорів, визначених Крітською конференцією у рамках Європейского товариства. Це транспортні коридори №9 (Гельсінки-Санкт-Петербург-Минськ-Київ-Одеса (Кишинів)-Бухарест-Александрополіс) та №5 (Ліссабон-Токіо)  які зараз знаходяться у стадії формування.

Від формування цього комунікаційного вузла на території України з’являється можливість цілеспрямовано розвивати індустрію туризму, для якої необхідно мати об’єкти, які викликають інтерес у туристів. У цьому відношенні м.Чернігів має значний туристичний та рекреаційний потенціал.

Але для розвитку, зокрема туристичного потенціалу  недостатньо наявності тільки пам’яток історії і архітектури, навіть світового значення, таких як  Спаський, Борисоглібський та Успенський собори,  Іллінська та П’ятницька церкви, Антонієві печери.

Приоритетними напрямками для розвитку індустрії туризму повинно стати стимулювання малого і середнього бізнесу  на розвиток нового напрямку підприємницької діяльності – готельний бізнес і туризм, а також системи обслуговування, поліпшення її структури та якості.

Для того, щоб розвиватися, місто повинно мати престиж. У ньому необхідно створити такі умови, які дадуть змогу провадити різні заходи в області науки, техніки та мистецтва, багатолюдні масові заходи і свята, показові виступи, вернісажи і конкурси. Архітектурне середовище повинно бути не тільки гарним і зручним, а і своєрідним, мати своє обличчя. Тільки у цьому випадку місто може привернути до себе увагу і потенційні інвестиції.

Для залучення інвестицій важливу роль відіграє надання точної і корисної інформації потенційним інвесторам. Засобом передачі такої інформації може служити  маркетингова стратегія міста.

Характеристики міста, які будуть знаходитися у фокусі його маркетингової стратегіі, повинні відображати погляд у майбутнє, яке підтримує міська громада. Тільки  активна участь громадськості в прийнятті перспективних  планів розвитку міста буде являтися  привабливим  фактором для інвесторів.

Генеральний план може стати  основою для подальшої розробки маркетингової стратегії міста.

Для “просування”  маркетингової стратегії необхідно використовувати усі можливі  види передачі інформації: реклама, INTERNET, участь у конкурсах і форумах, засоби масової інформації.

Реалізація передбачених генеральним планом обсягів житлового будівництва  може здійснюватися за рахунок реалізації різних шляхів. Певна частина житла, переважно підвищеної комфортності в найбільш престижних районах міста, а також будинки садибного та блокованого типу реалізовуватимуться за гроші. Водночас забезпечуватиметься можливість отримання житла та поліпшення житлових умов в будинках комунальної власності для малозабезпечених громадян та їх сімей, в тому числі непрацюючих пенсіонерів, інвалідів, неповних сімей із малолітніми дітьми за рахунок бюджетних коштів. Це означає забезпечення соціальних гарантій у сфері житлових прав для соціально незахищених категорій при наданні їм безкоштовного житла відповідно до чинного законодавства, а також дасть можливість вирішити питання забезпечення житлом населення, що перебуває в квартирній черзі. По даним міського відділу статистики на квартирній черзі налічується 8,0 тис.сімей.

Задоволення потреб у житловому фонді повинно бути реалізовано для населення, що проживає в аварійному та ветхому житловому фонді.

На розрахунковий період передбачається також реконструкція гуртожитків під квартирне заселення, за винятком гуртожитків для студентів.

В проекті передбачається також модернізація морально застарілого житлового фонду. Повинна бути розроблена Програма ліквідації, реконструкції та модернізації застарілих  п’ятиповерхівок. Завдяки модернізації, ремонту та реконструкції, у разі технічної можливості, будуть оновлені окремі будинки.

В цілому для міста повинна бути розроблена житлова політика, яка надасть можливість створення умов, за яких кожен мешканець міста вільно, на вибір, відповідно до своїх потреб і можливостей зможе або отримати або побудувати житло.

# XVI. Техніко-економічні показники

Таблиця № XVI.1

| Показники | Одиниця виміру | Сучасний стан | Розрахун-ковий період |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Населення | Тис.чол. | 312,5 | 290,0 |
| 2. Територія | Га |  |  |
| а) в міській межі, всього: | --//-- | 7856,3 | 9000,0 |
| У тому числі: |  |  |  |
| Житлова забудова | --//-- | 2232,0 | 2835,0 |
| Цивільна забудова | --//-- | 200,0 | 470,0 |
| Зелені насадження загального користування | --//-- | 665,7 | 715,0 |
| Промислова | --//-- | 844,0 | 865,0 |
| Комунально-складська | --//-- | 215,6 | 200,0 |
| Зовнішнього транспорту | --//-- | 617,0 | 610,0 |
| Вулично-дорожньої мережі | --//-- | 480,0 | 645,0 |
| Спецпризначення | --//-- | 224,7 | 224,7 |
| Дач та садівничих кооперативів | --//-- | 460,0 | 453,0 |
| Лука, сінокоси | --//-- | 782,6 | --- |
| Лугопарки | --//-- | --- | 642,5 |
| Житловий фонд, всього | Тис.м2 | 5201,5 | 7246,5 |
| Розподіл житлового фонду по видах забудови: |  |  |  |
| Садибна та блокована | --//-- | 916,1 | 1719,7 |
| Малоповерхова | --//-- | 304,9 | 312,5 |
| Середньоповерхова | --//-- | 1892,2 | 2447,9 |
| Багатоповерхова | --//-- | 2088,3 | 2766,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середня забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 16,8 | 25,0 |
| Вибуття житлового фонду, всього | Тис.м2 | --- | 75,0 |
| Непридатного | --//-- |  | 25,0 |
| Придатного у зв”язку з реконструкцією | --//-- |  | 50,0 |
| Нове житлове будівництво, всього: Одноквартирна забудова: | Тис.м2 |  | 2120,0 |
| Садибна | --//-- |  | 425,0 |
| Блокована |  |  | 425,0 |
| Багатоквартирна забудова: |  |  |  |
| Малоповерхова | --//-- |  | 21,0 |
| Середньоповерхова | --//-- |  | 556,0 |
| Багатоповерхова | --//-- |  | 693,0 |
| 4. Сфера обслуговування, у тому числі: |  |  |  |
| Дитячі дошкільні заклади, всього | Тис.місць | 7,8 | 7,8 |
| На 1000 чол.населення | місць | 25 | 27 |
| Загальноосвітні школи, всього | Тис.місць | 32,7 | 34,8 |
| На 1000 чол.населення | місць | 105 | 120 |
| Лікарні, всього | Тис.ліжок | 1,7 | 4,1 |
| На 1000 чол.населення | ліжок | 5,5 | 14,15 |
| Полікліники, всього | Тис.відв. за зміну | 5,3 | 7,0 |
| На 1000 чол.населення | відв. за зміну | 17,0 | 24,0 |
| 5. Міський транспорт та магістралі загальноміського значення |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Загальна довжина ліній пасажирського транспорту (по осі вулиць) | Км подвійного шляху | 114,6 | 145,4 |
| Протяжність ліній міського транспорту, всього | Км подвійного шляху |  |  |
| - тролейбус | Км | 57,0 | 75,2 |
| - автобус + мікроавтобус | км | 110,1 | 136,5 |
| Щільність транспортної мережі | Км/км2 | 2,08 | 2,27 |
| Протяжність вулиць та магістралей, всього | Км | 125,8 | 149,8 |
| У тому числі магістралей загальноміського значення | км | 74,1 | 85,5 |
| Щільність вуличної мережі, всього: | Км/км2 | 2,28 | 2,34 |
| Рівень автомобілізації | машин на 1000 чол. | 114 | 220 |
| Кількість місць зберігання автомашин мешканців міста за складом парку та видами зберігання приватних легкових автомобілів, всього | Маш-місць | 23364 | 50864 |
| У тому числі за видами зберігання: |  |  |  |
| Відкриті автостоянки | --//-- | 3000 | 6000 |
| Одноповерхові гаражі | --//-- | 20364 | 30864 |
| Багатоповерхові гаражі | --//-- | --- | 14000 |
| Загальний об”єм пасажирських перевезень, всього | Млн.пас. за рік | 120,5 | 165,3 |
| У тому числі по видах транспорту |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Автобус+мікроавтобус | --//-- | 10,6 | 33,3 |
| Тролейбус | --//-- | 92,2 | 100,1 |
| Легковий | --//-- | 17,7 | 31,9 |
| Санітарна очистка території |  |  |  |
| Об”єми побутового сміття, всього | тис.м3/на рік | 343 | 525 |
| У тому числі підлягає вивезенню | ---//--- | 343 | 525 |
| Сміттєпереробні заводи, потужність | тис.м3/на добу | --- | 500 |
| 6. Інженерне обладнання |  |  |  |
| Електропостачання |  |  |  |
| Сумарне споживання електроенергії | Млн.кВт/год на рік |  | 1573,5 |
| Джерела покриття електронавантажень | Тис.кВт | 215,0 | 289,0 |
| Теплопостачання |  |  |  |
| Річні витрати теплоти житлових і громадських будівель, всього | МВТ |  | 633,0 |
| Газопостачання |  |  |  |
| Річні витрати газу, всього | Млн.м3 |  | 612,0 |
| 7. Спеціальна інженерна підготовка території |  |  |  |
| Захист території від затоплення, |  |  |  |
| Площа | га | 30 | 430 |
| Влаштування та капітальний ремонт набережних | км | 1,2 | 3,2 |
| Намив території | га | 30 | 120 |
| Берегоукріплення | км | 1,6 | 11,4 |
| Зниження рівня грунтових вод в межах міської забудови | га |  | 405 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Протиерозійні заходи | га | 24 | 80 |
| Протизсувні заходи | га | 0,5 | 5,5 |
| Влаштування та благоустрій пляжів | га | 2,0 | 5,0 |
| Регулювання русел рік Стрижень і Білоус | км | 1,5 | 4,5 |
| Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | ( 30% від території міста |  |  |
| у т.ч. озеленені | ( 30 % території СЗЗ |  |  |

# Text boxes

m g

L = -----  x P – K ( P – 1)

G

30х8

L = -------  x 51 – 0,25 ( 51 – 1)= 4000

3